## Slide 1
Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas
Proyecto final de carrera · Primera presentación
Elías David Álvarez Martínez
Matrícula Y24127 · Ingeniería Electrónica
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.
Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»
Esquema MASW: GeoStru (2019), original de M. Bandini
Notes: Buenas. Soy Elías Álvarez y les voy a mostrar cómo avanza mi proyecto final de carrera: una plataforma electrónica para medir el suelo con ondas sísmicas. En la imagen está la idea completa: un golpe en la superficie, una línea de geófonos y los registros que llegan a cada uno. Es la primera de dos presentaciones. Hoy me concentro en el estado del arte, la idea general y los resultados parciales; la validación completa queda para diciembre.

## Slide 2
Toda obra empieza por conocer el suelo que la sostiene
Reconocer los materiales antes de construir
Estimar parámetros para dimensionar la fundación
Controlar rellenos y capas compactadas durante la obra
La construcción creció 6,2 % en 2025 (BCP, 2026)
Samtani y Nowatzki (2006). BCP (2026). Imagen: Instagram (s. f.).
Notes: Antes de construir hay que saber sobre qué se apoya la obra. Se reconoce qué materiales hay y se estiman parámetros para dimensionar la fundación. Y durante la ejecución se controla que los rellenos y las capas compactadas sean uniformes. Esto importa acá: la construcción paraguaya creció 6,2 % en 2025 según el Banco Central. Hablo de un sector en expansión, no de un auge sin matices: venía de dos años de caída.

## Slide 3
El control del terreno no termina cuando la obra se levanta
Grietas y asentamientos
Pavimentos y rellenos
Taludes
Evaluar durante y después de la obra: cambios, daños y mantenimiento, sin alterar lo construido
Park et al. (2018). Imágenes: UPCommons (asentamientos); 360 en Concreto (rodillo); Facebook (ilustración).
Notes: Pero el trabajo con el terreno no termina cuando se levanta la obra. Aparecen grietas y asentamientos, problemas en rutas y pavimentos, taludes que se mueven. Hay que volver a medir, y de preferencia sin dañar lo que ya está construido.

## Slide 4
Nos proponemos definir un método de medición del terreno que, mediante el procesamiento de lo sensado, permita obtener información útil
Fenómeno físico del terreno
Transductor
Procesamiento
Información útil del terreno
Lo que construye este trabajo: la plataforma que realiza la medición
Hoja de ruta
1
Exploración de los fenómenos físicos candidatos a medir y las técnicas asociadas
2
Análisis en profundidad del método seleccionado
3
Especificaciones y plataforma propuesta
4
Resultados parciales
Notes: Entonces la pregunta es cómo medir. Necesitamos un método que capte algo del terreno y que, procesando lo sensado, nos dé información que sirva. Ese recorrido, del transductor al procesamiento, es lo que construye este trabajo: la plataforma de medición. Todavía no definimos qué fenómeno medir. Ese es el primer punto de la hoja de ruta: explorar los fenómenos candidatos y sus técnicas, analizar a fondo el que elijamos, ver las especificaciones y la plataforma propuesta, y cerrar con los resultados parciales.

## Slide 5
Hay dos formas de medir el terreno: por su resistencia o por cómo transmite ondas
Dentro del terreno (invasivo)
Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración
Propagación de ondas
SPT
CPT / CPTu
—
Downhole
Crosshole
Refracción
Reflexión
Ondas superficiales
Love, Rayleigh
SASW / MASW
Resistencia: miden cuánto cuesta penetrar el terreno
Ondas: usan propiedades de las ondas y cómo el terreno las modifica
Clasificación elaborada a partir de Foti et al. (2014), cap. 1.
Notes: Para medir el terreno hay dos grandes caminos. Uno mide cuánto cuesta penetrarlo: resistencia. El otro usa ondas: aprovecha alguna propiedad de la onda, como la velocidad o el tiempo de llegada, y cómo el terreno la modifica. Además, cada camino puede hacerse desde dentro del terreno, con perforaciones o hincas, o desde la superficie. Vamos a recorrer las celdas una por una. La naranja es hacia donde vamos.

## Slide 6
SPT: se cuentan los golpes necesarios para hincar una cuchara en el suelo
Un martillo normalizado golpea una cuchara partida
N: golpes para penetrar 0,304 m (N2 + N3)
Además recupera una muestra alterada
SPT: adaptada de Froldi (2021). Procedimiento según la norma ASTM D1586.
Notes: Empezamos por el SPT. Se baja una cuchara partida al fondo de una perforación y se hinca golpeándola con un martillo de 63,5 kilos que cae 76 centímetros. El primer tramo de 15 centímetros asienta la cuchara y no cuenta. N es el número de golpes para los siguientes 30 centímetros. Además de ese número, la cuchara trae una muestra de suelo, alterada pero útil para clasificarlo.

## Slide 7
CPT/CPTu: un cono se hinca a velocidad constante y mide mientras avanza
Se hinca a unos 2 cm/s
Mide resistencia de punta (qc) y fricción lateral (fs)
El CPTu agrega la presión de poros (u₂)
Entrega un perfil continuo con la profundidad
Imagen: Putt et al. (2022), Front. Environ. Sci. 9:821882, fig. 1 (CC BY), traducida.
Notes: El CPT es distinto: en vez de golpear, se empuja un cono de forma continua, a unos 2 centímetros por segundo. Sensores en la punta y en el manguito miden la resistencia de punta y la fricción lateral. Si además tiene un sensor de presión de poros, se llama CPTu o piezocono. El resultado es un perfil continuo, y de ahí se interpreta el tipo de suelo, como se ve a la derecha de la figura.

## Slide 8
Ventajas: resistencia medida directamente y con mucha experiencia acumulada
SPT
Equipo simple y muy difundido
Recupera una muestra para clasificar
Amplia base de correlaciones
CPT / CPTu
Perfil continuo, rápido y repetible
No requiere perforación previa
La presión de poros ayuda a distinguir el suelo
SPT: adaptada de Froldi (2021). CPT: Putt et al. (2022).
Notes: Qué ofrecen. El SPT es sencillo, está en todas partes y entrega una muestra. El CPT da un perfil continuo y repetible, sin perforar antes, y con presión de poros distingue mejor el tipo de suelo. Los dos tienen décadas de correlaciones publicadas, y eso pesa mucho en la práctica.

## Slide 9
Limitaciones: puntuales, invasivos y sin medir la rigidez de forma directa
SPT
Un dato por profundidad, no un perfil continuo
Depende de la energía del martillo y del operador
CPT / CPTu
No recupera muestra
No atraviesa gravas ni suelos muy duros
Los dos entregan resistencia, no rigidez, y la rigidez se estima por correlaciones
SPT: adaptada de Froldi (2021). CPT: Putt et al. (2022).
Notes: Y qué no ofrecen. El SPT da un dato por profundidad y depende de la energía del martillo y de quién lo opera. El CPT no trae muestra y no atraviesa gravas ni suelos muy duros. Y en los dos, la rigidez, que es lo que nos interesa, se obtiene por correlaciones, no se mide. Esa es la pregunta que dejo abierta: cómo medir la rigidez directamente.

## Slide 10
Al excitar un terreno sólido, este se deforma de forma transitoria y la perturbación se propaga
Un golpe aplica energía en un punto
El material se deforma de distintas maneras
Cada tipo de deformación viaja como una onda
Imagen: Foti et al. (2014), fig. 1.1 (cap. 1; por confirmar), traducida.
Notes: Antes de hablar de métodos basados en ondas, conviene ver de dónde salen las ondas. Si excitamos un terreno sólido, por ejemplo con un golpe, el material experimenta deformaciones transitorias fruto de esa energía: se deforma y vuelve, y esa deformación se transmite de punto a punto. Según cómo se deforme el material, aparecen distintos tipos de onda. Hay dos que viajan por dentro, las P y las S, y dos que viajan pegadas a la superficie, Love y Rayleigh. Empezamos por las de dentro.

## Slide 11
Para analizarlo, simplificamos: un medio homogéneo, isótropo y elástico lineal
Homogéneo
Mismas propiedades en todos los puntos
Isótropo
Mismas propiedades en todas las direcciones
Elástico lineal
La deformación es proporcional a la fuerza y desaparece al cesar
Es una simplificación extrema: el suelo real no cumple ninguna de las tres
Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Notes: Para poder analizar el problema, lo simplificamos hasta el absurdo. Suponemos un cuerpo homogéneo, es decir, con las mismas propiedades en todos los puntos; isótropo, con las mismas propiedades en todas las direcciones; y elástico lineal, que significa que la deformación es proporcional a la fuerza y desaparece cuando la fuerza cesa. Un suelo real no cumple ninguna de las tres, y lo vamos a ver más adelante cuando aparezca la estratificación. Pero con esta simplificación el problema tiene solución cerrada.

## Slide 12
En ese medio, la ecuación de movimiento admite solo dos tipos de onda: P y S
ρ ∂²u/∂t² = (λ+μ)∇(∇·u) + μ∇²u
Ecuación de movimiento. u: desplazamiento; ρ: densidad; λ, μ: constantes de Lamé
u = ∇φ + ∇×ψ
Descomposición con un potencial escalar φ y uno vectorial ψ
∂²φ/∂t² = Vp² ∇²φ
φ: compresión, viaja a Vp (onda P)
∂²ψ/∂t² = Vs² ∇²ψ
ψ: corte, viaja a Vs (onda S)
Descomposición de Helmholtz de la ecuación de Navier. Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Notes: Con esas hipótesis, la ecuación de movimiento es la de Navier: la inercia, rho por la aceleración, es igual a las fuerzas elásticas, escritas con las constantes de Lamé, lambda y mu. Se puede descomponer el desplazamiento en una parte irrotacional, con un potencial escalar phi, y otra sin divergencia, con un potencial vectorial psi. Cada potencial cumple su propia ecuación de onda. Es decir, el medio tiene dos modos de vibración: uno de compresión, que viaja a Vp, y uno de corte, que viaja a Vs. Son las ondas P y S. Es matemática estándar de elastodinámica; la cita exacta la confirmo en Foti, cap. 2.

## Slide 13
Onda P: el terreno se comprime y se dilata en la dirección en que avanza
Las partículas oscilan en la dirección de propagación
Viaja en sólidos y en fluidos
Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTriton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.
Notes: La solución del potencial escalar es la onda P. Las partículas oscilan en la misma dirección en que avanza la onda, así que el material se comprime y se dilata. No se transporta material: se transporta la perturbación. Viaja tanto en sólidos como en fluidos.

## Slide 14
Onda S: el terreno se corta en la dirección perpendicular al avance
Las partículas oscilan perpendicular a la propagación
No viaja por fluidos: necesita rigidez al corte
Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTriton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.
Notes: La solución del potencial vectorial es la onda S. La oscilación es perpendicular al avance y el material no se comprime: se corta. Por eso necesita que el medio resista al corte. Un fluido no lo hace, así que la S no viaja por el agua.

## Slide 15
Las velocidades de propagación se deducen de esas mismas ecuaciones
Vp = √((λ + 2μ) / ρ)
Vs = √(μ / ρ)
μ: módulo de corte (también G), la rigidez al corte
λ: constante de Lamé
ρ: densidad del medio
En el mismo medio, Vp > Vs
Medir velocidades de onda da acceso a parámetros elásticos del terreno
Foti et al. (2014), cap. 2.
Notes: De las ecuaciones de onda se leen las velocidades. La P depende de lambda más dos mu, sobre la densidad; la S depende solo de mu sobre la densidad. Mu es lo que en geotecnia se llama G, el módulo de corte, la rigidez al corte. En el mismo medio la P siempre es más rápida que la S. Lo importante es esto: si medimos velocidades de onda, accedemos a parámetros elásticos del terreno.

## Slide 16
En suelos, la relación esfuerzo-deformación solo es lineal para deformaciones pequeñas
τ = G · γ
Esfuerzo y deformación de corte son proporcionales
Con γ del orden de 10⁻⁵ o menos, G es casi constante: Gmax
Las ondas de prospección producen deformaciones así de pequeñas
Esquema propio. Umbral aproximado; depende del tipo de suelo (Foti et al., 2014).
Notes: La hipótesis de elasticidad lineal en un suelo real solo se sostiene para deformaciones pequeñas. En ese rango, el esfuerzo de corte tau es proporcional a la deformación gamma, y la constante es el módulo de corte G, que ahí es casi constante y se llama Gmax. El umbral, del orden de 10 a la menos 5, depende del tipo de suelo. Las ondas de prospección producen deformaciones de ese orden o menores. Fuera de ese rango, G baja con la deformación. Nota para mí: confirmar el umbral en Foti, cap. 1 o 2.

## Slide 17
En pequeña señal, la velocidad de corte da directamente la rigidez máxima
Vs = √(μ / ρ)
Medio elástico lineal, homogéneo e isótropo
μ = Gmax
Solo en pequeña señal: el módulo de corte es Gmax
Gmax = ρ · Vs²
Relación buscada. Válida solo en pequeña señal
Foti et al. (2014), cap. 2.
Notes: Aquí juntamos todo. Del modelo elástico lineal sale que Vs es raíz de mu sobre rho. Cuando el suelo se deforma poco, mu es el módulo de corte máximo, Gmax. Entonces Gmax es la densidad por Vs al cuadrado. Esa relación solo vale en pequeña señal: no sirve para describir al suelo con deformaciones grandes.

## Slide 18
Si conocemos Vs, podemos estimar Gmax con una incertidumbre razonable
ΔG/G ≈ Δρ/ρ + 2·ΔVs/Vs
ρ varía poco entre suelos y se estima con muestras o correlaciones
Vs varía mucho y se mide en campo
Un error en Vs pesa el doble que uno en ρ
Vale para pequeñas deformaciones: no describe al suelo cerca de la falla
Propagación de errores lineal, cota superior. Foti et al. (2014).
Notes: Esto es lo que hace útil a Vs. Gmax depende de la densidad y de Vs al cuadrado. Derivando, el error relativo en Gmax es, como cota, el error en la densidad más el doble del error en Vs. La densidad varía poco y se estima razonablemente; Vs varía mucho y es lo que medimos. Por eso, conocer Vs permite estimar Gmax razonablemente. Con la advertencia de siempre: es válido a pequeñas deformaciones.

## Slide 19
Downhole: la fuente está en superficie y los geófonos dentro del pozo
Un solo pozo con geófonos a distintas profundidades
Una fuente golpea en superficie
Vs de cada tramo: distancia entre geófonos sobre diferencia de tiempos
Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida.
Notes: Con Vs ya definida, vemos los métodos que la miden de forma directa. En el downhole se deja una cadena de geófonos dentro de un pozo y se golpea en superficie. Cada geófono recibe la onda en un tiempo distinto, y la diferencia de tiempos entre dos profundidades, junto con la distancia que las separa, da la velocidad de ese tramo.

## Slide 20
Crosshole: fuente y receptor a la misma profundidad, en pozos distintos
Dos pozos o más, a distancia Δx conocida
La onda S viaja en horizontal por una sola capa
Vs = Δx / Δt
Adaptada de Foti et al. (2014), cap. 1 (a confirmar).
Notes: El crosshole usa al menos dos pozos. La fuente baja a una profundidad en un pozo y el receptor a la misma profundidad en el otro. Como la onda viaja en horizontal por una sola capa, Vs es la distancia entre pozos dividida por el tiempo de viaje. Nota para mí: confirmar el número de figura y el crédito en Foti, cap. 1.

## Slide 21
Ventajas: miden Vs de forma directa, con trayectos conocidos
Downhole
Un solo pozo
Perfil de Vs con la profundidad
Crosshole
Vs de capas individuales a profundidad conocida
Mejor resolución vertical
Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014).
Notes: Los dos miden Vs sin correlaciones: el trayecto es conocido. El downhole necesita un solo pozo y da un perfil con la profundidad. El crosshole mide capas individuales a una profundidad conocida, con mejor resolución vertical.

## Slide 22
Limitaciones: exigen perforar y siguen siendo ensayos puntuales
Downhole
Menor resolución vertical
Requiere perforar y entubar
Crosshole
Dos o más pozos alineados y verticales
Costo y tiempo altos
Dan Vs de forma directa, pero un punto del sitio por ensayo
Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014).
Notes: Lo que cuestan. Hay que perforar y entubar, lo que lleva tiempo y dinero. El crosshole además pide pozos alineados y verticales. Y cada ensayo describe un punto del sitio. Si queremos cubrir una línea larga sin perforar, hay que buscar otra cosa.

## Slide 23
Refracción: a cierta distancia, la onda refractada llega antes que la directa
Con ángulo de incidencia igual al crítico, la energía viaja por el techo de la capa rápida (onda de cabeza)
Vuelve a la superficie y llega antes que la directa, a partir de cierta distancia
Imagen: USGS (1987), Open-File Report 87-0103-A, recreada y traducida (fuente exacta por confirmar).
Notes: Pasamos a los métodos desde la superficie. En refracción, la onda incide en la interfaz con el ángulo crítico y viaja por la capa rápida, justo por debajo de la interfaz. Desde ahí sale hacia los geófonos. Más allá de cierta distancia, esa onda llega antes que la directa, aunque haya recorrido más camino, porque lo hizo en material más rápido.

## Slide 24
Refracción: del gráfico de tiempos salen las velocidades y el espesor de la capa
Imagen: recreación a partir de Wikimedia Commons, «Refraction dia.jpg» (L. Antiga, 2010); fidelidad por confirmar.
Notes: Se grafica el tiempo de llegada contra la distancia fuente-geófono. La onda directa da una recta con pendiente uno sobre V1. La refractada da otra recta, menos inclinada, con pendiente uno sobre V2, que corta el eje del tiempo en el intercepto ti. De ahí se obtienen las dos velocidades, y con el intercepto, el espesor de la primera capa.

## Slide 25
Refracción: simple y rápida, pero exige que la velocidad crezca con la profundidad
Ventajas
Equipo y procesamiento simples
Rápida de ejecutar en campo
Da velocidades y espesores de capa
Limitaciones
La velocidad debe aumentar con la profundidad
Una capa blanda bajo otra rápida queda oculta
Capas delgadas pueden no verse
Foti et al. (2014), cap. 1 (a confirmar).
Notes: Ventajas y límites de la refracción. Es simple, rápida y da velocidades y espesores. Pero supone que la velocidad aumenta con la profundidad: una capa blanda debajo de otra rápida no se ve, y las capas delgadas pueden pasar desapercibidas. Nota para mí: confirmar estas limitaciones en Foti, cap. 1.

## Slide 26
Reflexión: se registra el tiempo de ida y vuelta de la energía reflejada
La energía se refleja en cada interfaz
Cada geófono registra una traza
El tiempo depende de la profundidad y de la velocidad
Imagen: Wikimedia Commons, «Basics of Seismic Reflection» (CC BY-SA 4.0), traducida.
Notes: En reflexión no importa el camino por el contenido de la capa, sino el eco. La energía baja, se refleja en cada interfaz y vuelve al geófono. Cada geófono produce una traza que registra el tiempo de ida y vuelta, y ese tiempo es función de la profundidad de la interfaz y de la velocidad de la onda.

## Slide 27
Reflexión: alcanza más profundidad, pero rinde poco en los primeros metros
Ventajas
Alcanza mayores profundidades
Buena imagen de la estructura
Limitaciones
Poca resolución en los primeros metros
Exige fuentes de alta frecuencia y más procesamiento
Interfieren las ondas directas y superficiales
Foti et al. (2014), cap. 1 (a confirmar).
Notes: La reflexión llega más profundo y da una buena imagen de la estructura, pero para los primeros metros, que son los que nos interesan en ingeniería, rinde poco: exige alta frecuencia, más procesamiento y compite con las ondas directas y superficiales. Y esas ondas superficiales, que aquí estorban, son justo las que vamos a usar. Nota para mí: confirmar estas limitaciones en Foti, cap. 1.

## Slide 28
Las ondas de cuerpo, al llegar a una interfaz, se reflejan y se transmiten
Las ondas de cuerpo (P y S) viajan por el interior del terreno
El terreno real no es homogéneo: tiene variaciones continuas y discontinuidades
Un modelo en capas es más realista: en cada interfaz cambian ρ, Vp y Vs
Parte de la energía se refleja y parte se transmite
Esquema propio.
Notes: Hasta acá el medio era uniforme. Pero el terreno real tampoco es homogéneo: tiene variaciones continuas y discontinuidades. Aun así, pasar de un modelo homogéneo a uno en capas es un paso más realista, y en cada interfaz cambian la densidad y las velocidades de las ondas P y S. Cuando una onda de cuerpo llega a una interfaz, una parte de la energía se refleja y otra se transmite al segundo medio. Cuánto se refleja depende del contraste entre los dos medios. Ese es el caso general. Ahora el caso que más nos interesa: cuando el segundo medio es el aire.

## Slide 29
En el caso de una superficie libre, la energía vuelve al terreno
La superficie libre es el contacto entre el terreno y el aire
El aire no transmite esfuerzos: en la superficie el esfuerzo es cero
Prácticamente toda la energía se refleja hacia el terreno
Esquema propio.
Notes: Tomemos el caso en que el segundo medio es el aire. El aire casi no ofrece resistencia, así que en la superficie el esfuerzo es nulo, y eso se llama condición de superficie libre. La energía no puede salir: vuelve al terreno. Esta condición es la que va a acoplar las ondas P y S y dar origen a las ondas superficiales. Para ver cómo, primero hay que darle una polaridad a la onda S.

## Slide 30
Respecto a la superficie libre, la onda S se clasifica en SV y SH
Referencia: el plano de la superficie libre
La onda S puede moverse de dos formas respecto a él
SV: oscila en el plano vertical que contiene el rayo
SH: oscila en horizontal, perpendicular a ese plano
Esquema propio sobre la polarización de la onda S.
Notes: Si tomamos como referencia el plano de la superficie libre, hay que darle una polaridad a la forma en que puede moverse una onda S: oscila perpendicular a su avance, pero hay infinitas direcciones perpendiculares. Desde acá las clasificamos en dos. SV oscila en el plano vertical que contiene el rayo. SH oscila en horizontal, perpendicular a ese plano. Esta separación importa porque en la superficie libre se comportan de forma muy distinta. Nota para mí: reemplazar la figura por la mejorada con ChatGPT.

## Slide 31
Los ángulos de las ondas generadas se relacionan con la ley de Snell
sin θ₁ / V₁ = sin θ₂ / V₂ = p
p es el parámetro del rayo: el mismo para todas las ondas generadas
Vale para P, SV y SH: V es Vp para P y Vs para SV y SH
Como Vs < Vp, la S sale con un ángulo menor que la P
Imagen: SLB (s. f.), The Defining Series: Beginner's Guide to Seismic Surveying, traducida.
Notes: Ahora que tenemos P, SV y SH, la ley de Snell relaciona los ángulos de todas las ondas que se generan en una interfaz: el seno del ángulo dividido por la velocidad es constante, y ese valor se llama parámetro del rayo. Cada onda entra con su propia velocidad: Vp para la P y Vs para SV y SH. Como la S es más lenta que la P, sale con un ángulo menor. Con esto queda claro cómo se reparte una P que llega a una interfaz, y falta ver qué ondas se acoplan entre sí.

## Slide 32
En la superficie libre, P y SV se convierten entre sí; SH queda aparte
P
SV
se acoplan
SH
solo genera SH
Ondas Rayleigh
Ondas Love
Movimiento en el plano vertical
Solo con capa blanda sobre medio rápido
Esquema propio.
Notes: Con la ley de Snell ya podemos concluir cómo se relacionan las tres. En una interfaz, y en particular en la superficie libre, P y SV están acopladas: una P incidente genera P y SV reflejadas, y una SV genera SV y P. Es la conversión de modo. La SH, en cambio, no se mezcla con nada: solo genera SH. De la combinación de P y SV en la superficie libre salen las ondas Rayleigh. De la SH salen las ondas Love, pero solo en una condición especial, que vemos a continuación.

## Slide 33
Las ondas Love solo existen si una capa blanda cubre un medio más rápido
θc = arcsin(Vs1 / Vs2)
SH incide más allá del ángulo crítico y se refleja totalmente
Queda atrapada entre la superficie libre y la interfaz
Exige Vs1 < Vs2
Esquema propio; ver Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Notes: La SH sola no genera ondas superficiales en un semiespacio homogéneo. Necesita una capa blanda sobre un medio más rápido. Si la SH incide en la interfaz con un ángulo mayor que el crítico, que es el arcoseno de Vs1 sobre Vs2, se refleja totalmente. En la superficie libre también se refleja, así que queda atrapada en la capa rebotando entre las dos. Por eso la condición es que Vs1 sea menor que Vs2. Matiz para mí: más en general basta que la velocidad aumente con la profundidad, no hace falta una capa nítida. Confirmar en Foti.

## Slide 34
Onda Love: movimiento horizontal, perpendicular a la propagación
Resulta de la interferencia constructiva de las SH atrapadas
Las partículas se mueven en horizontal, perpendicular al avance
Sin componente vertical: un geófono vertical no la registra
Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTriton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.
Notes: Las SH atrapadas en la capa interfieren de forma constructiva a ciertas frecuencias, y ese patrón que avanza por la superficie es la onda Love. El movimiento es horizontal y perpendicular a la propagación. Para nosotros importa que no tiene componente vertical: un geófono vertical como el SM-24 no la registra.

## Slide 35
Onda Rayleigh: P y SV acopladas en la superficie libre, con órbita elíptica
Acopla P y SV en la superficie libre
Movimiento elíptico retrógrado en el plano vertical
Existe incluso en un semiespacio homogéneo
Tiene componente vertical: la registra el geófono vertical
Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTriton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.
Notes: La onda Rayleigh es la combinación de P y SV en la superficie libre. Las partículas describen una elipse en el plano vertical, en sentido retrógrado en la superficie. A diferencia de la Love, no necesita capas: aparece ya en un semiespacio homogéneo. Y tiene componente vertical, que es justo lo que mide el geófono vertical.

## Slide 36
Una fuente en superficie envía dos tercios de su energía en ondas Rayleigh
Chart: 
| Rayleigh | S | P
Energía | 67 | 26 | 7
Rayleigh 67 %, S 26 %, P 7 %
Las Rayleigh dominan el registro en superficie
Supone ν = 0,25, fuente vertical circular y semiespacio homogéneo e isótropo
Miller y Pursey (1955); reproducido en Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Notes: Cuando se golpea la superficie, la energía se reparte entre los tres tipos de onda. Con las hipótesis clásicas, que son un semiespacio homogéneo e isótropo, coeficiente de Poisson de 0,25 y una fuente vertical circular, las Rayleigh se llevan el 67 por ciento, las S el 26 y las P el 7. Es un caso idealizado, pero explica por qué en superficie se ve sobre todo Rayleigh. Nota para mí: mis apuntes citan a Lamb 1904; la referencia habitual para este reparto es Miller y Pursey 1955. Confirmar en Foti.

## Slide 37
Además, las Rayleigh se atenúan menos con la distancia que las de cuerpo
Chart: Distancia a la fuente (r, relativa)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rayleigh (1/√r) | 1 | 0.707 | 0.577 | 0.5 | 0.447 | 0.408 | 0.378 | 0.354 | 0.333 | 0.316
Cuerpo, en el interior (1/r) | 1 | 0.5 | 0.333 | 0.25 | 0.2 | 0.167 | 0.143 | 0.125 | 0.111 | 0.1
Cuerpo, en la superficie (1/r²) | 1 | 0.25 | 0.111 | 0.063 | 0.04 | 0.028 | 0.02 | 0.016 | 0.012 | 0.01
Rayleigh: amplitud ∝ 1/√r
Cuerpo: 1/r en el interior, 1/r² a lo largo de la superficie
Lejos de la fuente, domina la Rayleigh
Richart, Hall y Woods (1970); Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Notes: La otra razón es la atenuación geométrica. La Rayleigh se reparte sobre un frente cilíndrico y su amplitud cae con uno sobre raíz de r. Las ondas de cuerpo se reparten sobre una esfera: caen con uno sobre r en el interior del medio, y con uno sobre r al cuadrado si las medimos a lo largo de la superficie. Aviso para mí: en el resumen firmado dice 1/r para las de cuerpo, que es correcto en el interior pero no sobre la superficie; hay que matizarlo ahí. Confirmar en Foti.

## Slide 38
En un semiespacio homogéneo, Rayleigh viaja a cR ≈ 0,9·Vs y no depende de la frecuencia
Chart: Coeficiente de Poisson ν
| 0 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5
cR / Vs | 0.862 | 0.887 | 0.908 | 0.918 | 0.926 | 0.941 | 0.955
cR ≈ 0,9 · Vs
cR ≈ (0,862 + 1,14ν)/(1 + ν) · Vs
cR / Vs va de 0,86 a 0,95 según ν
No hay dispersión: todas las frecuencias van a la misma cR
Vs ≈ cR / 0,9
Aproximación de Viktorov (1967), en Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Notes: En un semiespacio homogéneo la velocidad de la Rayleigh es una fracción fija de la velocidad de la S. Con la aproximación de Viktorov, esa fracción va de 0,86 a 0,95 según el coeficiente de Poisson, y para ν igual a 0,25 vale unos 0,92. De ahí sale la regla práctica cR igual a 0,9 por Vs. Importante: en este caso ideal no hay dispersión, todas las frecuencias viajan a la misma velocidad. La dispersión aparece cuando el terreno tiene capas, y es lo que vamos a ver ahora. Nota para mí: confirmar la fórmula y su referencia en Foti, cap. 2.

## Slide 39
En un terreno estratificado, la rigidez y la velocidad de corte cambian con la profundidad
La rigidez cambia con la profundidad, y con ella la velocidad Vs
Es común que Vs aumente (terreno más rocoso), pero no siempre ocurre
La densidad ρ suele variar poco en comparación con Vs
Si conocemos Vs(z), estimamos el módulo de corte máximo:
Gmax(z) = ρ(z) · Vs²(z)
Modelo de ejemplo propio (ilustrativo): 3 capas, ν = 0,3. Variación de ρ: Kramer (1996), por confirmar página.
Notes: Hasta ahora el medio era uniforme. En un terreno estratificado la rigidez cambia con la profundidad, y por eso cambia la velocidad de corte Vs. Lo más común es que Vs aumente con la profundidad, porque el terreno tiende a ser más rocoso, pero no es una regla: puede haber capas blandas bajo capas duras. La densidad, en cambio, suele variar poco en comparación con Vs: en suelos habituales ronda entre 1,4 y 2,2 toneladas por metro cúbico, mientras que Vs recorre más de un orden de magnitud. Nota para mí: la referencia por ahora es Kramer; falta la página. Como ejemplo, el gráfico muestra tres capas. Lo que queremos conocer es el perfil Vs de z, porque con él y la densidad estimamos el módulo Gmax en función de la profundidad.

## Slide 40
Cada longitud de onda «ve» una profundidad distinta del terreno
λ = c / f
Alta frecuencia: λ corta, el movimiento queda en las capas superiores
Baja frecuencia: λ larga, el movimiento llega a capas más profundas
Cálculo propio con disba (Luu, 2021), modelo de la slide 39. Idea: Foti et al. (2014), fig. 2.13 (por confirmar).
Notes: La longitud de onda es la velocidad dividida por la frecuencia. El gráfico muestra cuánto se mueve el terreno en vertical a cada profundidad, para dos frecuencias, calculado con nuestro modelo de tres capas. A 15 hertz la longitud de onda es de unos 12 metros y el movimiento se concentra en la capa superior. A 9,5 hertz es de unos 25 metros y el movimiento se extingue recién cerca de los 25 metros de profundidad, es decir, a una profundidad del orden de la longitud de onda. Es la misma idea que muestra Foti en su figura de profundidad de penetración: cada longitud de onda ve una profundidad distinta del terreno. Ojo: no es una equivalencia exacta entre frecuencia y profundidad. Nota para mí: confirmar la figura en Foti y la regla empírica de lambda sobre tres a lambda sobre dos, que dejé fuera.

## Slide 41
Como cada frecuencia ve profundidades distintas, la velocidad de fase depende de la frecuencia: dispersión
Chart: Frecuencia (Hz)
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60
Curva de dispersión (modo fundamental) | 393.4 | 386.8 | 380 | 372.9 | 365.6 | 358 | 350 | 341.5 | 332.2 | 321.7 | 309.5 | 295.5 | 280.1 | 264.7 | 250.7 | 238.9 | 229 | 213.9 | 202.5 | 193 | 184.6 | 177 | 170.3 | 164.6 | 159.9 | 156.1 | 153 | 150.6 | 148.7 | 147.1 | 145.8 | 144.7 | 143.9 | 143.1 | 142.5 | 142 | 141.6 | 140.7 | 140.1 | 139.8 | 139.5 | 139.4 | 139.3 | 139.2 | 139.2 | 139.2 | 139.1
Altas frecuencias: su velocidad depende sobre todo de los estratos superiores
Bajas frecuencias: están influidas por más terreno, incluidas las capas profundas
Este fenómeno se llama dispersión
Cálculo propio con disba (Luu, 2021), modelo de la slide 39.
Notes: Esta curva está calculada para el modelo de tres capas con disba, un código de dispersión de ondas superficiales. Como cada frecuencia ve profundidades distintas, la velocidad de las altas frecuencias depende sobre todo de los estratos superiores, y la de las bajas frecuencias está influida por más terreno. A 60 hertz la velocidad es de unos 139 metros por segundo, cerca de 0,93 veces la Vs de la capa superior; a 2 hertz sube a unos 393, hacia el valor del medio inferior, que sería 417 en el límite. Ese fenómeno, la dependencia de la velocidad con la frecuencia, se llama dispersión. El 0,93 sale de ν igual a 0,3 con la aproximación de Viktorov.

## Slide 42
La dispersión permite reconstruir un modelo estratificado compatible con las mediciones de campo
Registros de campo
Curva de dispersión experimental
Comparar
Perfil Vs(z)
coinciden
Modelo Vs(z) propuesto
Curva teórica del modelo
No coinciden: se modifica Vs(z)
Esquema propio sobre el procedimiento general de inversión (Foti et al., 2014, a confirmar).
Notes: La dispersión permite reconstruir un modelo del terreno estratificado que sea compatible con las mediciones, a partir de los registros de campo. El procedimiento es este. Medimos la curva de dispersión experimental. Proponemos un perfil Vs de z, calculamos su curva teórica y la comparamos con la medida. Si no coinciden, modificamos el perfil y repetimos. Cuando coinciden dentro de la incertidumbre, ese perfil es el resultado. Es un problema de optimización, y por eso conviene entender sus límites en la siguiente slide.

## Slide 43
La inversión tiene límites: depende de supuestos y se apoya en otras mediciones
Capas profundas
Dependen de las bajas frecuencias y se resuelven peor
Supuestos
Densidad ρ, número de capas y modelo inicial se suponen
No unicidad
Perfiles distintos pueden dar curvas casi iguales
Otras mediciones
Dan información inicial y localizada del terreno; extrapolarla reduce la incertidumbre
Foti et al. (2014), capítulo de inversión (a confirmar); Socco y Strobbia (2004); Xia et al. (1999), p. 694 (ρ supuesta conocida).
Notes: Cuatro puntos para ser honestos con los límites. Las capas profundas dependen de las bajas frecuencias, donde la información es más escasa y la resolución cae. Dependemos de muchos supuestos: la densidad, el número de capas, el modelo inicial. La solución no es única: perfiles distintos pueden producir curvas casi idénticas. Y todo esto se puede apoyar en otros tipos de medición, que dan información inicial y localizada del terreno; extrapolarla permite reducir la incertidumbre. Nota para mí: confirmar estos puntos y el capítulo en Foti.

## Slide 44
SASW: la diferencia de fase entre dos receptores da la velocidad de fase
cR(f) = 2π·f·d / Δφ(f)
Fuente vertical y dos receptores separados una distancia d
Se mide la diferencia de fase Δφ entre ambos, para cada frecuencia
De Δφ(f) sale la velocidad de fase cR(f)
Imagen: esquema SASW/MASW (fuente original por confirmar), traducido. Resumen firmado, sec. 4; Foti et al. (2014).
Notes: El análisis espectral de ondas superficiales, SASW, usa dos receptores. Se impacta en la superficie y se mide, para cada frecuencia, la diferencia de fase entre los dos registros. Si conocemos la distancia entre receptores, esa diferencia de fase nos da la velocidad de fase de la Rayleigh a esa frecuencia: la velocidad es dos pi por f por d, dividido por el desfase. Repetido para todas las frecuencias, obtenemos la curva de dispersión. Nota para mí: confirmar la fuente original del esquema.

## Slide 45
SASW es simple, pero deja ambigüedades y poca redundancia espacial
Ventaja
Instrumentación sencilla: solo dos receptores
Limitaciones
La fase se conoce salvo ciclos enteros: Δφ + 2πN
Poca redundancia para separar contribuciones superpuestas
Se repite con distintas separaciones
Resumen firmado, sec. 4; Foti et al. (2014) (a confirmar).
Notes: La ventaja de SASW es la sencillez: dos receptores. El costo es que la fase solo se conoce salvo ciclos enteros, lo que genera ambigüedades al calcular la velocidad. Además, con solo dos puntos hay poca redundancia espacial para separar contribuciones superpuestas, como modos superiores u ondas de cuerpo. Por eso el ensayo se repite con distintas separaciones entre receptores.

## Slide 46
MASW extiende el principio a múltiples posiciones a lo largo del terreno
Un transductor y un canal por posición
La redundancia espacial permite reconocer patrones coherentes
Se distinguen contribuciones superpuestas
Imagen: esquema SASW/MASW (fuente original por confirmar), traducido. Park et al. (1998, 1999); Foti et al. (2018).
Notes: MASW extiende el mismo principio a muchas posiciones. El arreglo convencional tiene un geófono y un canal por posición, y registra todo al mismo tiempo. La redundancia espacial permite reconocer los patrones que se mantienen coherentes entre receptores y separar contribuciones que en SASW quedaban mezcladas. Luego esos registros se procesan para obtener la dispersión de la Rayleigh.

## Slide 47
El registro MASW es una matriz espacio–tiempo: una traza por posición
U[m, n] = uz(xm, tn)
Cada fila es la traza de una posición
El conjunto es un registro espacio–tiempo
La propagación aparece como un corrimiento sistemático del tiempo entre trazas
Registro sintético propio (ilustrativo), con la curva de la slide 41. Resumen firmado, ec. (6).
Notes: Para analizar la dispersión necesitamos conservar el tiempo y la posición. Si x sub m es la posición del receptor y t sub n el instante de muestreo, el registro de la componente vertical es una matriz U de m, n. Cada fila es una traza. En la figura, un registro sintético calculado con la dispersión del modelo de tres capas: las trazas lejanas llegan más tarde y el tren de ondas se ensancha, porque cada frecuencia viaja a distinta velocidad. Es una figura ilustrativa, no un dato medido.

## Slide 48
La dimensión espacial puede sintetizarse con adquisiciones sucesivas
Reduce el costo instrumental: menos canales
Lin y Ashlock (2016) validaron receptor fijo y fuente en posiciones sucesivas
Es la configuración recíproca de mover el receptor
Esquema propio. Lin y Ashlock (2016), según el resumen firmado (a confirmar en el artículo).
Notes: El arreglo convencional necesita un canal por posición, y eso encarece el equipo. Una alternativa es sintetizar la dimensión espacial con adquisiciones sucesivas. Lin y Ashlock, en 2016, validaron una configuración con receptor fijo y la fuente en posiciones sucesivas, que es la recíproca de la que mueve el receptor. Nota para mí: confirmar en el artículo la validación y qué comparó.

## Slide 49
La medición MASW fija tres requerimientos de adquisición
Tiempo y posición
Conservar la información temporal y espacial de cada traza
Referencia temporal
Mantener una referencia temporal entre registros
Forma de onda
Preservar la forma de la onda
Con adquisiciones sucesivas, además: fuente repetible, para no confundir variaciones del terreno con diferencias entre impactos
Resumen firmado, sec. 3.
Notes: De lo anterior salen tres requerimientos para la adquisición. Conservar la información temporal y espacial de cada traza. Mantener una referencia temporal entre registros. Y preservar la forma de la onda. MASW trabaja con la velocidad de fase, que sale de las diferencias de fase entre trazas, así que importa la forma y no la amplitud absoluta. Si además sintetizamos el arreglo con adquisiciones sucesivas, la fuente tiene que ser repetible, porque si no confundimos variaciones del terreno con diferencias entre impactos.

## Slide 50
Esos requerimientos se traducen en cinco condiciones de diseño del sistema
Banda y fase
Cubrir las frecuencias de interés sin distorsiones dispares entre trazas
Margen dinámico
Ganancia ajustable y resolución para señales cercanas y lejanas, sin saturar
Sincronización temporal
Referencia de tiempo común entre nodos y con la excitación
Geometría
Posición conocida de cada traza respecto de la fuente
Operación en campo
Infraestructura mínima, con registro local y transmisión fiable
Resumen firmado, sec. 4.1.
Notes: Estos son los requerimientos que llevamos al diseño electrónico. Primero, la banda y la respuesta de fase: la cadena debe cubrir las frecuencias de interés. No hace falta que sea perfecta: si todos los canales distorsionan igual, la distorsión común se cancela en la diferencia de fase entre trazas y MASW sigue funcionando. Lo que arruina la medición son las distorsiones dispares entre trazas. Segundo, el margen dinámico: la amplitud cambia mucho con la distancia, así que hace falta ganancia ajustable y resolución para no saturar cerca de la fuente ni perder la señal lejos. Tercero, la sincronización temporal: una referencia de tiempo común entre los nodos y con la excitación. Cuarto, la geometría: conocer la posición de cada traza. Quinto, operar en campo con infraestructura mínima, con registro local y transmisión fiable.

## Slide 51
La plataforma consta de un maestro y de nodos independientes que se comunican por ESP-NOW
Cada nodo acondiciona, digitaliza y guarda sus propias muestras. Más canales significa más nodos GEO.
Esquema propio sobre la fig. 11 del resumen firmado (sec. 4.7).
Notes: Antes de entrar en el detalle, el panorama del sistema. Hay un maestro, un ESP32 que aloja la interfaz web y coordina la captura, y nodos que se comunican con él por ESP-NOW, sin necesidad de un punto de acceso. Los nodos GEO registran el movimiento del terreno con un geófono SM-24. El nodo HAMMER registra el impacto del martillo. Cada nodo acondiciona, digitaliza y guarda sus propias muestras, así que para sumar canales se suman nodos GEO. Las próximas slides siguen la cadena de un nodo GEO, empezando por el sensor.

## Slide 52
El SM-24 es un geófono vertical pasivo de bobina móvil, y su amortiguamiento depende de la carga
Mide el movimiento vertical del suelo
Frecuencia natural: 10 Hz ±2,5 %
Sensibilidad: 28,8 V·s/m ±2,5 %
En circuito abierto: ζ ≈ 0,25; con 1339 Ω de carga: ζ = 0,60
ζ = c/(2mωn) + G0²/(2mωn(Ri + RL))
ζ: factor de amortiguamiento. Ri: resistencia de la bobina (375 Ω). RL: carga del frente analógico, que también amortigua al sensor.
Sensor Nederland B.V. (2006), hoja de datos SM-24; resumen firmado, sec. 4.2, ec. (8). Corte: Breslin (2020), crédito DESY, original sin verificar.
Notes: El sensor es un SM-24, un geófono vertical pasivo. Por dentro tiene un imán y una bobina suspendidos con resortes: cuando el suelo se mueve, la masa queda rezagada y la bobina corta líneas de campo, lo que genera una tensión. Su frecuencia natural nominal es de 10 hertz, con una tolerancia de más menos 2,5 por ciento, y su sensibilidad de 28,8 volts por metro por segundo. El amortiguamiento en circuito abierto es de unos 0,25, y con una carga de 1339 ohms sube a 0,60. La ecuación muestra por qué: hay un término mecánico y otro eléctrico que depende de la resistencia de carga. Entonces la entrada de nuestro frente, al ser parte de esa carga, cambia la respuesta del sensor; por eso se diseñó con impedancia alta y simétrica. Nota para mí: el corte interno es de Breslin (2020), que lo acredita a DESY; falta el original.

## Slide 53
La masa suspendida se mueve respecto de la carcasa, y ese movimiento relativo genera la tensión
u = xm − xg
m ü + c u̇ + k u = −m ẍg
u: desplazamiento de la masa respecto de la carcasa, que sigue al suelo
m, c y k: masa móvil, amortiguamiento mecánico y rigidez del resorte
La aceleración del terreno excita la masa; la tensión inducida es proporcional a u̇:
Vo = G0 u̇
Resumen firmado, sec. 4.2, ec. (7)–(9).
Notes: Llamamos u al desplazamiento de la masa respecto de la carcasa, que está pegada al suelo. La ecuación de equilibrio es la de un sistema masa, resorte y amortiguador, excitado por la aceleración del terreno. Como la bobina se mueve dentro de un campo magnético, la tensión que se induce es proporcional a la velocidad relativa u punto, con la sensibilidad G cero como constante. Nota para mí: el equilibrio mecánico es la ecuación 7 del resumen.

## Slide 54
Por debajo de su frecuencia natural, la tensión del SM-24 cae rápido: a 1 Hz, unos 40 dB
Ha(s) = −G0·s / (s² + 2ζωn·s + ωn²)
Modelo propio a partir de Sensor Nederland B.V. (2006), circuito abierto; resumen firmado, fig. 4 y ec. (9).
Notes: Este es el modelo nominal del SM-24, a circuito abierto. A la izquierda, referido a la velocidad del terreno: por encima de los 10 hertz la respuesta es plana, y por debajo cae; a 1 hertz está unos 40 decibeles por debajo de la zona plana. A la derecha, referido a la aceleración, que es la forma pasabanda de la ecuación de abajo. Es un modelo, no una medición del geófono.

## Slide 55
La pérdida cae justo en las bajas frecuencias, que son las que llegan más profundo
Geófono de 4,5 Hz
92 a 154 USD por canal
SM-24 de 10 Hz
unos 70 USD por canal
Menor frecuencia: mayor longitud de onda y mayor profundidad
Un geófono de menor frecuencia natural reduciría el problema, a mayor costo por canal
Usamos el SM-24 disponible y mejoramos su respuesta en baja frecuencia con electrónica
Precios de referencia consultados por el autor en 2026.
Resumen firmado, sec. 4.2; SparkFun Electronics (2026); R. T. Clark (2026).
Notes: Aquí está el problema de fondo. Las componentes de menor frecuencia tienen mayor longitud de onda y sensan más profundo, y justamente ahí el SM-24 entrega menos tensión. Una opción es un geófono de menor frecuencia natural, por ejemplo de 4,5 hertz, pero cuesta entre 92 y 154 dólares por canal, contra unos 70 del SM-24. El proyecto busca aprovechar el SM-24 que tenemos y mejorar su respuesta en baja frecuencia con acondicionamiento. Nota para mí: los precios son de las referencias del resumen; revisar si siguen vigentes.

## Slide 56
Existen cuatro familias de técnicas para mejorar la respuesta en baja frecuencia de un geófono
Modificar la carga del sensor
Un capacitor en serie con la resistencia de carga desplaza la frecuencia de esquina (Pazos et al.). Es barato y simple, pero de alcance limitado.
Compensación inversa (cero–polo)
Se cancela la dinámica del sensor para reconstruir la baja frecuencia, por ejemplo con un integrador y un integrador con pérdidas (Hakimitoroghi).
Resistencia negativa y balance de fuerza
Se hace circular corriente por la bobina y la fuerza de Lorentz modifica el amortiguamiento mecánico efectivo. Implica un lazo activo.
Modificar la forma de la respuesta
Ma et al.: en vez de invertir el sensor, se reduce el pico dominante y después se amplifica todo.
Las comparamos por complejidad, ruido y repetibilidad entre unidades.
Pazos, Alguacil y Davila (2005), BSSA 95(5), 1940–1946, según Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082; Hakimitoroghi et al. (2017) y Zhang (2025): por confirmar.
Notes: Hay cuatro familias de técnicas para mejorar la respuesta de un geófono por debajo de su frecuencia natural. Primera: modificar la carga del sensor; Pazos usa un capacitor en serie con la resistencia de carga para correr la frecuencia de esquina. Es barato y simple, pero limitado. Segunda: compensación inversa, o cero polo, que integra o cancela la dinámica original; Hakimitoroghi lo hace con un integrador y un integrador con pérdidas. Tercera: resistencia negativa o balance de fuerza, que hace circular corriente por la bobina para cambiar el amortiguamiento efectivo. Y cuarta: la idea de Ma, que no invierte el sensor sino que baja el pico dominante. Nota para mí: de Pazos verifiqué el artículo y la técnica, que Ma describe como un capacitor en serie con la resistencia de derivación; no pude confirmar un factor de extensión, así que no lo pongo. Hakimitoroghi y Zhang salen de mis notas; confirmar año y página.

## Slide 57
Invertir la respuesta del sensor exige muchísima ganancia cerca de continua
Altísima ganancia cerca de DC
Offsets y bias pueden llevarla a saturación
Amplifica el ruido de baja frecuencia fuera de banda
Incluso integrar digitalmente datos ruidosos deteriora la SNR y la resolución
Ganancia necesaria a 1 Hz
≈ +40 dB
respecto de la zona plana (modelo del SM-24, ζ = 0,25, referido a velocidad)
Hakimitoroghi logra hacer visible el contenido de baja frecuencia, pero sus propias mediciones muestran el papel del piso de ruido.
Zhang (2025); Hakimitoroghi et al. (2017); modelo propio (slide 54). Por confirmar.
Notes: Por qué no hacemos una inversión directa. Para recuperar un hertz habría que aplicar unos cuarenta decibeles de ganancia respecto de la zona plana, y esa ganancia enorme cerca de continua trae varios problemas: los offsets y el bias pueden llevarla a saturación; amplifica el ruido de baja frecuencia que está fuera de la banda del sensor; y aun integrando de forma digital datos ruidosos se deteriora la relación señal ruido y la resolución. Zhang lo plantea con claridad. Hakimitoroghi consigue ver contenido de baja frecuencia con compensación inversa, pero sus mediciones muestran lo importante que es el piso de ruido. Nota para mí: el valor de cuarenta decibeles sale del modelo de la slide 54.

## Slide 58
La resistencia negativa y el balance de fuerza funcionan, pero cargan al transductor con un lazo activo
ζ = ζ0 + G0² / (2mωn(Ri + RL))
Cambiar la resistencia de carga modifica el amortiguamiento electromecánico
El lazo activo interactúa directamente con el transductor
Debe resolver estabilidad, ganancia, ruido de modo común, tolerancias y consistencia entre unidades
Funciona. Pero para un nodo multicanal barato y replicable, el costo de complejidad es importante.
Zhang (2025), circuito de resistencia negativa; resumen firmado, sec. 4.2, ec. (8). Por confirmar.
Notes: Segunda alternativa: modificar el amortiguamiento con resistencia negativa o balance de fuerza. La idea es elegante, porque el amortiguamiento total depende de la resistencia de carga, así que cambiándola cambia el amortiguamiento electromecánico. Pero implica un lazo activo que interactúa directamente con el transductor, y hay que resolver estabilidad, ganancia, ruido de modo común, tolerancias y consistencia entre unidades. El trabajo de 2025 dedica un circuito bastante elaborado a eso. No decimos que sea un mal método: funciona. Decimos que para un nodo multicanal barato y replicable el costo de complejidad es importante.

## Slide 59
La idea de Ma et al.: no levantar el fondo, bajar el pico
Se atenúa la zona de la resonancia
Después se recupera el nivel con ganancia global
El pasabanda se ensancha, pero sigue siendo un pasabanda
Ma et al. reportan más SNR que cero–polo: +17,5 dB a 10 Hz (geófono JF-20DX); la tesis cita además +1,5 dB a 1 Hz y +21,3 dB a 20 Hz
Compensador ideal
Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082; documento de tesis (03b_topologias.tex); curvas propias.
Notes: La idea de Ma es distinta: no intentar recuperar un hertz con un inversor de cuarenta decibeles, sino atenuar de forma selectiva la región dominante alrededor de la resonancia y después recuperar el nivel global con ganancia. En la figura, la curva naranja es el geófono, con su pico cerca de diez hertz. La gris punteada es el compensador ideal sin ganancia, mucho más baja pero con una banda mucho más ancha. Y la azul es esa misma respuesta con la ganancia aplicada. El pasabanda se ensancha, pero sigue siendo un pasabanda: a un hertz pasamos de menos veinte decibeles a cero. Ma y colaboradores reportan 17,52 decibeles más de SNR a diez hertz que el método cero polo, con su geófono JF-20DX; el documento de tesis cita además 1,51 decibeles a un hertz y 21,28 a veinte hertz. Nota para mí: los dos últimos valores salen del documento de tesis; en la versión abierta del paper solo pude confirmar el de 17,52. Curvas propias, regenerables desde el repo.

## Slide 60
Elegimos el método de Ma et al. porque es estable, simple y no amplifica ruido
Estable
Es un filtro en serie, sin lazo sobre el sensor: no puede volverse inestable.
Simple
Su implementación requiere pocos componentes.
No amplifica ruido
No invierte la caída del sensor, así que no levanta el ruido de baja frecuencia.
Es más complejo que la solución de Pazos, pero de complejidad razonable: permite controlar con mucha más facilidad hasta dónde se compensa, y ser más agresivo cuando el geófono está lejos de donde queremos que esté.
Su única desventaja es la pérdida de ganancia: requiere más ganancia, que redistribuimos entre las etapas de la mejor manera posible.
Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082; Pazos et al. (2005); estabilidad y ruido: inferencia propia, por confirmar.
Notes: Elegimos el método de Ma por tres razones. Primero, no puede ser inestable: es un filtro en serie, sin ningún lazo sobre el sensor. Segundo, es simple: su implementación requiere pocos componentes. Tercero, no amplifica el ruido de baja frecuencia, porque no invierte la caída del sensor. Es más complejo que la solución de Pazos, pero de complejidad razonable, porque tiene un manejo mucho más simple de hasta dónde podemos compensar, lo que permite ser más agresivos, algo bueno cuando el geófono está tan lejos de donde queremos que esté. Su única desventaja es la pérdida de ganancia, que requiere más ganancia en la cadena, y la vamos a redistribuir entre las etapas de la mejor manera posible. Nota para mí: lo de estabilidad y ruido es una inferencia mía a partir del esquema.

## Slide 61
El compensador sube el amortiguamiento del conjunto: es un camino directo menos un pasabanda
Buscamos que el conjunto tenga amortiguamiento ζ1 > ζ0, con la misma frecuencia natural:
Hcomp(s) = (s² + 2ζ0ωn·s + ωn²) / (s² + 2ζ1ωn·s + ωn²)
Separando el término constante, el segundo término es un pasabanda, HBP(s):
Hcomp(s) = 1 − 2(ζ1 − ζ0)ωn·s / (s² + 2ζ1ωn·s + ωn²)
Ma et al. (2023); documento de tesis, ec. (comp-afe); se usan ζ0, ζ1, ωn (en Ma: γ0, γ1, ω0).
Notes: Así se llega a la forma que se implementa. Queremos que sensor y compensador juntos tengan un amortiguamiento zeta uno, mayor que el zeta cero del sensor, conservando la frecuencia natural. Eso se logra con un compensador cuyo numerador tiene el amortiguamiento del sensor y cuyo denominador tiene el deseado. Si separamos el término constante, queda uno menos un pasabanda: el camino directo menos una rama pasabanda centrada en la frecuencia natural. Al multiplicar por la respuesta del geófono, el numerador se cancela y queda un sistema con amortiguamiento zeta uno. Nota: en el paper de Ma las variables se llaman gamma cero, gamma uno y omega cero; aquí usamos zeta y omega n para ser coherentes con el resto de la presentación. Verifiqué el álgebra: el denominador menos el numerador del pasabanda devuelve el numerador original.

## Slide 62
Implementación: la ganancia se reparte entre las etapas para recuperar la atenuación del compensador
Geófono
SM-24
Entrada dif.
+ PGA
Pasabanda
inversor
Σ
Pasa-bajos
antialias
ADC
+
+
Ganancias: entrada instrumental ×2, PGA de ×1 a ×50, sumador ×3,6 y pasa-bajos ×5: hasta ×1800 en total
Con ζ1 ≈ 938, el compensador atenúa 2ζ1 ≈ 1876 veces: la ganancia lo recupera
Documento de tesis, latex-15p-review, sec. 3 (acondicionamiento); esquema propio.
Notes: La implementación en bloques. La señal entra en forma diferencial, pasa por una etapa de ganancia programable y se reparte en el camino directo y la rama pasabanda, que se combinan en un sumador; después viene el pasa-bajos antialias y el ADC. Con el zeta uno que elegimos, cerca de 938, la compensación atenúa unas 1876 veces la zona central, y la ganancia se repartió para recuperar ese nivel sin concentrar todo el margen en un solo bloque: dos en la entrada instrumental, de uno a cincuenta en el PGA, tres coma seis en el sumador y cinco en el pasa-bajos. A máxima ganancia el producto es de unas 1800 veces. Nota para mí: los valores salen del documento de tesis; verificar contra la placa.

## Slide 63
La entrada es instrumental, con dos operacionales, para rechazar el ruido de red
El ruido de red está muy presente en el geófono
La entrada diferencial lo rechaza como señal de modo común
Aporta una ganancia de ×2
Esquema genérico aportado por el autor (fuente por confirmar); ganancia: documento de tesis, sec. 3.
Notes: Empezamos con una entrada diferencial, porque el ruido de red está muy presente en el geófono y una entrada de este tipo lo rechaza como modo común. Es un amplificador instrumental de dos operacionales, que aporta una ganancia de dos. Nota para mí: la imagen es genérica; confirmar la topología exacta y su fuente.

## Slide 64
El pasabanda es un inversor con dos quiebres desacoplados, en lugar de un Sallen-Key
Ma et al.: Sallen-Key
Este trabajo: inversor, −Zf/Zin
Cada polo se reparte entre varios componentes
f_low = 1 / (2π Rin Cin)
f_high = 1 / (2π Rf Cf)
Ma et al. (2023); documento de tesis, latex-15p-review, sec. 3. Imágenes aportadas por el autor.
Notes: Ma usa un pasabanda Sallen-Key. Nosotros usamos un amplificador inversor, con Z f sobre Z in: un polo en la entrada, formado por R in y C in, y otro en la realimentación, formado por R f y C f. Cada quiebre depende de un solo par RC, así que f bajo y f alto quedan desacoplados, y como los quiebres están muy separados el factor de calidad requerido es bajo. Un Sallen-Key no aporta nada en ese régimen y reparte cada polo entre más componentes, una desventaja frente a las tolerancias. En los experimentos esto dio mejores resultados. Atención: la menor sensibilidad a tolerancias es un argumento analítico y una observación experimental; si preguntan, tener a mano un análisis de sensibilidad o un barrido Monte Carlo.

## Slide 65
Como el pasabanda ya invierte la fase, un sumador reemplaza al amplificador diferencial
Ma et al.: amplificador diferencial
Este trabajo: sumador inversor
Exige resistencias pareadas
Menos componentes y menos dependencia de tolerancias
Cf en paralelo con Rf agrega un polo pasa-bajos
Ma et al. (2023); documento de tesis, latex-15p-review, sec. 3. Imágenes aportadas por el autor.
Notes: El segundo cambio. Como el pasabanda inversor ya invierte la fase, no hace falta un amplificador diferencial para restar: alcanza con un sumador inversor, con menos componentes y menos dependencia de tolerancias, porque no se necesita parear resistencias. Además ponemos un capacitor en paralelo con R f en el sumador, que agrega un polo pasa-bajos real, sin sumar etapas. Nota para mí: el polo está en unos 393 hertz según el documento de tesis, pero no lo mostramos.

## Slide 66
El antialias es un Bessel de tercer orden que aprovecha el polo del sumador
Se decidió que sea Bessel, de fase casi lineal
El polo del sumador se aprovecha para completar un Bessel de tercer orden con un MFB de segundo orden
El MFB aprovecha mejor el ancho de banda ya limitado del operacional del PSoC: permite ganar más en esta etapa sin perder rendimiento
Documento de tesis, latex-15p-review sec. 3 y latex/03b_topologias.tex. Imagen aportada por el autor.
Notes: Para el antialias se decidió un filtro Bessel, que tiene fase casi lineal. El polo real del sumador se aprovecha para completar un Bessel de tercer orden con un filtro MFB de segundo orden. Y elegimos MFB porque aprovecha mejor el ancho de banda, ya limitado, del operacional del PSoC: permite ganar más en esta etapa sin perder rendimiento. Nota para mí: los valores de frecuencia y amortiguamiento del MFB están en el documento de tesis; no los mostramos.

## Slide 67
AFE final
Elaboración propia en PSoC Creator (resumen firmado, fig. 5 y sec. 4.3).
Notes: Este es el frente analógico final tal como quedó en el PSoC Creator: entrada diferencial, ganancia programable, la rama pasabanda, el sumador, el pasa-bajos antialias y el ADC. Las referencias VDAC que se ven en la parte inferior son las que usamos para ajustar el offset de cada etapa, que es el siguiente tema.

## Slide 68
La ruta PGA–ADC se midió con barridos y el geófono se tomó con su modelo nominal
Barridos senoidales de 10 mHz a 200 kHz; magnitud y fase como cociente espectral salida/entrada, con coherencia
No se dispuso de un actuador capaz de imponer movimiento al geófono en el rango de frecuencias deseado
Por eso se usó el modelo nominal del SM-24 convolucionado con el AFE (producto de las respuestas en frecuencia)
No es una validación extremo a extremo, pero sí una validación de todo el frente eléctrico
Resumen firmado, sec. 4.5, fig. 9; figura propia; Sensor Nederland B.V. (2006).
Notes: La ruta completa, del PGA al ADC, se midió con barridos senoidales en bandas superpuestas, entre 10 milihertz y 200 kilohertz. La transferencia se estima como el cociente espectral entre salida y entrada, en magnitud y fase, y la coherencia marca las regiones interpretables. Se comparó con el modelo, sus tolerancias y el rango del potenciómetro. Del lado del geófono no se dispuso de un actuador capaz de imponerle movimiento en el rango de frecuencias deseado, así que se usó el modelo nominal del SM-24 convolucionado con el AFE. No es una validación extremo a extremo, pero sí una validación de todo el frente eléctrico.

## Slide 69
El offset se acumula en la cadena y recorta la señal; no se puede filtrar en continua
No se puede desacoplar en continua: de ella depende la arquitectura del compensador
Un servo de continua activo durante la captura impone un compromiso entre establecimiento y ancho de banda, justo en baja frecuencia
Es consecuencia de las ganancias agresivas por etapa. Sin calibrar, el offset llegó al 21,8 % del fondo de escala
Solución: recuperar el rango con un ajuste digital previo a la captura
Ilustración propia (esquemática); 21,8 %: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON); resumen firmado, sec. 4.4.
Notes: Ahora, el problema que generamos con estas ganancias. Cada ganancia amplifica también el offset de continua, y esos offsets se acumulan. Si una etapa intermedia queda con offset, la señal se recorta contra el límite de la etapa, y lo que se recorta no se recupera. No podemos desacoplar en continua, porque de la continua depende la arquitectura del compensador. Un servo de continua activo durante la captura tampoco sirve: impondría un compromiso entre tiempo de establecimiento y ancho de banda, justo en la baja frecuencia que queremos preservar. Todo esto es consecuencia de las ganancias agresivas que ponemos en cada etapa para recuperar lo que atenúa el método de Ma. Sin calibrar, el offset llegó al 21,8 por ciento del fondo de escala. La única solución es recuperar el rango perdido con un ajuste digital previo a la captura, que es lo que muestra el panel derecho. Animación pendiente: combinar con la slide de la solución. El dibujo es esquemático, no son datos medidos.

## Slide 70
La continua de cada etapa depende de las anteriores, por eso el ajuste se hace en orden
yi(DC) = Σ(j<i) Aij · yj(DC) + bi + Ki · ui
Aij
transferencia de continua de la etapa j a la etapa i
bi
offset propio de la etapa i
Ki·ui
corrección aplicada con el VDAC de la etapa i
Cada paso del VDAC se amplifica en las etapas siguientes: al subir la ganancia se pierde resolución de ajuste.
Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON); documento de tesis, sec. 3. Notación por confirmar.
Notes: El modelo es sencillo. La continua a la salida de la etapa i es la suma de lo que le llega de las etapas anteriores, ponderado por la ganancia de continua entre ellas, más su offset propio, más la corrección que aplica su VDAC. Como cada etapa recibe el residuo de las anteriores, el ajuste se hace en orden: PGA, pasabanda, suma y pasa-bajos. Y como cada paso del VDAC se amplifica en las etapas siguientes, subir la ganancia hace perder resolución de ajuste; por eso las ganancias se mantuvieron conservadoras. Nota para mí: verificar la notación contra el artículo.

## Slide 71
La calibración verifica los códigos guardados y, si hace falta, ajusta etapa por etapa antes de capturar
FIGURA EN INGLÉS: traducir desde el repo
Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 2; resumen firmado, sec. 4.4.
Notes: El algoritmo. Al arrancar, al cambiar la ganancia del PGA o al recibir el comando, se carga el registro de la EEPROM para esa ganancia. Si el registro y su CRC son válidos, se aplican los cuatro códigos guardados; si no, se aplican semillas nominales seguras. Luego se verifica rápidamente el offset. Si el punto de operación guardado se acepta, se salta la calibración. Si no, se calibra en orden PGA, pasabanda, suma y pasa-bajos: se mide la etapa, se estima el nivel de continua, se actualiza con el controlador PI y se escribe el DAC, hasta quedar dentro de la banda muerta y estable, o hasta el tiempo límite. Si todas las etapas son válidas, se guardan códigos y CRC; si no, se conserva el registro anterior. Por último se restaura el ruteo de adquisición, se congelan los códigos del DAC y se adquiere la señal con la realimentación de calibración inactiva. Pendiente: figura en inglés, traducir desde el repo.

## Slide 72
La calibración converge y baja el offset residual en el ADC de 2,9–45,8 % a 0,4–3,9 % del fondo de escala
Chart: Placa y ganancia
| A×1 | A×4 | A×16 | A×32 | A×50 | B×16 | B×32 | B×50
Sin calibrar | 45.8 | 42.6 | 29.6 | 12.4 | 4.1 | 3 | 2.9 | 2.9
Calibrado | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7
Izquierda: ejemplo a ganancia ×16 (×32 diferencial total). Gris: osciloscopio; color: reconstrucción con el FIR de 128 coeficientes
El residuo de 0,24 V en el PGA es la banda muerta elegida (ΔPGA = 18, ±288 mV), no inestabilidad
Derecha: 2 placas y 8 configuraciones placa–ganancia
EJE EN INGLÉS: traducir desde el repo
Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 4; documento de tesis (00_resumen.tex).
Notes: A la izquierda, un ejemplo representativo de la calibración con ganancia por dieciséis, o treinta y dos de ganancia diferencial total. Las curvas grises punteadas son mediciones con osciloscopio, y las de color son reconstrucciones con el FIR de 128 coeficientes, no registros internos del procesador. Cada etapa converge hacia su punto de operación. El residuo de 0,24 volts del PGA corresponde a la banda muerta elegida, no a inestabilidad. A la derecha, el resultado en la entrada del ADC: sin calibrar, el offset residual iba de 2,9 a 45,8 por ciento del fondo de escala según la configuración; con la calibración, de 0,4 a 3,9. Se probó en dos placas y ocho configuraciones. Si preguntan por el alcance: es una prueba de factibilidad con dos placas, con diez reinicios pareados y un test del signo, y los detalles están en el resumen. Nota para mí: las cifras salen del artículo y del documento de tesis, no del resumen firmado. Pendiente: eje en inglés de la figura de la izquierda.

## Slide 73
En el PSoC 5LP la captura la gobierna el hardware, no el procesador
ADC ΔΣ, filtro, DMA de tres canales y control en UDB: el procesador queda fuera del camino crítico
CAPTURA CON ETIQUETAS EN INGLÉS (PSoC Creator)
Elaboración propia en PSoC Creator (resumen firmado, fig. 10 y sec. 4.6; documento de tesis, fig. camino digital).
Notes: Pasamos de la parte analógica a la digital. Esta es la captura del proyecto en PSoC Creator. Arriba está el hardware digital: el SignalController, que es una máquina de estados en lógica programable; los tres canales DMA; el filtro digital; los temporizadores y la EEPROM. Abajo a la izquierda, lo auxiliar, que incluye el SPI de la tarjeta SD. Abajo a la derecha, la interfaz con el ESP32 y la entrada SYNC_IN. La idea central de las próximas slides es que lo que depende del tiempo se decide en hardware, y el procesador se queda con lo que es lento pero complejo. Nota para mí: las etiquetas de la imagen están en inglés porque son los nombres de los componentes del propio PSoC Creator; no las traduzco.

## Slide 74
El ADC ΔΣ de 18 bits tiene cuatro rangos de entrada: el rango y el PGA se eligen juntos
q_ADC = V_span / 2¹⁸ ≈ 19,1 µV
Rango | Fondo de escala | LSB nominal
±2,5 V | 5,000 V | 19,1 µV
±1,024 V | 2,048 V | 7,81 µV
±0,625 V | 1,250 V | 4,77 µV
±0,512 V | 1,024 V | 3,91 µV
Todos a 2604 muestras/s y 18 bits nominales.
Pasar de ±2,5 V a ±0,512 V reduce el LSB casi cinco veces, unos 13,8 dB, sin agregar etapas de amplificación, es decir, sin ruido ni offset adicional
Pero el mismo cambio divide por cinco la tensión que satura el conversor, y trabajamos cerca del fondo de escala
Cambiar de rango invalida la calibración de offset vigente
Pendiente de medir: ruido referido a la entrada y bits efectivos (el LSB es nominal)
Resumen firmado, sec. 4.6; documento de tesis, latex/04_arquitectura.tex (rangos del ADC). Los 13,8 dB son 20·log10(5/1,024), cálculo propio.
Notes: El conversor es un delta sigma de 18 bits, configurado a 2604 muestras por segundo. Priorizamos resolución sobre velocidad, y la tasa sale de la configuración del reloj del PSoC. Admite cuatro rangos bipolares, de más menos 2,5 volts a más menos 0,512, y el LSB nominal baja de 19 a casi 4 microvolts. Pasar al rango más estrecho da unos 13,8 decibeles de rango útil sobre señales pequeñas sin agregar ninguna etapa analógica, o sea sin ruido ni offset adicionales. El costo es que el margen antes de saturar se divide por cinco, y nuestro diseño trabaja cerca del fondo de escala, así que rango y ganancia del PGA se eligen en conjunto. Además, cambiar de rango invalida la calibración de offset, y se verificó que las transiciones de rango se conserven coherentes: 49 de 49 correctas en la auditoría previa a campo. Cuidado con lo que no podemos afirmar: el LSB es nominal. Todavía no medimos el ruido referido a la entrada ni los bits efectivos, y hasta que lo hagamos, 18 bits es el dato de la hoja, no una resolución demostrada. Nota para mí: el repositorio habla de unos 13,7 dB y yo recalculo 13,8; es redondeo. Además, el repositorio indexa la EEPROM por ganancia y rango y el resumen solo por ganancia; revisar cuál vale.

## Slide 75
El diezmado promedia D muestras: baja la tasa, pero no es un antialias ideal
|H(f)| = sin(πfD/f0) / (D·sin(πf/f0))
fs′ = 2604 Hz / D
Es un filtro peine de respuesta sinc, con f0 = 2604 Hz
Con D = 13 (≈ 200 Hz): −0,9 dB a 50 Hz y −3,9 dB en Nyquist
Lo que está por encima de Nyquist se pliega con poca atenuación
Hay que verificar el rechazo para cada configuración de campo
Resumen firmado, sec. 4.6, ec. 15; documento de tesis, 04_arquitectura.tex. Curva: cálculo propio de la respuesta del promedio.
Notes: Además del ADC, la señal se puede promediar y diezmar por un factor entero D, y la frecuencia efectiva baja a 2604 sobre D. Esto adapta la tasa a la banda y a la duración del registro, y promediar mejora la relación señal ruido para el ruido incorrelado. Pero hay que ser honestos con lo que es: un filtro peine con respuesta sinc, no un antialias ideal. En la figura, con D igual a 13, la frecuencia efectiva es de unos 200 hertz; a 50 hertz el promedio atenúa menos de 1 decibel, pero en la frecuencia de Nyquist apenas 3,9. Con D igual a 26 ya hay 3,9 decibeles de atenuación a 50 hertz. Lo que está por encima de Nyquist se pliega con poca atenuación. Mi cálculo: una componente de 150 hertz con D igual a 13 se pliega sobre 50 hertz atenuada solo unos 10 decibeles. Ahí ayuda el filtro Bessel analógico, pero no lo medimos en esta configuración. Por eso el rango de D de 1 a 100 describe lo que el sistema permite configurar, no que todo valor sea adecuado para MASW; el repositorio lo advierte igual. Para el trabajo final, el rechazo de alias hay que verificarlo para las configuraciones de campo. Nota para mí: los 10 dB son una inferencia mía, no un resultado medido.

## Slide 76
Lo que depende del tiempo va a hardware; lo lento pero complejo se queda en software
Hardware (UDB, DMA, bloques analógicos)
Enrutamiento de DMA según el estado
Arranque con el flanco de SYNC_IN
Conteo de lotes de 30 muestras
Máscara de interrupciones
Filtro FIR por DMA, sin ciclos de CPU
Re-armado encadenado de la captura
Software (firmware en el Cortex-M3)
Lazo PI de calibración y su secuencia
Registro en EEPROM con CRC
Recepción de comandos y estado de sesión
Jerarquía de memoria y sistema de archivos
Supervisión: watchdog y límites de conteo
Criterio: va a hardware toda decisión cuyo timing entre en el presupuesto de jitter; queda en software la que es lenta pero compleja.
Documento de tesis, 04_arquitectura.tex (reparto hardware/software, criterio); resumen firmado, sec. 4.6.
Notes: El aporte de diseño aquí es el criterio de reparto, más que la lista. Va a hardware toda decisión cuyo timing entre en el presupuesto de jitter: qué pedido de DMA pasa, el arranque con el flanco de SYNC_IN, el conteo de lotes de 30 muestras, qué interrupciones llegan al procesador, y el filtro FIR por DMA. Queda en software lo que es lento pero complejo: el lazo PI de calibración, la persistencia en EEPROM con CRC, los comandos, la memoria y la supervisión. El hardware define cuándo ocurren las cosas y el software define qué valores toman. Eso permite sostener que el error temporal residual no depende del código C. Es una afirmación del repositorio y tiene que sostenerse con la medición de jitter, que viene en la parte de sincronización. Coordinación, ESP-NOW y la interfaz web viven en el ESP32.

## Slide 77
El SignalController es una máquina de estados en lógica programable que dispara y cierra la captura
IDLE
Sin captura en curso
ARMED
El FIR sigue alimentado para llegar caliente al disparo
SAMPLING
Solo el DMA de muestra interrumpe; se cuentan lotes de 30 en hardware
DONE
Un único evento de fin avisa al procesador
ARM
flanco de SYNC_IN
lotes completos
ERROR
Durante el muestreo el nodo no atiende RX/TX ni el LED, y los eventos de los temporizadores se consultan por polling. Después del disparo, el reloj local de cada nodo fija la posición de las muestras.
Resumen firmado, sec. 4.6 y fig. 10; documento de tesis, 04_arquitectura.tex (superMaquina).
Notes: La máquina de estados tiene cinco estados: IDLE, ARMED, SAMPLING, DONE y ERROR. Con la orden de armado pasa a ARMED, y ahí el filtro FIR sigue alimentado para que su historia esté caliente cuando llegue el disparo. El flanco de SYNC_IN inicia el muestreo directamente, sin intervención del procesador. Durante SAMPLING la única fuente normal de interrupción es el DMA de muestra, los lotes de 30 muestras se cuentan en hardware, y el software recibe un único evento de fin cuando termina. Una vez iniciada, la posición temporal de las muestras la define el reloj local de cada nodo, y eso conecta con la parte de sincronización. Nota para mí: no detallé qué condiciones llevan al estado ERROR ni la transición de DONE a IDLE; no están en el resumen y hay que confirmarlas en el código antes de dibujarlas.

## Slide 78
La memoria tiene tres niveles y la tarjeta SD está en el PSoC, no en el ESP32
RAM del ESP32
Arena paginada de 512 lotes
≈ 5,9 s
RAM del PSoC
Re-armado encadenado al superar 512 lotes
sin reiniciar la captura
SD en el PSoC
FatFs sobre SPI, hasta 60 000 lotes
≈ 11,5 min
t = 30·N_lotes / fs
Con fs = 2604 Hz: 512 lotes ≈ 5,9 s; 60 000 lotes ≈ 11,5 min. Si se piden más de 512 lotes, la SD debe estar habilitada.
Documento de tesis, 04_arquitectura.tex (jerarquía de memoria y SD). Duraciones: cálculo propio con 30 muestras por lote.
Notes: Para capturas largas hay tres niveles. Primero, la RAM del ESP32, con una arena paginada de 512 lotes: es el camino rápido y alcanza para unos 5,9 segundos a 2604 hertz. Segundo, el encadenado en RAM del PSoC: al pasar de 512 lotes la máquina se re-arma sola sin reiniciar la captura. Y tercero, la tarjeta SD en el PSoC, con FatFs sobre el SPI, hasta 60 mil lotes, unos 11,5 minutos. Los tiempos son lotes por 30 muestras sobre la frecuencia de muestreo. Que la SD esté en el PSoC y no en el ESP32 mantiene el almacenamiento del lado determinista de la cadena. Nota para mí: la regla de que más de 512 lotes exige SD habilitada sale del repositorio, línea 602 de 04_arquitectura; verificar si sigue vigente. Mi inferencia: para MASW activo, con registros de unos segundos, alcanza la RAM; la SD sirve para registros largos, como ruido ambiental, que es un posible trabajo futuro.

## Slide 79
Cada registro guarda sus metadatos y su integridad, y el original permanece en el nodo
Metadatos del registro
Identificador y posición del nodo
Frecuencia de muestreo y factor D
Rango del ADC, ganancia y ruta de señal
Número de muestras
Estado del ajuste de offset
Integridad
Versión y CRC
Número de muestras
Indicadores de desbordamiento o de cierre incompleto
Verificación en el servidor sin modificar el original
Se guarda en el nodo
Lotes numerados
Reintento si hay pérdida
Resumen firmado, sec. 4.6 a 4.8 (metadatos, lotes, integridad); documento de tesis, 04_arquitectura.tex.
Notes: Cada registro se guarda en el nodo con sus metadatos: identificador y posición, frecuencia efectiva y factor de diezmado, rango del ADC, ganancia, ruta de señal, número de muestras y estado del ajuste de offset. Con eso se reconstruye el eje temporal sin depender de la interfaz de descarga. La integridad la dan la versión, el CRC, el número de muestras y los indicadores de desbordamiento o de cierre incompleto. El registro se transmite después de la captura, en lotes numerados que pueden pedirse de nuevo ante pérdidas, y el original permanece en el nodo, así que una pérdida o demora en el enlace no modifica las muestras adquiridas. El servidor valida y preserva los originales, y el procesamiento se hace sobre copias. El detalle del enlace viene en la sección de comunicación.