## Slide 1
Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas
Proyecto final de carrera · Primera presentación
Elías David Álvarez Martínez
Matrícula Y24127 · Ingeniería Electrónica
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.
Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»
Esquema MASW: GeoStru (2019), original de M. Bandini
Notes: Buenas. Soy Elías Álvarez y les voy a mostrar cómo avanza mi proyecto final de carrera: una plataforma electrónica para medir el suelo con ondas sísmicas. En la imagen está la idea completa: un golpe en la superficie, una línea de geófonos y los registros que llegan a cada uno. Es la primera de dos presentaciones. Hoy me concentro en el estado del arte, la idea general y los resultados parciales; la validación completa queda para diciembre.

## Slide 2
Conocer el terreno importa antes, durante y después de la obra: proponemos un método
Toda obra empieza por conocer el suelo que la sostiene
Reconocer los materiales antes de construir
Estimar parámetros para dimensionar la fundación
Controlar rellenos y capas compactadas durante la obra
La construcción creció 6,2 % en 2025 (BCP, 2026)
Fuentes: Samtani y Nowatzki (2006). BCP (2026). Imagen: Instagram (s. f.).
El control del terreno no termina cuando la obra se levanta
Grietas y asentamientos
Pavimentos y rellenos
Taludes
Evaluar durante y después de la obra: cambios, daños y mantenimiento, sin alterar lo construido
Fuentes: Park et al. (2018). Imágenes: UPCommons (asentamientos); 360 en Concreto (rodillo); Facebook (ilustración).
Nos proponemos definir un método de medición del terreno que, mediante el procesamiento de lo sensado, permita obtener información útil
Fenómeno físico del terreno
Transductor
Procesamiento
Información útil del terreno
Lo que construye este trabajo: la plataforma que realiza la medición
Hoja de ruta
1
Exploración de los fenómenos físicos candidatos a medir y las técnicas asociadas
2
Análisis en profundidad del método seleccionado
3
Especificaciones y plataforma propuesta
4
Resultados parciales
Fuentes:
Notes: [Slide larga 2: Toda obra empieza por conocer el suelo que la sostiene] Antes de construir hay que saber sobre qué se apoya la obra. Se reconoce qué materiales hay y se estiman parámetros para dimensionar la fundación. Y durante la ejecución se controla que los rellenos y las capas compactadas sean uniformes. Esto importa acá: la construcción paraguaya creció 6,2 % en 2025 según el Banco Central. Hablo de un sector en expansión, no de un auge sin matices: venía de dos años de caída. [Slide larga 3: El control del terreno no termina cuando la obra se levanta] Pero el trabajo con el terreno no termina cuando se levanta la obra. Aparecen grietas y asentamientos, problemas en rutas y pavimentos, taludes que se mueven. Hay que volver a medir, y de preferencia sin dañar lo que ya está construido. [Slide larga 4: Nos proponemos definir un método de medición del terreno que, mediante el procesamiento de lo sensado, permita obtener información útil] Entonces la pregunta es cómo medir. Necesitamos un método que capte algo del terreno y que, procesando lo sensado, nos dé información que sirva. Ese recorrido, del transductor al procesamiento, es lo que construye este trabajo: la plataforma de medición. Todavía no definimos qué fenómeno medir. Ese es el primer punto de la hoja de ruta: explorar los fenómenos candidatos y sus técnicas, analizar a fondo el que elijamos, ver las especificaciones y la plataforma propuesta, y cerrar con los resultados parciales.

## Slide 3
Hay dos familias de ensayos; los de penetración son directos pero puntuales
Hay dos formas de medir el terreno: por su resistencia o por cómo transmite ondas
Dentro del terreno (invasivo)
Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración
Propagación de ondas
SPT
CPT / CPTu
—
Downhole
Crosshole
Refracción
Reflexión
Ondas superficiales
Love, Rayleigh
SASW / MASW
Resistencia: miden cuánto cuesta penetrar el terreno
Ondas: usan propiedades de las ondas y cómo el terreno las modifica
Fuentes: Clasificación elaborada a partir de Foti et al. (2014), cap. 1.
SPT: se cuentan los golpes necesarios para hincar una cuchara en el suelo
Un martillo normalizado golpea una cuchara partida
N: golpes para penetrar 0,304 m (N2 + N3)
Además recupera una muestra alterada
Fuentes: SPT: adaptada de Froldi (2021). Procedimiento según la norma ASTM D1586.
CPT/CPTu: un cono se hinca a velocidad constante y mide mientras avanza
Se hinca a unos 2 cm/s
Mide resistencia de punta (qc) y fricción lateral (fs)
El CPTu agrega la presión de poros (u₂)
Entrega un perfil continuo con la profundidad
Fuentes: Imagen: Putt et al. (2022), Front. Environ. Sci. 9:821882, fig. 1 (CC BY), traducida.
Ventajas: resistencia medida directamente y con mucha experiencia acumulada
SPT
Equipo simple y muy difundido
Recupera una muestra para clasificar
Amplia base de correlaciones
CPT / CPTu
Perfil continuo, rápido y repetible
No requiere perforación previa
La presión de poros ayuda a distinguir el suelo
Fuentes: SPT: adaptada de Froldi (2021). CPT: Putt et al. (2022).
Limitaciones: puntuales, invasivos y sin medir la rigidez de forma directa
SPT
Un dato por profundidad, no un perfil continuo
Depende de la energía del martillo y del operador
CPT / CPTu
No recupera muestra
No atraviesa gravas ni suelos muy duros
Los dos entregan resistencia, no rigidez, y la rigidez se estima por correlaciones
Fuentes: SPT: adaptada de Froldi (2021). CPT: Putt et al. (2022).
Notes: [Slide larga 5: Hay dos formas de medir el terreno: por su resistencia o por cómo transmite ondas] Para medir el terreno hay dos grandes caminos. Uno mide cuánto cuesta penetrarlo: resistencia. El otro usa ondas: aprovecha alguna propiedad de la onda, como la velocidad o el tiempo de llegada, y cómo el terreno la modifica. Además, cada camino puede hacerse desde dentro del terreno, con perforaciones o hincas, o desde la superficie. Vamos a recorrer las celdas una por una. La naranja es hacia donde vamos. [Slide larga 6: SPT: se cuentan los golpes necesarios para hincar una cuchara en el suelo] Empezamos por el SPT. Se baja una cuchara partida al fondo de una perforación y se hinca golpeándola con un martillo de 63,5 kilos que cae 76 centímetros. El primer tramo de 15 centímetros asienta la cuchara y no cuenta. N es el número de golpes para los siguientes 30 centímetros. Además de ese número, la cuchara trae una muestra de suelo, alterada pero útil para clasificarlo. [Slide larga 7: CPT/CPTu: un cono se hinca a velocidad constante y mide mientras avanza] El CPT es distinto: en vez de golpear, se empuja un cono de forma continua, a unos 2 centímetros por segundo. Sensores en la punta y en el manguito miden la resistencia de punta y la fricción lateral. Si además tiene un sensor de presión de poros, se llama CPTu o piezocono. El resultado es un perfil continuo, y de ahí se interpreta el tipo de suelo, como se ve a la derecha de la figura. [Slide larga 8: Ventajas: resistencia medida directamente y con mucha experiencia acumulada] Qué ofrecen. El SPT es sencillo, está en todas partes y entrega una muestra. El CPT da un perfil continuo y repetible, sin perforar antes, y con presión de poros distingue mejor el tipo de suelo. Los dos tienen décadas de correlaciones publicadas, y eso pesa mucho en la práctica. [Slide larga 9: Limitaciones: puntuales, invasivos y sin medir la rigidez de forma directa] Y qué no ofrecen. El SPT da un dato por profundidad y depende de la energía del martillo y de quién lo opera. El CPT no trae muestra y no atraviesa gravas ni suelos muy duros. Y en los dos, la rigidez, que es lo que nos interesa, se obtiene por correlaciones, no se mide. Esa es la pregunta que dejo abierta: cómo medir la rigidez directamente.

## Slide 4
Al excitar el terreno, la perturbación se propaga como ondas que podemos modelar
Al excitar un terreno sólido, este se deforma de forma transitoria y la perturbación se propaga
Un golpe aplica energía en un punto
El material se deforma de distintas maneras
Cada tipo de deformación viaja como una onda
Fuentes: Imagen: Foti et al. (2014), fig. 1.1 (cap. 1; por confirmar), traducida.
Para analizarlo, simplificamos: un medio homogéneo, isótropo y elástico lineal
Homogéneo
Mismas propiedades en todos los puntos
Isótropo
Mismas propiedades en todas las direcciones
Elástico lineal
La deformación es proporcional a la fuerza y desaparece al cesar
Es una simplificación extrema: el suelo real no cumple ninguna de las tres
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
En ese medio, la ecuación de movimiento admite solo dos tipos de onda: P y S
ρ ∂²u/∂t² = (λ+μ)∇(∇·u) + μ∇²u
Ecuación de movimiento. u: desplazamiento; ρ: densidad; λ, μ: constantes de Lamé
u = ∇φ + ∇×ψ
Descomposición con un potencial escalar φ y uno vectorial ψ
∂²φ/∂t² = Vp² ∇²φ
φ: compresión, viaja a Vp (onda P)
∂²ψ/∂t² = Vs² ∇²ψ
ψ: corte, viaja a Vs (onda S)
Fuentes: Descomposición de Helmholtz de la ecuación de Navier. Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Notes: [Slide larga 10: Al excitar un terreno sólido, este se deforma de forma transitoria y la perturbación se propaga] Antes de hablar de métodos basados en ondas, conviene ver de dónde salen las ondas. Si excitamos un terreno sólido, por ejemplo con un golpe, el material experimenta deformaciones transitorias fruto de esa energía: se deforma y vuelve, y esa deformación se transmite de punto a punto. Según cómo se deforme el material, aparecen distintos tipos de onda. Hay dos que viajan por dentro, las P y las S, y dos que viajan pegadas a la superficie, Love y Rayleigh. Empezamos por las de dentro. [Slide larga 11: Para analizarlo, simplificamos: un medio homogéneo, isótropo y elástico lineal] Para poder analizar el problema, lo simplificamos hasta el absurdo. Suponemos un cuerpo homogéneo, es decir, con las mismas propiedades en todos los puntos; isótropo, con las mismas propiedades en todas las direcciones; y elástico lineal, que significa que la deformación es proporcional a la fuerza y desaparece cuando la fuerza cesa. Un suelo real no cumple ninguna de las tres, y lo vamos a ver más adelante cuando aparezca la estratificación. Pero con esta simplificación el problema tiene solución cerrada. [Slide larga 12: En ese medio, la ecuación de movimiento admite solo dos tipos de onda: P y S] Con esas hipótesis, la ecuación de movimiento es la de Navier: la inercia, rho por la aceleración, es igual a las fuerzas elásticas, escritas con las constantes de Lamé, lambda y mu. Se puede descomponer el desplazamiento en una parte irrotacional, con un potencial escalar phi, y otra sin divergencia, con un potencial vectorial psi. Cada potencial cumple su propia ecuación de onda. Es decir, el medio tiene dos modos de vibración: uno de compresión, que viaja a Vp, y uno de corte, que viaja a Vs. Son las ondas P y S. Es matemática estándar de elastodinámica; la cita exacta la confirmo en Foti, cap. 2.

## Slide 5
Las ondas P y S llevan la rigidez del suelo: Vs da directamente Gmax
Onda P: el terreno se comprime y se dilata en la dirección en que avanza
Las partículas oscilan en la dirección de propagación
Viaja en sólidos y en fluidos
Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTriton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.
Onda S: el terreno se corta en la dirección perpendicular al avance
Las partículas oscilan perpendicular a la propagación
No viaja por fluidos: necesita rigidez al corte
Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTriton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.
Las velocidades de propagación se deducen de esas mismas ecuaciones
Vp = √((λ + 2μ) / ρ)
Vs = √(μ / ρ)
μ: módulo de corte (también G), la rigidez al corte
λ: constante de Lamé
ρ: densidad del medio
En el mismo medio, Vp > Vs
Medir velocidades de onda da acceso a parámetros elásticos del terreno
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2.
En suelos, la relación esfuerzo-deformación solo es lineal para deformaciones pequeñas
τ = G · γ
Esfuerzo y deformación de corte son proporcionales
Con γ del orden de 10⁻⁵ o menos, G es casi constante: Gmax
Las ondas de prospección producen deformaciones así de pequeñas
Fuentes: Esquema propio. Umbral aproximado; depende del tipo de suelo (Foti et al., 2014).
En pequeña señal, la velocidad de corte da directamente la rigidez máxima
Vs = √(μ / ρ)
Medio elástico lineal, homogéneo e isótropo
μ = Gmax
Solo en pequeña señal: el módulo de corte es Gmax
Gmax = ρ · Vs²
Relación buscada. Válida solo en pequeña señal
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2.
Si conocemos Vs, podemos estimar Gmax con una incertidumbre razonable
ΔG/G ≈ Δρ/ρ + 2·ΔVs/Vs
ρ varía poco entre suelos y se estima con muestras o correlaciones
Vs varía mucho y se mide en campo
Un error en Vs pesa el doble que uno en ρ
Vale para pequeñas deformaciones: no describe al suelo cerca de la falla
Fuentes: Propagación de errores lineal, cota superior. Foti et al. (2014).
Notes: [Slide larga 13: Onda P: el terreno se comprime y se dilata en la dirección en que avanza] La solución del potencial escalar es la onda P. Las partículas oscilan en la misma dirección en que avanza la onda, así que el material se comprime y se dilata. No se transporta material: se transporta la perturbación. Viaja tanto en sólidos como en fluidos. [Slide larga 14: Onda S: el terreno se corta en la dirección perpendicular al avance] La solución del potencial vectorial es la onda S. La oscilación es perpendicular al avance y el material no se comprime: se corta. Por eso necesita que el medio resista al corte. Un fluido no lo hace, así que la S no viaja por el agua. [Slide larga 15: Las velocidades de propagación se deducen de esas mismas ecuaciones] De las ecuaciones de onda se leen las velocidades. La P depende de lambda más dos mu, sobre la densidad; la S depende solo de mu sobre la densidad. Mu es lo que en geotecnia se llama G, el módulo de corte, la rigidez al corte. En el mismo medio la P siempre es más rápida que la S. Lo importante es esto: si medimos velocidades de onda, accedemos a parámetros elásticos del terreno. [Slide larga 16: En suelos, la relación esfuerzo-deformación solo es lineal para deformaciones pequeñas] La hipótesis de elasticidad lineal en un suelo real solo se sostiene para deformaciones pequeñas. En ese rango, el esfuerzo de corte tau es proporcional a la deformación gamma, y la constante es el módulo de corte G, que ahí es casi constante y se llama Gmax. El umbral, del orden de 10 a la menos 5, depende del tipo de suelo. Las ondas de prospección producen deformaciones de ese orden o menores. Fuera de ese rango, G baja con la deformación. Nota para mí: confirmar el umbral en Foti, cap. 1 o 2. [Slide larga 17: En pequeña señal, la velocidad de corte da directamente la rigidez máxima] Aquí juntamos todo. Del modelo elástico lineal sale que Vs es raíz de mu sobre rho. Cuando el suelo se deforma poco, mu es el módulo de corte máximo, Gmax. Entonces Gmax es la densidad por Vs al cuadrado. Esa relación solo vale en pequeña señal: no sirve para describir al suelo con deformaciones grandes. [Slide larga 18: Si conocemos Vs, podemos estimar Gmax con una incertidumbre razonable] Esto es lo que hace útil a Vs. Gmax depende de la densidad y de Vs al cuadrado. Derivando, el error relativo en Gmax es, como cota, el error en la densidad más el doble del error en Vs. La densidad varía poco y se estima razonablemente; Vs varía mucho y es lo que medimos. Por eso, conocer Vs permite estimar Gmax razonablemente. Con la advertencia de siempre: es válido a pequeñas deformaciones.

## Slide 6
Downhole y crosshole miden Vs de forma directa, pero exigen perforar
Downhole: la fuente está en superficie y los geófonos dentro del pozo
Un solo pozo con geófonos a distintas profundidades
Una fuente golpea en superficie
Vs de cada tramo: distancia entre geófonos sobre diferencia de tiempos
Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida.
Crosshole: fuente y receptor a la misma profundidad, en pozos distintos
Dos pozos o más, a distancia Δx conocida
La onda S viaja en horizontal por una sola capa
Vs = Δx / Δt
Fuentes: Adaptada de Foti et al. (2014), cap. 1 (a confirmar).
Ventajas: miden Vs de forma directa, con trayectos conocidos
Downhole
Un solo pozo
Perfil de Vs con la profundidad
Crosshole
Vs de capas individuales a profundidad conocida
Mejor resolución vertical
Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014).
Limitaciones: exigen perforar y siguen siendo ensayos puntuales
Downhole
Menor resolución vertical
Requiere perforar y entubar
Crosshole
Dos o más pozos alineados y verticales
Costo y tiempo altos
Dan Vs de forma directa, pero un punto del sitio por ensayo
Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014).
Notes: [Slide larga 19: Downhole: la fuente está en superficie y los geófonos dentro del pozo] Con Vs ya definida, vemos los métodos que la miden de forma directa. En el downhole se deja una cadena de geófonos dentro de un pozo y se golpea en superficie. Cada geófono recibe la onda en un tiempo distinto, y la diferencia de tiempos entre dos profundidades, junto con la distancia que las separa, da la velocidad de ese tramo. [Slide larga 20: Crosshole: fuente y receptor a la misma profundidad, en pozos distintos] El crosshole usa al menos dos pozos. La fuente baja a una profundidad en un pozo y el receptor a la misma profundidad en el otro. Como la onda viaja en horizontal por una sola capa, Vs es la distancia entre pozos dividida por el tiempo de viaje. Nota para mí: confirmar el número de figura y el crédito en Foti, cap. 1. [Slide larga 21: Ventajas: miden Vs de forma directa, con trayectos conocidos] Los dos miden Vs sin correlaciones: el trayecto es conocido. El downhole necesita un solo pozo y da un perfil con la profundidad. El crosshole mide capas individuales a una profundidad conocida, con mejor resolución vertical. [Slide larga 22: Limitaciones: exigen perforar y siguen siendo ensayos puntuales] Lo que cuestan. Hay que perforar y entubar, lo que lleva tiempo y dinero. El crosshole además pide pozos alineados y verticales. Y cada ensayo describe un punto del sitio. Si queremos cubrir una línea larga sin perforar, hay que buscar otra cosa.

## Slide 7
Refracción y reflexión: métodos de superficie con condiciones
Refracción: a cierta distancia, la onda refractada llega antes que la directa
Con ángulo de incidencia igual al crítico, la energía viaja por el techo de la capa rápida (onda de cabeza)
Vuelve a la superficie y llega antes que la directa, a partir de cierta distancia
Fuentes: Imagen: USGS (1987), Open-File Report 87-0103-A, recreada y traducida (fuente exacta por confirmar).
Refracción: del gráfico de tiempos salen las velocidades y el espesor de la capa
Fuentes: Imagen: recreación a partir de Wikimedia Commons, «Refraction dia.jpg» (L. Antiga, 2010); fidelidad por confirmar.
Refracción: simple y rápida, pero exige que la velocidad crezca con la profundidad
Ventajas
Equipo y procesamiento simples
Rápida de ejecutar en campo
Da velocidades y espesores de capa
Limitaciones
La velocidad debe aumentar con la profundidad
Una capa blanda bajo otra rápida queda oculta
Capas delgadas pueden no verse
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1 (a confirmar).
Reflexión: se registra el tiempo de ida y vuelta de la energía reflejada
La energía se refleja en cada interfaz
Cada geófono registra una traza
El tiempo depende de la profundidad y de la velocidad
Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Basics of Seismic Reflection» (CC BY-SA 4.0), traducida.
Reflexión: alcanza más profundidad, pero rinde poco en los primeros metros
Ventajas
Alcanza mayores profundidades
Buena imagen de la estructura
Limitaciones
Poca resolución en los primeros metros
Exige fuentes de alta frecuencia y más procesamiento
Interfieren las ondas directas y superficiales
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1 (a confirmar).
Notes: [Slide larga 23: Refracción: a cierta distancia, la onda refractada llega antes que la directa] Pasamos a los métodos desde la superficie. En refracción, la onda incide en la interfaz con el ángulo crítico y viaja por la capa rápida, justo por debajo de la interfaz. Desde ahí sale hacia los geófonos. Más allá de cierta distancia, esa onda llega antes que la directa, aunque haya recorrido más camino, porque lo hizo en material más rápido. [Slide larga 24: Refracción: del gráfico de tiempos salen las velocidades y el espesor de la capa] Se grafica el tiempo de llegada contra la distancia fuente-geófono. La onda directa da una recta con pendiente uno sobre V1. La refractada da otra recta, menos inclinada, con pendiente uno sobre V2, que corta el eje del tiempo en el intercepto ti. De ahí se obtienen las dos velocidades, y con el intercepto, el espesor de la primera capa. [Slide larga 25: Refracción: simple y rápida, pero exige que la velocidad crezca con la profundidad] Ventajas y límites de la refracción. Es simple, rápida y da velocidades y espesores. Pero supone que la velocidad aumenta con la profundidad: una capa blanda debajo de otra rápida no se ve, y las capas delgadas pueden pasar desapercibidas. Nota para mí: confirmar estas limitaciones en Foti, cap. 1. [Slide larga 26: Reflexión: se registra el tiempo de ida y vuelta de la energía reflejada] En reflexión no importa el camino por el contenido de la capa, sino el eco. La energía baja, se refleja en cada interfaz y vuelve al geófono. Cada geófono produce una traza que registra el tiempo de ida y vuelta, y ese tiempo es función de la profundidad de la interfaz y de la velocidad de la onda. [Slide larga 27: Reflexión: alcanza más profundidad, pero rinde poco en los primeros metros] La reflexión llega más profundo y da una buena imagen de la estructura, pero para los primeros metros, que son los que nos interesan en ingeniería, rinde poco: exige alta frecuencia, más procesamiento y compite con las ondas directas y superficiales. Y esas ondas superficiales, que aquí estorban, son justo las que vamos a usar. Nota para mí: confirmar estas limitaciones en Foti, cap. 1.

## Slide 8
En las interfaces las ondas se reflejan, se transmiten y se convierten
Las ondas de cuerpo, al llegar a una interfaz, se reflejan y se transmiten
Las ondas de cuerpo (P y S) viajan por el interior del terreno
El terreno real no es homogéneo: tiene variaciones continuas y discontinuidades
Un modelo en capas es más realista: en cada interfaz cambian ρ, Vp y Vs
Parte de la energía se refleja y parte se transmite
Fuentes: Esquema propio.
En el caso de una superficie libre, la energía vuelve al terreno
La superficie libre es el contacto entre el terreno y el aire
El aire no transmite esfuerzos: en la superficie el esfuerzo es cero
Prácticamente toda la energía se refleja hacia el terreno
Fuentes: Esquema propio.
Respecto a la superficie libre, la onda S se clasifica en SV y SH
Referencia: el plano de la superficie libre
La onda S puede moverse de dos formas respecto a él
SV: oscila en el plano vertical que contiene el rayo
SH: oscila en horizontal, perpendicular a ese plano
Fuentes: Esquema propio sobre la polarización de la onda S.
Los ángulos de las ondas generadas se relacionan con la ley de Snell
sin θ₁ / V₁ = sin θ₂ / V₂ = p
p es el parámetro del rayo: el mismo para todas las ondas generadas
Vale para P, SV y SH: V es Vp para P y Vs para SV y SH
Como Vs < Vp, la S sale con un ángulo menor que la P
Fuentes: Imagen: SLB (s. f.), The Defining Series: Beginner's Guide to Seismic Surveying, traducida.
En la superficie libre, P y SV se convierten entre sí; SH queda aparte
P
SV
se acoplan
SH
solo genera SH
Ondas Rayleigh
Ondas Love
Movimiento en el plano vertical
Solo con capa blanda sobre medio rápido
Fuentes: Esquema propio.
Notes: [Slide larga 28: Las ondas de cuerpo, al llegar a una interfaz, se reflejan y se transmiten] Hasta acá el medio era uniforme. Pero el terreno real tampoco es homogéneo: tiene variaciones continuas y discontinuidades. Aun así, pasar de un modelo homogéneo a uno en capas es un paso más realista, y en cada interfaz cambian la densidad y las velocidades de las ondas P y S. Cuando una onda de cuerpo llega a una interfaz, una parte de la energía se refleja y otra se transmite al segundo medio. Cuánto se refleja depende del contraste entre los dos medios. Ese es el caso general. Ahora el caso que más nos interesa: cuando el segundo medio es el aire. [Slide larga 29: En el caso de una superficie libre, la energía vuelve al terreno] Tomemos el caso en que el segundo medio es el aire. El aire casi no ofrece resistencia, así que en la superficie el esfuerzo es nulo, y eso se llama condición de superficie libre. La energía no puede salir: vuelve al terreno. Esta condición es la que va a acoplar las ondas P y S y dar origen a las ondas superficiales. Para ver cómo, primero hay que darle una polaridad a la onda S. [Slide larga 30: Respecto a la superficie libre, la onda S se clasifica en SV y SH] Si tomamos como referencia el plano de la superficie libre, hay que darle una polaridad a la forma en que puede moverse una onda S: oscila perpendicular a su avance, pero hay infinitas direcciones perpendiculares. Desde acá las clasificamos en dos. SV oscila en el plano vertical que contiene el rayo. SH oscila en horizontal, perpendicular a ese plano. Esta separación importa porque en la superficie libre se comportan de forma muy distinta. Nota para mí: reemplazar la figura por la mejorada con ChatGPT. [Slide larga 31: Los ángulos de las ondas generadas se relacionan con la ley de Snell] Ahora que tenemos P, SV y SH, la ley de Snell relaciona los ángulos de todas las ondas que se generan en una interfaz: el seno del ángulo dividido por la velocidad es constante, y ese valor se llama parámetro del rayo. Cada onda entra con su propia velocidad: Vp para la P y Vs para SV y SH. Como la S es más lenta que la P, sale con un ángulo menor. Con esto queda claro cómo se reparte una P que llega a una interfaz, y falta ver qué ondas se acoplan entre sí. [Slide larga 32: En la superficie libre, P y SV se convierten entre sí; SH queda aparte] Con la ley de Snell ya podemos concluir cómo se relacionan las tres. En una interfaz, y en particular en la superficie libre, P y SV están acopladas: una P incidente genera P y SV reflejadas, y una SV genera SV y P. Es la conversión de modo. La SH, en cambio, no se mezcla con nada: solo genera SH. De la combinación de P y SV en la superficie libre salen las ondas Rayleigh. De la SH salen las ondas Love, pero solo en una condición especial, que vemos a continuación.

## Slide 9
Love y Rayleigh: las ondas de superficie que usa el método
Las ondas Love solo existen si una capa blanda cubre un medio más rápido
θc = arcsin(Vs1 / Vs2)
SH incide más allá del ángulo crítico y se refleja totalmente
Queda atrapada entre la superficie libre y la interfaz
Exige Vs1 < Vs2
Fuentes: Esquema propio; ver Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Onda Love: movimiento horizontal, perpendicular a la propagación
Resulta de la interferencia constructiva de las SH atrapadas
Las partículas se mueven en horizontal, perpendicular al avance
Sin componente vertical: un geófono vertical no la registra
Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTriton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.
Onda Rayleigh: P y SV acopladas en la superficie libre, con órbita elíptica
Acopla P y SV en la superficie libre
Movimiento elíptico retrógrado en el plano vertical
Existe incluso en un semiespacio homogéneo
Tiene componente vertical: la registra el geófono vertical
Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTriton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.
Una fuente en superficie envía dos tercios de su energía en ondas Rayleigh
Chart: 
| Rayleigh | S | P
Energía | 67 | 26 | 7
Rayleigh 67 %, S 26 %, P 7 %
Las Rayleigh dominan el registro en superficie
Supone ν = 0,25, fuente vertical circular y semiespacio homogéneo e isótropo
Fuentes: Miller y Pursey (1955); reproducido en Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Además, las Rayleigh se atenúan menos con la distancia que las de cuerpo
Chart: Distancia a la fuente (r, relativa)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rayleigh (1/√r) | 1 | 0.707 | 0.577 | 0.5 | 0.447 | 0.408 | 0.378 | 0.354 | 0.333 | 0.316
Cuerpo, en el interior (1/r) | 1 | 0.5 | 0.333 | 0.25 | 0.2 | 0.167 | 0.143 | 0.125 | 0.111 | 0.1
Cuerpo, en la superficie (1/r²) | 1 | 0.25 | 0.111 | 0.063 | 0.04 | 0.028 | 0.02 | 0.016 | 0.012 | 0.01
Rayleigh: amplitud ∝ 1/√r
Cuerpo: 1/r en el interior, 1/r² a lo largo de la superficie
Lejos de la fuente, domina la Rayleigh
Fuentes: Richart, Hall y Woods (1970); Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
En un semiespacio homogéneo, Rayleigh viaja a cR ≈ 0,9·Vs y no depende de la frecuencia
Chart: Coeficiente de Poisson ν
| 0 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5
cR / Vs | 0.862 | 0.887 | 0.908 | 0.918 | 0.926 | 0.941 | 0.955
cR ≈ 0,9 · Vs
cR ≈ (0,862 + 1,14ν)/(1 + ν) · Vs
cR / Vs va de 0,86 a 0,95 según ν
No hay dispersión: todas las frecuencias van a la misma cR
Vs ≈ cR / 0,9
Fuentes: Aproximación de Viktorov (1967), en Foti et al. (2014), cap. 2 (a confirmar).
Notes: [Slide larga 33: Las ondas Love solo existen si una capa blanda cubre un medio más rápido] La SH sola no genera ondas superficiales en un semiespacio homogéneo. Necesita una capa blanda sobre un medio más rápido. Si la SH incide en la interfaz con un ángulo mayor que el crítico, que es el arcoseno de Vs1 sobre Vs2, se refleja totalmente. En la superficie libre también se refleja, así que queda atrapada en la capa rebotando entre las dos. Por eso la condición es que Vs1 sea menor que Vs2. Matiz para mí: más en general basta que la velocidad aumente con la profundidad, no hace falta una capa nítida. Confirmar en Foti. [Slide larga 34: Onda Love: movimiento horizontal, perpendicular a la propagación] Las SH atrapadas en la capa interfieren de forma constructiva a ciertas frecuencias, y ese patrón que avanza por la superficie es la onda Love. El movimiento es horizontal y perpendicular a la propagación. Para nosotros importa que no tiene componente vertical: un geófono vertical como el SM-24 no la registra. [Slide larga 35: Onda Rayleigh: P y SV acopladas en la superficie libre, con órbita elíptica] La onda Rayleigh es la combinación de P y SV en la superficie libre. Las partículas describen una elipse en el plano vertical, en sentido retrógrado en la superficie. A diferencia de la Love, no necesita capas: aparece ya en un semiespacio homogéneo. Y tiene componente vertical, que es justo lo que mide el geófono vertical. [Slide larga 36: Una fuente en superficie envía dos tercios de su energía en ondas Rayleigh] Cuando se golpea la superficie, la energía se reparte entre los tres tipos de onda. Con las hipótesis clásicas, que son un semiespacio homogéneo e isótropo, coeficiente de Poisson de 0,25 y una fuente vertical circular, las Rayleigh se llevan el 67 por ciento, las S el 26 y las P el 7. Es un caso idealizado, pero explica por qué en superficie se ve sobre todo Rayleigh. Nota para mí: mis apuntes citan a Lamb 1904; la referencia habitual para este reparto es Miller y Pursey 1955. Confirmar en Foti. [Slide larga 37: Además, las Rayleigh se atenúan menos con la distancia que las de cuerpo] La otra razón es la atenuación geométrica. La Rayleigh se reparte sobre un frente cilíndrico y su amplitud cae con uno sobre raíz de r. Las ondas de cuerpo se reparten sobre una esfera: caen con uno sobre r en el interior del medio, y con uno sobre r al cuadrado si las medimos a lo largo de la superficie. Aviso para mí: en el resumen firmado dice 1/r para las de cuerpo, que es correcto en el interior pero no sobre la superficie; hay que matizarlo ahí. Confirmar en Foti. [Slide larga 38: En un semiespacio homogéneo, Rayleigh viaja a cR ≈ 0,9·Vs y no depende de la frecuencia] En un semiespacio homogéneo la velocidad de la Rayleigh es una fracción fija de la velocidad de la S. Con la aproximación de Viktorov, esa fracción va de 0,86 a 0,95 según el coeficiente de Poisson, y para ν igual a 0,25 vale unos 0,92. De ahí sale la regla práctica cR igual a 0,9 por Vs. Importante: en este caso ideal no hay dispersión, todas las frecuencias viajan a la misma velocidad. La dispersión aparece cuando el terreno tiene capas, y es lo que vamos a ver ahora. Nota para mí: confirmar la fórmula y su referencia en Foti, cap. 2.

## Slide 10
En un terreno estratificado, cada frecuencia ve una profundidad distinta
En un terreno estratificado, la rigidez y la velocidad de corte cambian con la profundidad
La rigidez cambia con la profundidad, y con ella la velocidad Vs
Es común que Vs aumente (terreno más rocoso), pero no siempre ocurre
La densidad ρ suele variar poco en comparación con Vs
Si conocemos Vs(z), estimamos el módulo de corte máximo:
Gmax(z) = ρ(z) · Vs²(z)
Fuentes: Modelo de ejemplo propio (ilustrativo): 3 capas, ν = 0,3. Variación de ρ: Kramer (1996), por confirmar página.
Cada longitud de onda «ve» una profundidad distinta del terreno
λ = c / f
Alta frecuencia: λ corta, el movimiento queda en las capas superiores
Baja frecuencia: λ larga, el movimiento llega a capas más profundas
Fuentes: Cálculo propio con disba (Luu, 2021), modelo de la slide 39. Idea: Foti et al. (2014), fig. 2.13 (por confirmar).
Como cada frecuencia ve profundidades distintas, la velocidad de fase depende de la frecuencia: dispersión
Chart: Frecuencia (Hz)
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60
Curva de dispersión (modo fundamental) | 393.4 | 386.8 | 380 | 372.9 | 365.6 | 358 | 350 | 341.5 | 332.2 | 321.7 | 309.5 | 295.5 | 280.1 | 264.7 | 250.7 | 238.9 | 229 | 213.9 | 202.5 | 193 | 184.6 | 177 | 170.3 | 164.6 | 159.9 | 156.1 | 153 | 150.6 | 148.7 | 147.1 | 145.8 | 144.7 | 143.9 | 143.1 | 142.5 | 142 | 141.6 | 140.7 | 140.1 | 139.8 | 139.5 | 139.4 | 139.3 | 139.2 | 139.2 | 139.2 | 139.1
Altas frecuencias: su velocidad depende sobre todo de los estratos superiores
Bajas frecuencias: están influidas por más terreno, incluidas las capas profundas
Este fenómeno se llama dispersión
Fuentes: Cálculo propio con disba (Luu, 2021), modelo de la slide 39.
La dispersión permite reconstruir un modelo estratificado compatible con las mediciones de campo
Registros de campo
Curva de dispersión experimental
Comparar
Perfil Vs(z)
coinciden
Modelo Vs(z) propuesto
Curva teórica del modelo
No coinciden: se modifica Vs(z)
Fuentes: Esquema propio sobre el procedimiento general de inversión (Foti et al., 2014, a confirmar).
La inversión tiene límites: depende de supuestos y se apoya en otras mediciones
Capas profundas
Dependen de las bajas frecuencias y se resuelven peor
Supuestos
Densidad ρ, número de capas y modelo inicial se suponen
No unicidad
Perfiles distintos pueden dar curvas casi iguales
Otras mediciones
Dan información inicial y localizada del terreno; extrapolarla reduce la incertidumbre
Fuentes: Foti et al. (2014), capítulo de inversión (a confirmar); Socco y Strobbia (2004); Xia et al. (1999), p. 694 (ρ supuesta conocida).
Notes: [Slide larga 39: En un terreno estratificado, la rigidez y la velocidad de corte cambian con la profundidad] Hasta ahora el medio era uniforme. En un terreno estratificado la rigidez cambia con la profundidad, y por eso cambia la velocidad de corte Vs. Lo más común es que Vs aumente con la profundidad, porque el terreno tiende a ser más rocoso, pero no es una regla: puede haber capas blandas bajo capas duras. La densidad, en cambio, suele variar poco en comparación con Vs: en suelos habituales ronda entre 1,4 y 2,2 toneladas por metro cúbico, mientras que Vs recorre más de un orden de magnitud. Nota para mí: la referencia por ahora es Kramer; falta la página. Como ejemplo, el gráfico muestra tres capas. Lo que queremos conocer es el perfil Vs de z, porque con él y la densidad estimamos el módulo Gmax en función de la profundidad. [Slide larga 40: Cada longitud de onda «ve» una profundidad distinta del terreno] La longitud de onda es la velocidad dividida por la frecuencia. El gráfico muestra cuánto se mueve el terreno en vertical a cada profundidad, para dos frecuencias, calculado con nuestro modelo de tres capas. A 15 hertz la longitud de onda es de unos 12 metros y el movimiento se concentra en la capa superior. A 9,5 hertz es de unos 25 metros y el movimiento se extingue recién cerca de los 25 metros de profundidad, es decir, a una profundidad del orden de la longitud de onda. Es la misma idea que muestra Foti en su figura de profundidad de penetración: cada longitud de onda ve una profundidad distinta del terreno. Ojo: no es una equivalencia exacta entre frecuencia y profundidad. Nota para mí: confirmar la figura en Foti y la regla empírica de lambda sobre tres a lambda sobre dos, que dejé fuera. [Slide larga 41: Como cada frecuencia ve profundidades distintas, la velocidad de fase depende de la frecuencia: dispersión] Esta curva está calculada para el modelo de tres capas con disba, un código de dispersión de ondas superficiales. Como cada frecuencia ve profundidades distintas, la velocidad de las altas frecuencias depende sobre todo de los estratos superiores, y la de las bajas frecuencias está influida por más terreno. A 60 hertz la velocidad es de unos 139 metros por segundo, cerca de 0,93 veces la Vs de la capa superior; a 2 hertz sube a unos 393, hacia el valor del medio inferior, que sería 417 en el límite. Ese fenómeno, la dependencia de la velocidad con la frecuencia, se llama dispersión. El 0,93 sale de ν igual a 0,3 con la aproximación de Viktorov. [Slide larga 42: La dispersión permite reconstruir un modelo estratificado compatible con las mediciones de campo] La dispersión permite reconstruir un modelo del terreno estratificado que sea compatible con las mediciones, a partir de los registros de campo. El procedimiento es este. Medimos la curva de dispersión experimental. Proponemos un perfil Vs de z, calculamos su curva teórica y la comparamos con la medida. Si no coinciden, modificamos el perfil y repetimos. Cuando coinciden dentro de la incertidumbre, ese perfil es el resultado. Es un problema de optimización, y por eso conviene entender sus límites en la siguiente slide. [Slide larga 43: La inversión tiene límites: depende de supuestos y se apoya en otras mediciones] Cuatro puntos para ser honestos con los límites. Las capas profundas dependen de las bajas frecuencias, donde la información es más escasa y la resolución cae. Dependemos de muchos supuestos: la densidad, el número de capas, el modelo inicial. La solución no es única: perfiles distintos pueden producir curvas casi idénticas. Y todo esto se puede apoyar en otros tipos de medición, que dan información inicial y localizada del terreno; extrapolarla permite reducir la incertidumbre. Nota para mí: confirmar estos puntos y el capítulo en Foti.

## Slide 11
SASW y MASW: de dos receptores a un registro espacio–tiempo
SASW: la diferencia de fase entre dos receptores da la velocidad de fase
cR(f) = 2π·f·d / Δφ(f)
Fuente vertical y dos receptores separados una distancia d
Se mide la diferencia de fase Δφ entre ambos, para cada frecuencia
De Δφ(f) sale la velocidad de fase cR(f)
Fuentes: Imagen: esquema SASW/MASW (fuente original por confirmar), traducido. Resumen firmado, sec. 4; Foti et al. (2014).
SASW es simple, pero deja ambigüedades y poca redundancia espacial
Ventaja
Instrumentación sencilla: solo dos receptores
Limitaciones
La fase se conoce salvo ciclos enteros: Δφ + 2πN
Poca redundancia para separar contribuciones superpuestas
Se repite con distintas separaciones
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4; Foti et al. (2014) (a confirmar).
MASW extiende el principio a múltiples posiciones a lo largo del terreno
Un transductor y un canal por posición
La redundancia espacial permite reconocer patrones coherentes
Se distinguen contribuciones superpuestas
Fuentes: Imagen: esquema SASW/MASW (fuente original por confirmar), traducido. Park et al. (1998, 1999); Foti et al. (2018).
El registro MASW es una matriz espacio–tiempo: una traza por posición
U[m, n] = uz(xm, tn)
Cada fila es la traza de una posición
El conjunto es un registro espacio–tiempo
La propagación aparece como un corrimiento sistemático del tiempo entre trazas
Fuentes: Registro sintético propio (ilustrativo), con la curva de la slide 41. Resumen firmado, ec. (6).
La dimensión espacial puede sintetizarse con adquisiciones sucesivas
Reduce el costo instrumental: menos canales
Lin y Ashlock (2016) validaron receptor fijo y fuente en posiciones sucesivas
Es la configuración recíproca de mover el receptor
Fuentes: Esquema propio. Lin y Ashlock (2016), según el resumen firmado (a confirmar en el artículo).
Notes: [Slide larga 44: SASW: la diferencia de fase entre dos receptores da la velocidad de fase] El análisis espectral de ondas superficiales, SASW, usa dos receptores. Se impacta en la superficie y se mide, para cada frecuencia, la diferencia de fase entre los dos registros. Si conocemos la distancia entre receptores, esa diferencia de fase nos da la velocidad de fase de la Rayleigh a esa frecuencia: la velocidad es dos pi por f por d, dividido por el desfase. Repetido para todas las frecuencias, obtenemos la curva de dispersión. Nota para mí: confirmar la fuente original del esquema. [Slide larga 45: SASW es simple, pero deja ambigüedades y poca redundancia espacial] La ventaja de SASW es la sencillez: dos receptores. El costo es que la fase solo se conoce salvo ciclos enteros, lo que genera ambigüedades al calcular la velocidad. Además, con solo dos puntos hay poca redundancia espacial para separar contribuciones superpuestas, como modos superiores u ondas de cuerpo. Por eso el ensayo se repite con distintas separaciones entre receptores. [Slide larga 46: MASW extiende el principio a múltiples posiciones a lo largo del terreno] MASW extiende el mismo principio a muchas posiciones. El arreglo convencional tiene un geófono y un canal por posición, y registra todo al mismo tiempo. La redundancia espacial permite reconocer los patrones que se mantienen coherentes entre receptores y separar contribuciones que en SASW quedaban mezcladas. Luego esos registros se procesan para obtener la dispersión de la Rayleigh. [Slide larga 47: El registro MASW es una matriz espacio–tiempo: una traza por posición] Para analizar la dispersión necesitamos conservar el tiempo y la posición. Si x sub m es la posición del receptor y t sub n el instante de muestreo, el registro de la componente vertical es una matriz U de m, n. Cada fila es una traza. En la figura, un registro sintético calculado con la dispersión del modelo de tres capas: las trazas lejanas llegan más tarde y el tren de ondas se ensancha, porque cada frecuencia viaja a distinta velocidad. Es una figura ilustrativa, no un dato medido. [Slide larga 48: La dimensión espacial puede sintetizarse con adquisiciones sucesivas] El arreglo convencional necesita un canal por posición, y eso encarece el equipo. Una alternativa es sintetizar la dimensión espacial con adquisiciones sucesivas. Lin y Ashlock, en 2016, validaron una configuración con receptor fijo y la fuente en posiciones sucesivas, que es la recíproca de la que mueve el receptor. Nota para mí: confirmar en el artículo la validación y qué comparó.

## Slide 12
La medición fija requerimientos; el sistema responde con un maestro y nodos
La medición MASW fija tres requerimientos de adquisición
Tiempo y posición
Conservar la información temporal y espacial de cada traza
Referencia temporal
Mantener una referencia temporal entre registros
Forma de onda
Preservar la forma de la onda
Con adquisiciones sucesivas, además: fuente repetible, para no confundir variaciones del terreno con diferencias entre impactos
Fuentes: Resumen firmado, sec. 3.
Esos requerimientos se traducen en cinco condiciones de diseño del sistema
Banda y fase
Cubrir las frecuencias de interés sin distorsiones dispares entre trazas
Margen dinámico
Ganancia ajustable y resolución para señales cercanas y lejanas, sin saturar
Sincronización temporal
Referencia de tiempo común entre nodos y con la excitación
Geometría
Posición conocida de cada traza respecto de la fuente
Operación en campo
Infraestructura mínima, con registro local y transmisión fiable
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.1.
La plataforma consta de un maestro y de nodos independientes que se comunican por ESP-NOW
Cada nodo acondiciona, digitaliza y guarda sus propias muestras. Más canales significa más nodos GEO.
Fuentes: Esquema propio sobre la fig. 11 del resumen firmado (sec. 4.7).
Notes: [Slide larga 49: La medición MASW fija tres requerimientos de adquisición] De lo anterior salen tres requerimientos para la adquisición. Conservar la información temporal y espacial de cada traza. Mantener una referencia temporal entre registros. Y preservar la forma de la onda. MASW trabaja con la velocidad de fase, que sale de las diferencias de fase entre trazas, así que importa la forma y no la amplitud absoluta. Si además sintetizamos el arreglo con adquisiciones sucesivas, la fuente tiene que ser repetible, porque si no confundimos variaciones del terreno con diferencias entre impactos. [Slide larga 50: Esos requerimientos se traducen en cinco condiciones de diseño del sistema] Estos son los requerimientos que llevamos al diseño electrónico. Primero, la banda y la respuesta de fase: la cadena debe cubrir las frecuencias de interés. No hace falta que sea perfecta: si todos los canales distorsionan igual, la distorsión común se cancela en la diferencia de fase entre trazas y MASW sigue funcionando. Lo que arruina la medición son las distorsiones dispares entre trazas. Segundo, el margen dinámico: la amplitud cambia mucho con la distancia, así que hace falta ganancia ajustable y resolución para no saturar cerca de la fuente ni perder la señal lejos. Tercero, la sincronización temporal: una referencia de tiempo común entre los nodos y con la excitación. Cuarto, la geometría: conocer la posición de cada traza. Quinto, operar en campo con infraestructura mínima, con registro local y transmisión fiable. [Slide larga 51: La plataforma consta de un maestro y de nodos independientes que se comunican por ESP-NOW] Antes de entrar en el detalle, el panorama del sistema. Hay un maestro, un ESP32 que aloja la interfaz web y coordina la captura, y nodos que se comunican con él por ESP-NOW, sin necesidad de un punto de acceso. Los nodos GEO registran el movimiento del terreno con un geófono SM-24. El nodo HAMMER registra el impacto del martillo. Cada nodo acondiciona, digitaliza y guarda sus propias muestras, así que para sumar canales se suman nodos GEO. Las próximas slides siguen la cadena de un nodo GEO, empezando por el sensor.

## Slide 13
El SM-24 pierde sensibilidad justo en las bajas frecuencias
El SM-24 es un geófono vertical pasivo de bobina móvil, y su amortiguamiento depende de la carga
Mide el movimiento vertical del suelo
Frecuencia natural: 10 Hz ±2,5 %
Sensibilidad: 28,8 V·s/m ±2,5 %
En circuito abierto: ζ ≈ 0,25; con 1339 Ω de carga: ζ = 0,60
ζ = c/(2mωn) + G0²/(2mωn(Ri + RL))
ζ: factor de amortiguamiento. Ri: resistencia de la bobina (375 Ω). RL: carga del frente analógico, que también amortigua al sensor.
Fuentes: Sensor Nederland B.V. (2006), hoja de datos SM-24; resumen firmado, sec. 4.2, ec. (8). Corte: Breslin (2020), crédito DESY, original sin verificar.
La masa suspendida se mueve respecto de la carcasa, y ese movimiento relativo genera la tensión
u = xm − xg
m ü + c u̇ + k u = −m ẍg
u: desplazamiento de la masa respecto de la carcasa, que sigue al suelo
m, c y k: masa móvil, amortiguamiento mecánico y rigidez del resorte
La aceleración del terreno excita la masa; la tensión inducida es proporcional a u̇:
Vo = G0 u̇
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.2, ec. (7)–(9).
Por debajo de su frecuencia natural, la tensión del SM-24 cae rápido: a 1 Hz, unos 40 dB
Ha(s) = −G0·s / (s² + 2ζωn·s + ωn²)
Fuentes: Modelo propio a partir de Sensor Nederland B.V. (2006), circuito abierto; resumen firmado, fig. 4 y ec. (9).
La pérdida cae justo en las bajas frecuencias, que son las que llegan más profundo
Geófono de 4,5 Hz
92 a 154 USD por canal
SM-24 de 10 Hz
unos 70 USD por canal
Menor frecuencia: mayor longitud de onda y mayor profundidad
Un geófono de menor frecuencia natural reduciría el problema, a mayor costo por canal
Usamos el SM-24 disponible y mejoramos su respuesta en baja frecuencia con electrónica
Precios de referencia consultados por el autor en 2026.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.2; SparkFun Electronics (2026); R. T. Clark (2026).
Notes: [Slide larga 52: El SM-24 es un geófono vertical pasivo de bobina móvil, y su amortiguamiento depende de la carga] El sensor es un SM-24, un geófono vertical pasivo. Por dentro tiene un imán y una bobina suspendidos con resortes: cuando el suelo se mueve, la masa queda rezagada y la bobina corta líneas de campo, lo que genera una tensión. Su frecuencia natural nominal es de 10 hertz, con una tolerancia de más menos 2,5 por ciento, y su sensibilidad de 28,8 volts por metro por segundo. El amortiguamiento en circuito abierto es de unos 0,25, y con una carga de 1339 ohms sube a 0,60. La ecuación muestra por qué: hay un término mecánico y otro eléctrico que depende de la resistencia de carga. Entonces la entrada de nuestro frente, al ser parte de esa carga, cambia la respuesta del sensor; por eso se diseñó con impedancia alta y simétrica. Nota para mí: el corte interno es de Breslin (2020), que lo acredita a DESY; falta el original. [Slide larga 53: La masa suspendida se mueve respecto de la carcasa, y ese movimiento relativo genera la tensión] Llamamos u al desplazamiento de la masa respecto de la carcasa, que está pegada al suelo. La ecuación de equilibrio es la de un sistema masa, resorte y amortiguador, excitado por la aceleración del terreno. Como la bobina se mueve dentro de un campo magnético, la tensión que se induce es proporcional a la velocidad relativa u punto, con la sensibilidad G cero como constante. Nota para mí: el equilibrio mecánico es la ecuación 7 del resumen. [Slide larga 54: Por debajo de su frecuencia natural, la tensión del SM-24 cae rápido: a 1 Hz, unos 40 dB] Este es el modelo nominal del SM-24, a circuito abierto. A la izquierda, referido a la velocidad del terreno: por encima de los 10 hertz la respuesta es plana, y por debajo cae; a 1 hertz está unos 40 decibeles por debajo de la zona plana. A la derecha, referido a la aceleración, que es la forma pasabanda de la ecuación de abajo. Es un modelo, no una medición del geófono. [Slide larga 55: La pérdida cae justo en las bajas frecuencias, que son las que llegan más profundo] Aquí está el problema de fondo. Las componentes de menor frecuencia tienen mayor longitud de onda y sensan más profundo, y justamente ahí el SM-24 entrega menos tensión. Una opción es un geófono de menor frecuencia natural, por ejemplo de 4,5 hertz, pero cuesta entre 92 y 154 dólares por canal, contra unos 70 del SM-24. El proyecto busca aprovechar el SM-24 que tenemos y mejorar su respuesta en baja frecuencia con acondicionamiento. Nota para mí: los precios son de las referencias del resumen; revisar si siguen vigentes.

## Slide 14
Cuatro técnicas para mejorar la baja frecuencia; elegimos la de Ma et al.
Existen cuatro familias de técnicas para mejorar la respuesta en baja frecuencia de un geófono
Modificar la carga del sensor
Un capacitor en serie con la resistencia de carga desplaza la frecuencia de esquina (Pazos et al.). Es barato y simple, pero de alcance limitado.
Compensación inversa (cero–polo)
Se cancela la dinámica del sensor para reconstruir la baja frecuencia, por ejemplo con un integrador y un integrador con pérdidas (Hakimitoroghi).
Resistencia negativa y balance de fuerza
Se hace circular corriente por la bobina y la fuerza de Lorentz modifica el amortiguamiento mecánico efectivo. Implica un lazo activo.
Modificar la forma de la respuesta
Ma et al.: en vez de invertir el sensor, se reduce el pico dominante y después se amplifica todo.
Las comparamos por complejidad, ruido y repetibilidad entre unidades.
Fuentes: Pazos, Alguacil y Davila (2005), BSSA 95(5), 1940–1946, según Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082; Hakimitoroghi et al. (2017) y Zhang (2025): por confirmar.
Invertir la respuesta del sensor exige muchísima ganancia cerca de continua
Altísima ganancia cerca de DC
Offsets y bias pueden llevarla a saturación
Amplifica el ruido de baja frecuencia fuera de banda
Incluso integrar digitalmente datos ruidosos deteriora la SNR y la resolución
Ganancia necesaria a 1 Hz
≈ +40 dB
respecto de la zona plana (modelo del SM-24, ζ = 0,25, referido a velocidad)
Hakimitoroghi logra hacer visible el contenido de baja frecuencia, pero sus propias mediciones muestran el papel del piso de ruido.
Fuentes: Zhang (2025); Hakimitoroghi et al. (2017); modelo propio (slide 54). Por confirmar.
La resistencia negativa y el balance de fuerza funcionan, pero cargan al transductor con un lazo activo
ζ = ζ0 + G0² / (2mωn(Ri + RL))
Cambiar la resistencia de carga modifica el amortiguamiento electromecánico
El lazo activo interactúa directamente con el transductor
Debe resolver estabilidad, ganancia, ruido de modo común, tolerancias y consistencia entre unidades
Funciona. Pero para un nodo multicanal barato y replicable, el costo de complejidad es importante.
Fuentes: Zhang (2025), circuito de resistencia negativa; resumen firmado, sec. 4.2, ec. (8). Por confirmar.
La idea de Ma et al.: no levantar el fondo, bajar el pico
Se atenúa la zona de la resonancia
Después se recupera el nivel con ganancia global
El pasabanda se ensancha, pero sigue siendo un pasabanda
Ma et al. reportan más SNR que cero–polo: +17,5 dB a 10 Hz (geófono JF-20DX); la tesis cita además +1,5 dB a 1 Hz y +21,3 dB a 20 Hz
Compensador ideal
Fuentes: Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082; documento de tesis (03b_topologias.tex); curvas propias.
Elegimos el método de Ma et al. porque es estable, simple y no amplifica ruido
Estable
Es un filtro en serie, sin lazo sobre el sensor: no puede volverse inestable.
Simple
Su implementación requiere pocos componentes.
No amplifica ruido
No invierte la caída del sensor, así que no levanta el ruido de baja frecuencia.
Es más complejo que la solución de Pazos, pero de complejidad razonable: permite controlar con mucha más facilidad hasta dónde se compensa, y ser más agresivo cuando el geófono está lejos de donde queremos que esté.
Su única desventaja es la pérdida de ganancia: requiere más ganancia, que redistribuimos entre las etapas de la mejor manera posible.
Fuentes: Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082; Pazos et al. (2005); estabilidad y ruido: inferencia propia, por confirmar.
El compensador sube el amortiguamiento del conjunto: es un camino directo menos un pasabanda
Buscamos que el conjunto tenga amortiguamiento ζ1 > ζ0, con la misma frecuencia natural:
Hcomp(s) = (s² + 2ζ0ωn·s + ωn²) / (s² + 2ζ1ωn·s + ωn²)
Separando el término constante, el segundo término es un pasabanda, HBP(s):
Hcomp(s) = 1 − 2(ζ1 − ζ0)ωn·s / (s² + 2ζ1ωn·s + ωn²)
Fuentes: Ma et al. (2023); documento de tesis, ec. (comp-afe); se usan ζ0, ζ1, ωn (en Ma: γ0, γ1, ω0).
Notes: [Slide larga 56: Existen cuatro familias de técnicas para mejorar la respuesta en baja frecuencia de un geófono] Hay cuatro familias de técnicas para mejorar la respuesta de un geófono por debajo de su frecuencia natural. Primera: modificar la carga del sensor; Pazos usa un capacitor en serie con la resistencia de carga para correr la frecuencia de esquina. Es barato y simple, pero limitado. Segunda: compensación inversa, o cero polo, que integra o cancela la dinámica original; Hakimitoroghi lo hace con un integrador y un integrador con pérdidas. Tercera: resistencia negativa o balance de fuerza, que hace circular corriente por la bobina para cambiar el amortiguamiento efectivo. Y cuarta: la idea de Ma, que no invierte el sensor sino que baja el pico dominante. Nota para mí: de Pazos verifiqué el artículo y la técnica, que Ma describe como un capacitor en serie con la resistencia de derivación; no pude confirmar un factor de extensión, así que no lo pongo. Hakimitoroghi y Zhang salen de mis notas; confirmar año y página. [Slide larga 57: Invertir la respuesta del sensor exige muchísima ganancia cerca de continua] Por qué no hacemos una inversión directa. Para recuperar un hertz habría que aplicar unos cuarenta decibeles de ganancia respecto de la zona plana, y esa ganancia enorme cerca de continua trae varios problemas: los offsets y el bias pueden llevarla a saturación; amplifica el ruido de baja frecuencia que está fuera de la banda del sensor; y aun integrando de forma digital datos ruidosos se deteriora la relación señal ruido y la resolución. Zhang lo plantea con claridad. Hakimitoroghi consigue ver contenido de baja frecuencia con compensación inversa, pero sus mediciones muestran lo importante que es el piso de ruido. Nota para mí: el valor de cuarenta decibeles sale del modelo de la slide 54. [Slide larga 58: La resistencia negativa y el balance de fuerza funcionan, pero cargan al transductor con un lazo activo] Segunda alternativa: modificar el amortiguamiento con resistencia negativa o balance de fuerza. La idea es elegante, porque el amortiguamiento total depende de la resistencia de carga, así que cambiándola cambia el amortiguamiento electromecánico. Pero implica un lazo activo que interactúa directamente con el transductor, y hay que resolver estabilidad, ganancia, ruido de modo común, tolerancias y consistencia entre unidades. El trabajo de 2025 dedica un circuito bastante elaborado a eso. No decimos que sea un mal método: funciona. Decimos que para un nodo multicanal barato y replicable el costo de complejidad es importante. [Slide larga 59: La idea de Ma et al.: no levantar el fondo, bajar el pico] La idea de Ma es distinta: no intentar recuperar un hertz con un inversor de cuarenta decibeles, sino atenuar de forma selectiva la región dominante alrededor de la resonancia y después recuperar el nivel global con ganancia. En la figura, la curva naranja es el geófono, con su pico cerca de diez hertz. La gris punteada es el compensador ideal sin ganancia, mucho más baja pero con una banda mucho más ancha. Y la azul es esa misma respuesta con la ganancia aplicada. El pasabanda se ensancha, pero sigue siendo un pasabanda: a un hertz pasamos de menos veinte decibeles a cero. Ma y colaboradores reportan 17,52 decibeles más de SNR a diez hertz que el método cero polo, con su geófono JF-20DX; el documento de tesis cita además 1,51 decibeles a un hertz y 21,28 a veinte hertz. Nota para mí: los dos últimos valores salen del documento de tesis; en la versión abierta del paper solo pude confirmar el de 17,52. Curvas propias, regenerables desde el repo. [Slide larga 60: Elegimos el método de Ma et al. porque es estable, simple y no amplifica ruido] Elegimos el método de Ma por tres razones. Primero, no puede ser inestable: es un filtro en serie, sin ningún lazo sobre el sensor. Segundo, es simple: su implementación requiere pocos componentes. Tercero, no amplifica el ruido de baja frecuencia, porque no invierte la caída del sensor. Es más complejo que la solución de Pazos, pero de complejidad razonable, porque tiene un manejo mucho más simple de hasta dónde podemos compensar, lo que permite ser más agresivos, algo bueno cuando el geófono está tan lejos de donde queremos que esté. Su única desventaja es la pérdida de ganancia, que requiere más ganancia en la cadena, y la vamos a redistribuir entre las etapas de la mejor manera posible. Nota para mí: lo de estabilidad y ruido es una inferencia mía a partir del esquema. [Slide larga 61: El compensador sube el amortiguamiento del conjunto: es un camino directo menos un pasabanda] Así se llega a la forma que se implementa. Queremos que sensor y compensador juntos tengan un amortiguamiento zeta uno, mayor que el zeta cero del sensor, conservando la frecuencia natural. Eso se logra con un compensador cuyo numerador tiene el amortiguamiento del sensor y cuyo denominador tiene el deseado. Si separamos el término constante, queda uno menos un pasabanda: el camino directo menos una rama pasabanda centrada en la frecuencia natural. Al multiplicar por la respuesta del geófono, el numerador se cancela y queda un sistema con amortiguamiento zeta uno. Nota: en el paper de Ma las variables se llaman gamma cero, gamma uno y omega cero; aquí usamos zeta y omega n para ser coherentes con el resto de la presentación. Verifiqué el álgebra: el denominador menos el numerador del pasabanda devuelve el numerador original.

## Slide 15
El AFE: entrada instrumental, pasabanda inversor, sumador y antialias Bessel
Implementación: la ganancia se reparte entre las etapas para recuperar la atenuación del compensador
Geófono
SM-24
Entrada dif.
+ PGA
Pasabanda
inversor
Σ
Pasa-bajos
antialias
ADC
+
+
Ganancias: entrada instrumental ×2, PGA de ×1 a ×50, sumador ×3,6 y pasa-bajos ×5: hasta ×1800 en total
Con ζ1 ≈ 938, el compensador atenúa 2ζ1 ≈ 1876 veces: la ganancia lo recupera
Fuentes: Documento de tesis, latex-15p-review, sec. 3 (acondicionamiento); esquema propio.
La entrada es instrumental, con dos operacionales, para rechazar el ruido de red
El ruido de red está muy presente en el geófono
La entrada diferencial lo rechaza como señal de modo común
Aporta una ganancia de ×2
Fuentes: Esquema genérico aportado por el autor (fuente por confirmar); ganancia: documento de tesis, sec. 3.
El pasabanda es un inversor con dos quiebres desacoplados, en lugar de un Sallen-Key
Ma et al.: Sallen-Key
Este trabajo: inversor, −Zf/Zin
Cada polo se reparte entre varios componentes
f_low = 1 / (2π Rin Cin)
f_high = 1 / (2π Rf Cf)
Fuentes: Ma et al. (2023); documento de tesis, latex-15p-review, sec. 3. Imágenes aportadas por el autor.
Como el pasabanda ya invierte la fase, un sumador reemplaza al amplificador diferencial
Ma et al.: amplificador diferencial
Este trabajo: sumador inversor
Exige resistencias pareadas
Menos componentes y menos dependencia de tolerancias
Cf en paralelo con Rf agrega un polo pasa-bajos
Fuentes: Ma et al. (2023); documento de tesis, latex-15p-review, sec. 3. Imágenes aportadas por el autor.
El antialias es un Bessel de tercer orden que aprovecha el polo del sumador
Se decidió que sea Bessel, de fase casi lineal
El polo del sumador se aprovecha para completar un Bessel de tercer orden con un MFB de segundo orden
El MFB aprovecha mejor el ancho de banda ya limitado del operacional del PSoC: permite ganar más en esta etapa sin perder rendimiento
Fuentes: Documento de tesis, latex-15p-review sec. 3 y latex/03b_topologias.tex. Imagen aportada por el autor.
AFE final
Fuentes: Elaboración propia en PSoC Creator (resumen firmado, fig. 5 y sec. 4.3).
Notes: [Slide larga 62: Implementación: la ganancia se reparte entre las etapas para recuperar la atenuación del compensador] La implementación en bloques. La señal entra en forma diferencial, pasa por una etapa de ganancia programable y se reparte en el camino directo y la rama pasabanda, que se combinan en un sumador; después viene el pasa-bajos antialias y el ADC. Con el zeta uno que elegimos, cerca de 938, la compensación atenúa unas 1876 veces la zona central, y la ganancia se repartió para recuperar ese nivel sin concentrar todo el margen en un solo bloque: dos en la entrada instrumental, de uno a cincuenta en el PGA, tres coma seis en el sumador y cinco en el pasa-bajos. A máxima ganancia el producto es de unas 1800 veces. Nota para mí: los valores salen del documento de tesis; verificar contra la placa. [Slide larga 63: La entrada es instrumental, con dos operacionales, para rechazar el ruido de red] Empezamos con una entrada diferencial, porque el ruido de red está muy presente en el geófono y una entrada de este tipo lo rechaza como modo común. Es un amplificador instrumental de dos operacionales, que aporta una ganancia de dos. Nota para mí: la imagen es genérica; confirmar la topología exacta y su fuente. [Slide larga 64: El pasabanda es un inversor con dos quiebres desacoplados, en lugar de un Sallen-Key] Ma usa un pasabanda Sallen-Key. Nosotros usamos un amplificador inversor, con Z f sobre Z in: un polo en la entrada, formado por R in y C in, y otro en la realimentación, formado por R f y C f. Cada quiebre depende de un solo par RC, así que f bajo y f alto quedan desacoplados, y como los quiebres están muy separados el factor de calidad requerido es bajo. Un Sallen-Key no aporta nada en ese régimen y reparte cada polo entre más componentes, una desventaja frente a las tolerancias. En los experimentos esto dio mejores resultados. Atención: la menor sensibilidad a tolerancias es un argumento analítico y una observación experimental; si preguntan, tener a mano un análisis de sensibilidad o un barrido Monte Carlo. [Slide larga 65: Como el pasabanda ya invierte la fase, un sumador reemplaza al amplificador diferencial] El segundo cambio. Como el pasabanda inversor ya invierte la fase, no hace falta un amplificador diferencial para restar: alcanza con un sumador inversor, con menos componentes y menos dependencia de tolerancias, porque no se necesita parear resistencias. Además ponemos un capacitor en paralelo con R f en el sumador, que agrega un polo pasa-bajos real, sin sumar etapas. Nota para mí: el polo está en unos 393 hertz según el documento de tesis, pero no lo mostramos. [Slide larga 66: El antialias es un Bessel de tercer orden que aprovecha el polo del sumador] Para el antialias se decidió un filtro Bessel, que tiene fase casi lineal. El polo real del sumador se aprovecha para completar un Bessel de tercer orden con un filtro MFB de segundo orden. Y elegimos MFB porque aprovecha mejor el ancho de banda, ya limitado, del operacional del PSoC: permite ganar más en esta etapa sin perder rendimiento. Nota para mí: los valores de frecuencia y amortiguamiento del MFB están en el documento de tesis; no los mostramos. [Slide larga 67: AFE final] Este es el frente analógico final tal como quedó en el PSoC Creator: entrada diferencial, ganancia programable, la rama pasabanda, el sumador, el pasa-bajos antialias y el ADC. Las referencias VDAC que se ven en la parte inferior son las que usamos para ajustar el offset de cada etapa, que es el siguiente tema.

## Slide 16
La ruta PGA–ADC se midió y la calibración baja el offset residual
La ruta PGA–ADC se midió con barridos y el geófono se tomó con su modelo nominal
Barridos senoidales de 10 mHz a 200 kHz; magnitud y fase como cociente espectral salida/entrada, con coherencia
No se dispuso de un actuador capaz de imponer movimiento al geófono en el rango de frecuencias deseado
Por eso se usó el modelo nominal del SM-24 convolucionado con el AFE (producto de las respuestas en frecuencia)
No es una validación extremo a extremo, pero sí una validación de todo el frente eléctrico
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.5, fig. 9; figura propia; Sensor Nederland B.V. (2006).
El offset se acumula en la cadena y recorta la señal; no se puede filtrar en continua
No se puede desacoplar en continua: de ella depende la arquitectura del compensador
Un servo de continua activo durante la captura impone un compromiso entre establecimiento y ancho de banda, justo en baja frecuencia
Es consecuencia de las ganancias agresivas por etapa. Sin calibrar, el offset llegó al 21,8 % del fondo de escala
Solución: recuperar el rango con un ajuste digital previo a la captura
Fuentes: Ilustración propia (esquemática); 21,8 %: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON); resumen firmado, sec. 4.4.
La continua de cada etapa depende de las anteriores, por eso el ajuste se hace en orden
yi(DC) = Σ(j<i) Aij · yj(DC) + bi + Ki · ui
Aij
transferencia de continua de la etapa j a la etapa i
bi
offset propio de la etapa i
Ki·ui
corrección aplicada con el VDAC de la etapa i
Cada paso del VDAC se amplifica en las etapas siguientes: al subir la ganancia se pierde resolución de ajuste.
Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON); documento de tesis, sec. 3. Notación por confirmar.
La calibración verifica los códigos guardados y, si hace falta, ajusta etapa por etapa antes de capturar
FIGURA EN INGLÉS: traducir desde el repo
Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 2; resumen firmado, sec. 4.4.
La calibración converge y baja el offset residual en el ADC de 2,9–45,8 % a 0,4–3,9 % del fondo de escala
Chart: Placa y ganancia
| A×1 | A×4 | A×16 | A×32 | A×50 | B×16 | B×32 | B×50
Sin calibrar | 45.8 | 42.6 | 29.6 | 12.4 | 4.1 | 3 | 2.9 | 2.9
Calibrado | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7
Izquierda: ejemplo a ganancia ×16 (×32 diferencial total). Gris: osciloscopio; color: reconstrucción con el FIR de 128 coeficientes
El residuo de 0,24 V en el PGA es la banda muerta elegida (ΔPGA = 18, ±288 mV), no inestabilidad
Derecha: 2 placas y 8 configuraciones placa–ganancia
EJE EN INGLÉS: traducir desde el repo
Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 4; documento de tesis (00_resumen.tex).
Notes: [Slide larga 68: La ruta PGA–ADC se midió con barridos y el geófono se tomó con su modelo nominal] La ruta completa, del PGA al ADC, se midió con barridos senoidales en bandas superpuestas, entre 10 milihertz y 200 kilohertz. La transferencia se estima como el cociente espectral entre salida y entrada, en magnitud y fase, y la coherencia marca las regiones interpretables. Se comparó con el modelo, sus tolerancias y el rango del potenciómetro. Del lado del geófono no se dispuso de un actuador capaz de imponerle movimiento en el rango de frecuencias deseado, así que se usó el modelo nominal del SM-24 convolucionado con el AFE. No es una validación extremo a extremo, pero sí una validación de todo el frente eléctrico. [Slide larga 69: El offset se acumula en la cadena y recorta la señal; no se puede filtrar en continua] Ahora, el problema que generamos con estas ganancias. Cada ganancia amplifica también el offset de continua, y esos offsets se acumulan. Si una etapa intermedia queda con offset, la señal se recorta contra el límite de la etapa, y lo que se recorta no se recupera. No podemos desacoplar en continua, porque de la continua depende la arquitectura del compensador. Un servo de continua activo durante la captura tampoco sirve: impondría un compromiso entre tiempo de establecimiento y ancho de banda, justo en la baja frecuencia que queremos preservar. Todo esto es consecuencia de las ganancias agresivas que ponemos en cada etapa para recuperar lo que atenúa el método de Ma. Sin calibrar, el offset llegó al 21,8 por ciento del fondo de escala. La única solución es recuperar el rango perdido con un ajuste digital previo a la captura, que es lo que muestra el panel derecho. Animación pendiente: combinar con la slide de la solución. El dibujo es esquemático, no son datos medidos. [Slide larga 70: La continua de cada etapa depende de las anteriores, por eso el ajuste se hace en orden] El modelo es sencillo. La continua a la salida de la etapa i es la suma de lo que le llega de las etapas anteriores, ponderado por la ganancia de continua entre ellas, más su offset propio, más la corrección que aplica su VDAC. Como cada etapa recibe el residuo de las anteriores, el ajuste se hace en orden: PGA, pasabanda, suma y pasa-bajos. Y como cada paso del VDAC se amplifica en las etapas siguientes, subir la ganancia hace perder resolución de ajuste; por eso las ganancias se mantuvieron conservadoras. Nota para mí: verificar la notación contra el artículo. [Slide larga 71: La calibración verifica los códigos guardados y, si hace falta, ajusta etapa por etapa antes de capturar] El algoritmo. Al arrancar, al cambiar la ganancia del PGA o al recibir el comando, se carga el registro de la EEPROM para esa ganancia. Si el registro y su CRC son válidos, se aplican los cuatro códigos guardados; si no, se aplican semillas nominales seguras. Luego se verifica rápidamente el offset. Si el punto de operación guardado se acepta, se salta la calibración. Si no, se calibra en orden PGA, pasabanda, suma y pasa-bajos: se mide la etapa, se estima el nivel de continua, se actualiza con el controlador PI y se escribe el DAC, hasta quedar dentro de la banda muerta y estable, o hasta el tiempo límite. Si todas las etapas son válidas, se guardan códigos y CRC; si no, se conserva el registro anterior. Por último se restaura el ruteo de adquisición, se congelan los códigos del DAC y se adquiere la señal con la realimentación de calibración inactiva. Pendiente: figura en inglés, traducir desde el repo. [Slide larga 72: La calibración converge y baja el offset residual en el ADC de 2,9–45,8 % a 0,4–3,9 % del fondo de escala] A la izquierda, un ejemplo representativo de la calibración con ganancia por dieciséis, o treinta y dos de ganancia diferencial total. Las curvas grises punteadas son mediciones con osciloscopio, y las de color son reconstrucciones con el FIR de 128 coeficientes, no registros internos del procesador. Cada etapa converge hacia su punto de operación. El residuo de 0,24 volts del PGA corresponde a la banda muerta elegida, no a inestabilidad. A la derecha, el resultado en la entrada del ADC: sin calibrar, el offset residual iba de 2,9 a 45,8 por ciento del fondo de escala según la configuración; con la calibración, de 0,4 a 3,9. Se probó en dos placas y ocho configuraciones. Si preguntan por el alcance: es una prueba de factibilidad con dos placas, con diez reinicios pareados y un test del signo, y los detalles están en el resumen. Nota para mí: las cifras salen del artículo y del documento de tesis, no del resumen firmado. Pendiente: eje en inglés de la figura de la izquierda.

## Slide 17
El hardware decide cuándo y el software qué valores
Reparto de tareas digitales entre la máquina de estados y el procesador
Qué se espera del sistema digital
Arrancar la captura al mismo tiempo en todos los nodos
Muestrear a un ritmo fijo
Llevar cada muestra a memoria sin perder ninguna
Guardar el registro y entregarlo después
Por qué no lo decide el procesador
La latencia de una interrupción varía. En un arreglo de nodos, esa variación se vuelve error de fase:
Δφ = 360° · f · Δt
y, con ella, error en la velocidad de fase
Hardware: decide cuándo
Arranque con SYNC_IN, conteo de lotes, enrutado de DMA, máscara de interrupciones y filtro FIR por DMA
Software: decide qué valores
Calibración PI, EEPROM con CRC, comandos y estado, memoria y tarjeta SD, supervisión con watchdog
Fuentes: Documento de tesis, 04_arquitectura.tex (criterio de reparto); resumen firmado, sec. 4.6. Δφ = 360°·f·Δt: relación estándar entre retardo y fase.
Camino digital en PSoC Creator
CAPTURA CON ETIQUETAS EN INGLÉS (PSoC Creator)
Fuentes: Elaboración propia en PSoC Creator (resumen firmado, fig. 10 y sec. 4.6).
Camino lógico de los datos y del control en el PSoC
Fuentes: Diagrama propio (Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio, p. 18); resumen firmado, sec. 4.6 y fig. 10.
Selección del tipo de ADC: por qué delta-sigma
FIGURA TRADUCIDA: fuente TI por confirmar
Muestrea mucho más rápido de lo necesario y empuja el ruido de cuantización hacia frecuencias altas
El filtro digital elimina ese ruido y deja la banda útil con más resolución
Un SAR conviene cuando hace falta velocidad; en señales lentas, el ΔΣ da más resolución
Nuestras señales son lentas: la velocidad no es el límite, la resolución sí.
Fuentes: Texas Instruments, material sobre sobremuestreo y conformación del ruido ΔΣ (documento exacto por confirmar); traducción al español; resumen firmado, sec. 4.6.
Notes: [Slide larga 73: Reparto de tareas digitales entre la máquina de estados y el procesador] Antes de ver el circuito, qué le pedimos a la parte digital. Que arranque la captura al mismo tiempo en todos los nodos, que muestree a un ritmo fijo, que lleve cada muestra a memoria sin perder ninguna y que guarde el registro para entregarlo después. Y por qué no lo resuelve el procesador: la latencia de una interrupción varía, y en un arreglo de varios nodos esa variación en el tiempo se convierte en error de fase, con Δφ igual a 360 grados por frecuencia por Δt, y por lo tanto en error en la velocidad de fase. Por eso el criterio de reparto es simple: va a hardware toda decisión cuyo timing entre en el presupuesto de jitter, y queda en software lo que es lento pero complejo. El hardware decide cuándo ocurren las cosas y el software decide qué valores toman. Eso permite afirmar que el error temporal residual no depende del código C, y esa afirmación hay que sostenerla con la medición de jitter que viene en la parte de sincronización. Nota para mí: la lista completa de qué va dónde está en 04_arquitectura.tex; coordinación, ESP-NOW y la interfaz web viven en el ESP32. [Slide larga 74: Camino digital en PSoC Creator] Así se ve la implementación en PSoC Creator. Arriba, el hardware digital: el SignalController, que es la máquina de estados en lógica programable, los tres canales DMA, el filtro digital, los temporizadores y la EEPROM. Abajo a la izquierda, lo auxiliar, con el SPI de la tarjeta SD. Abajo a la derecha, la interfaz con el ESP32 y la entrada SYNC_IN. Las etiquetas están en inglés porque son los nombres de los componentes del propio entorno. En la siguiente slide va el mismo camino dibujado en forma lógica. [Slide larga 75: Camino lógico de los datos y del control en el PSoC] Esta es la vista completa del PSoC. Arriba, el acondicionamiento y la conversión: el AFE seleccionado por hardware, el multiplexor, el ADC delta sigma de 18 bits a 2604 hertz y la calibración con PI y EEPROM. En el medio, el camino digital de muestras: la ruta cruda, que va del ADC a la RAM por DMA, y la ruta con FIR, que pasa por el filtro digital antes de llegar a la RAM, con la tarjeta SD drenando en paralelo. Abajo, el control: el firmware en el Cortex-M3, la superMaquina, que es la máquina de estados en lógica programable, los temporizadores, el SYNC_IN y el enlace con el ESP32. Las próximas slides recorren ese camino en orden: el ADC, el diezmado, la máquina de estados y la memoria. [Slide larga 76: Selección del tipo de ADC: por qué delta-sigma] El conversor es un delta sigma. Muestrea mucho más rápido de lo que necesita la señal y empuja el ruido de cuantización hacia las frecuencias altas, fuera de la banda de interés; el filtro digital descarta ese ruido y queda más resolución en la banda útil. Frente a un SAR, el delta sigma gana en resolución y pierde en velocidad. Como nuestras señales son lentas, la velocidad no es un límite y nos beneficiamos del sobremuestreo. Es la regla general; la comparación con el SAR es literatura estándar, no una medición nuestra. Nota para mí: la figura es la traducción de una diapositiva de Texas Instruments; falta el documento exacto y la licencia. Muestra un filtro Sinc3 como ejemplo: no afirmo que el filtro interno del PSoC sea Sinc3, eso hay que confirmarlo en la hoja de datos del componente.

## Slide 18
ADC, diezmado, máquina de estados y memoria definen cómo se captura
El ADC tiene cuatro rangos de entrada, y el rango y la ganancia se eligen juntos
q_ADC = V_span / 2¹⁸ ≈ 19,1 µV
Rango | Fondo de escala | LSB nominal
±2,5 V | 5,000 V | 19,1 µV
±1,024 V | 2,048 V | 7,81 µV
±0,625 V | 1,250 V | 4,77 µV
±0,512 V | 1,024 V | 3,91 µV
Todos a 2604 muestras/s y 18 bits nominales.
Pasar de ±2,5 V a ±0,512 V reduce el LSB casi cinco veces, unos 13,8 dB, sin agregar etapas: no suma ruido ni offset
El mismo cambio divide por cinco la tensión que satura el conversor
Por eso el rango se elige junto con la ganancia del PGA
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.6; documento de tesis, 04_arquitectura.tex (rangos del ADC). Los 13,8 dB son 20·log10(5/1,024), cálculo propio.
Diezmamos con una media móvil: registros más chicos y mejor vista de las señales lentas
fs′ = 2604 Hz / D
Se promedian D muestras y se conserva una: la tasa baja y el archivo se achica
Se ven mejor las señales de baja frecuencia
Seguimos aprovechando el sobremuestreo del ΔΣ: el promedio reduce el ruido incorrelado
No reemplaza un antialias: se verifica para cada D elegido.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.6, ec. 15; documento de tesis, 04_arquitectura.tex. Curva ilustrativa: cálculo propio de la respuesta de una media móvil.
La máquina de estados en hardware dispara, cuenta y cierra la captura
Fuentes: Diagrama propio (Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio, p. 17); resumen firmado, fig. 10; documento de tesis, 04_arquitectura.tex.
Cada nodo guarda sus muestras en la RAM del ESP32 o, si hay tarjeta, en la SD del PSoC
Sin SD el límite es fijo: 512 lotes de 30 muestras. Con SD lo fija el tamaño de la tarjeta.
Fuentes: Diagrama propio (Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio, p. 11); documento de tesis, 04_arquitectura.tex (jerarquía de memoria).
Sin SD, el diezmado define cuánto dura el registro, a costa de ancho de banda
Chart: Factor de diezmado D y frecuencia efectiva fs′
| 1 2604 Hz | 2 1302 Hz | 5 521 Hz | 10 260 Hz | 20 130 Hz | 50 52 Hz | 100 26 Hz
Duración máxima sin SD (s) | 5.9 | 11.8 | 29.5 | 59 | 118 | 294.9 | 589.9
t_max = 512·30·D / 2604 Hz ≈ 5,9 s · D
Las mismas 15 360 muestras cubren D veces más tiempo
Pero el Nyquist baja a 1302/D Hz: duración y banda compiten
Supone que el límite de 512 lotes cuenta muestras ya diezmadas (por confirmar en el firmware).
Fuentes: Cálculo propio con 512 lotes de 30 muestras y fs = 2604 Hz; documento de tesis, 04_arquitectura.tex.
Cada registro guarda sus metadatos y su integridad, y el original permanece en el nodo
Metadatos del registro
Identificador y posición del nodo
Frecuencia de muestreo y factor D
Rango del ADC, ganancia y ruta de señal
Número de muestras
Estado del ajuste de offset
Integridad
Versión y CRC
Número de muestras
Indicadores de desbordamiento o de cierre incompleto
Verificación en el servidor sin modificar el original
Se guarda en el nodo
Lotes numerados
Reintento si hay pérdida
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.6 a 4.8 (metadatos, lotes, integridad); documento de tesis, 04_arquitectura.tex.
Notes: [Slide larga 77: El ADC tiene cuatro rangos de entrada, y el rango y la ganancia se eligen juntos] El conversor es de 18 bits nominales, a 2604 muestras por segundo; priorizamos resolución sobre velocidad y la tasa sale de la configuración de reloj del PSoC. Hay cuatro rangos bipolares, de más menos 2,5 volts a más menos 0,512, y el LSB nominal va de 19 a casi 4 microvolts. Pasar al rango más estrecho da unos 13,8 decibeles sobre señales pequeñas sin agregar una etapa analógica, o sea sin ruido ni offset adicionales. El costo es que el margen antes de saturar se divide por cinco, y trabajamos cerca del fondo de escala, así que el rango y la ganancia del PGA se eligen en conjunto. Cuidado con lo que podemos afirmar: el LSB es nominal; el ruido referido a la entrada y los bits efectivos todavía no están medidos, y si me preguntan, ese es el dato que falta. Nota para mí: el repositorio habla de 13,7 dB y yo calculo 13,8; es redondeo. El repositorio dice también que cambiar de rango invalida la calibración de offset y que la EEPROM se indexa por ganancia y rango; me dijiste que eso es falso, así que no lo puse. Hay que corregir 04_arquitectura.tex, líneas 251 y 296. [Slide larga 78: Diezmamos con una media móvil: registros más chicos y mejor vista de las señales lentas] Sobre el ADC podemos diezmar la señal, y de paso aplicamos una media móvil. Eso reduce el tamaño del archivo y deja ver mejor las señales de más baja frecuencia, y seguimos aprovechando el sobremuestreo que tenemos: promediar baja el ruido incorrelado. La frecuencia efectiva es 2604 sobre D. Una advertencia, por si preguntan: la media móvil no es un antialias ideal. En la frecuencia de Nyquist atenúa unos 4 decibeles, y lo que está por encima se pliega con poca atenuación; el repositorio lo advierte igual, y el rechazo de alias hay que verificarlo para las configuraciones de campo. La curva es ilustrativa, para cualquier D grande, y no es una medición. [Slide larga 79: La máquina de estados en hardware dispara, cuenta y cierra la captura] El firmware prepara la captura y envía pulsos de control; la máquina de estados, que es lógica sintetizada en los UDB, hace el resto. En IDLE reinicia contadores y acepta la configuración. Con ARM pasa a ARMED: espera el flanco de SYNC_IN y mantiene el FIR caliente, sin contar ni interrumpir. Con el flanco, o con START_NOW, pasa a SAMPLING, donde habilita los DMA, cuenta 30 muestras por lote y N lotes. Al llegar a N pasa a DONE y emite una interrupción final. Un STOP o un estado inválido llevan a ERROR, y CLEAR_FLAGS devuelve a IDLE. Durante el muestreo la única interrupción normal es la de cada muestra aceptada; los eventos de los temporizadores se consultan por polling. Una vez iniciada la captura, la posición temporal de las muestras la fija el reloj local de cada nodo. [Slide larga 80: Cada nodo guarda sus muestras en la RAM del ESP32 o, si hay tarjeta, en la SD del PSoC] Al recibir PRESTART, el nodo elige dónde va a guardar. Si hay una microSD activa, el PSoC escribe los lotes de forma secuencial en la tarjeta. Si no, el ESP32 esclavo reserva páginas en una arena de RAM y guarda ahí cada lote que le entrega el PSoC. Sin tarjeta, el límite es fijo: 512 lotes de 30 muestras. Con tarjeta, el límite lo fija el tamaño de la tarjeta, así que no lo uso como dato del sistema. Que la SD resida en el PSoC y no en el ESP32 mantiene el almacenamiento del lado determinista de la cadena. Nota para mí: en el repositorio hay además un nivel intermedio, el encadenado en RAM del PSoC al superar los 512 lotes; el diagrama no lo muestra, confirmar si sigue vigente. La regla de que más de 512 lotes exige SD habilitada sale de la línea 602 de 04_arquitectura.tex; verificar. [Slide larga 81: Sin SD, el diezmado define cuánto dura el registro, a costa de ancho de banda] Sin tarjeta, el límite de memoria es constante: 512 lotes de 30 muestras, o sea 15 mil 360 muestras. A 2604 hertz eso son unos 5,9 segundos. Si diezmamos por D, la tasa baja y las mismas muestras cubren D veces más tiempo: la duración máxima es 5,9 segundos por D. El costo es el ancho de banda: el Nyquist pasa a ser 1302 sobre D hertz, de modo que con D igual a 100 queda en 13 hertz, y para MASW eso es poco. Duración y banda compiten, y el D se elige según el sitio y la longitud de onda que se quiere resolver. Con tarjeta SD el límite lo fija el tamaño de la tarjeta y por eso no lo muestro. Nota para mí: supongo que el límite de 512 lotes cuenta muestras ya diezmadas, porque los metadatos guardan fs′ y D; es una inferencia que hay que confirmar en el firmware. [Slide larga 82: Cada registro guarda sus metadatos y su integridad, y el original permanece en el nodo] Cada registro se guarda en el nodo con sus metadatos: identificador y posición, frecuencia efectiva y factor de diezmado, rango del ADC, ganancia, ruta de señal, número de muestras y estado del ajuste de offset. Con eso se reconstruye el eje temporal sin depender de la interfaz de descarga. La integridad la dan la versión, el CRC, el número de muestras y los indicadores de desbordamiento o de cierre incompleto. El registro se transmite después de la captura, en lotes numerados que pueden pedirse de nuevo ante pérdidas, y el original permanece en el nodo, así que una pérdida o demora en el enlace no modifica las muestras adquiridas. El servidor valida y preserva los originales, y el procesamiento se hace sobre copias. El detalle del enlace viene en la sección de comunicación.

## Slide 19
Elegimos ESP-NOW por costo y simplicidad; el error de fase fija el presupuesto
El maestro coordina por ESP-NOW y cada nodo une su ESP32 con su PSoC
Fuentes: Diagrama propio (Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio, p. 5); resumen firmado, sec. 4.8.
Elegimos ESP-NOW por costo y simplicidad, no por ser la opción más precisa
Opción | Infraestructura | Inicio coordinado | Observación
Cable de sincronismo | Tendido | Determinista | Se usó y se retiró: es el cableado que se quiere evitar
Wi-Fi con punto de acceso | Punto de acceso | Variable (ACK, reintentos, CSMA/CA) | Latencia distinta en cada nodo
LoRa | Ninguna | Tiempo en el aire de decenas de ms | Tasa de datos muy baja para descargar registros
GPS / PPS | Receptor y cielo abierto por nodo | Referencia absoluta, muy buena | Lo usan equipos comerciales; costo y cobertura
ESP-NOW (broadcast) | Ninguna | ≈ 200–400 µs medido con 3 nodos | Sin ACK; barato y ya integrado en el ESP32
UWB (DWM1000) | Ninguna | ±4 ns reportado (Korsimaa, 2025) | Trabajo futuro, sin implementar
Con 400 µs el presupuesto de 5° a 50 Hz (278 µs) no se cumple: es la razón del trabajo futuro con UWB.
Fuentes: Documento de tesis: 04_arquitectura.tex, 08_trabajos_futuros.tex (UWB, Korsimaa 2025), 01_problema_modelado.tex (GPS). Wi-Fi, LoRa y GPS: propiedades generales, no medidas propias.
Un desfase de tiempo entre nodos se convierte en un error de fase que crece con la frecuencia
Δφ = 360° · f · Δt
Para limitar el error a 5°: 278 µs a 50 Hz y 139 µs a 100 Hz
Con 400 µs: 7,2° a 50 Hz y 14,4° a 100 Hz
Con 400 µs, los 5° se cumplen hasta unos 35 Hz (cálculo propio)
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.10, ec. 18; documento de tesis, 04_arquitectura.tex y fig. sincronizacion_fase. Los 35 Hz: 5°/(360°·400 µs).
En velocidad de fase, el error depende del espaciamiento entre receptores y no de la frecuencia
Δc/c = c·Δt / Δx
Con Δx = 2 m y c = 150 m/s, 5 % de error llega a 667 µs
Con 400 µs el error sería de 3 %
Un Δx menor hace que el mismo Δt pese más
Fuentes: Figura propia (f_presupuesto_sincronizacion). Relación derivada de c = 2πf·Δx/Δφ: inferencia propia, no tomada de una fuente.
Notes: [Slide larga 83: El maestro coordina por ESP-NOW y cada nodo une su ESP32 con su PSoC] El maestro es un ESP32 que no adquiere: aloja la interfaz web y coordina. Se comunica por ESP-NOW con los nodos esclavos, sin un punto de acceso intermedio. Cada nodo, GEO o HAMMER, tiene un ESP32 esclavo conectado a su PSoC con un enlace asimétrico: UART para los comandos del ESP al PSoC, I2C para las muestras del PSoC al ESP, y una línea local de sincronismo que dispara la captura. Los datos se guardan en el nodo, en la arena de RAM del ESP32 o en la microSD del PSoC, y viajan al maestro después de la captura. El navegador solo habla con el maestro. En paralelo, el maestro levanta un punto de acceso Wi-Fi propio solo para la interfaz de operador; no interviene en el disparo. [Slide larga 84: Elegimos ESP-NOW por costo y simplicidad, no por ser la opción más precisa] Fernando va a preguntar por qué ESP-NOW. La respuesta honesta es que no es la opción más precisa. El cable de sincronismo es determinista, pero lo usamos y lo retiramos, porque el tendido es justamente lo que queremos evitar. Wi-Fi con punto de acceso agrega acuses, reintentos y acceso al medio, con una latencia distinta en cada nodo. LoRa tiene tiempos en el aire de decenas de milisegundos y una tasa muy baja para descargar registros. GPS da una referencia absoluta muy buena y lo usan equipos comerciales, pero pide receptor y cielo abierto en cada nodo. ESP-NOW no necesita infraestructura, es barato y viene en el ESP32, y con broadcast se midieron entre 200 y 400 microsegundos con tres nodos. Eso consume el presupuesto: para 5 grados a 50 hertz hacen falta 278 microsegundos. Por eso UWB aparece como trabajo futuro: Korsimaa publica más menos 4 nanosegundos con módulos DWM1000 de bajo costo. Nota para mí: las propiedades de Wi-Fi, LoRa y GPS son conocimiento general, no salen de una medición nuestra ni de una referencia citada en el repositorio; si me piden números, buscar una fuente. Los 4 nanosegundos y los demás datos de UWB salen de 08_trabajos_futuros.tex. [Slide larga 85: Un desfase de tiempo entre nodos se convierte en un error de fase que crece con la frecuencia] Lo que importa para MASW no es el retardo en sí, sino lo que hace con la fase. Un desfase de tiempo Δt entre nodos produce un error de fase de 360 grados por frecuencia por Δt, y crece con la frecuencia. Si fijamos 5 grados como error máximo, el presupuesto es de 278 microsegundos a 50 hertz y de 139 a 100 hertz. Con 400 microsegundos tendríamos 7,2 grados a 50 hertz y 14,4 a 100. Dicho de otra forma, con 400 microsegundos los 5 grados se cumplen solo hasta unos 35 hertz. Ese número lo calculé yo, no sale del resumen. El resumen dice 3 grados a 20 hertz y 7 a 50. La aceptación hay que evaluarla contra la banda efectivamente usada, no contra un umbral de tiempo aislado. El criterio de 5 grados es una elección de diseño, no una norma. [Slide larga 86: En velocidad de fase, el error depende del espaciamiento entre receptores y no de la frecuencia] Vicente va a preferir ver el efecto en velocidad. Si dos receptores separados Δx miden el mismo frente, la velocidad de fase sale de c igual a 2π f Δx sobre Δφ. Un error de tiempo Δt entre canales agrega un error de fase 2π f Δt, y al dividir por la fase esperada la frecuencia se cancela: el error relativo de velocidad es c por Δt sobre Δx. Con receptores a 2 metros y c de 150 metros por segundo, un 5 por ciento llega recién a 667 microsegundos, y 400 microsegundos darían 3 por ciento. Una advertencia: esto trata el Δt como un desfase sistemático entre dos canales vecinos. Si el desfase cambia de captura a captura, entra como ruido en la curva de dispersión, y el promedio de varias capturas lo reduce. Nota para mí: la deducción es mía; la figura viene del repositorio, pero no está en el resumen firmado.

## Slide 20
El disparo va por broadcast; se midió su jitter y se declaran sus límites
El disparo se prepara en dos pasos y se ejecuta con una sola orden por broadcast
Fuentes: Diagrama propio (Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio, p. 10); resumen firmado, sec. 4.8 y fig. 12.
El disparo va por broadcast: el unicast agrega retransmisiones distintas en cada nodo
Sin ACK ni reintentos
El unicast espera confirmación y reintenta, y el reintento es distinto en cada nodo. El broadcast se emite una vez, o no llega.
Una emisión, no N
Con unicast el último nodo recibe después del primero. El broadcast es un solo evento en el aire para todos los receptores.
Retardo común
La latencia entre el código y la antena varía, pero ocurre una vez en el emisor y es igual para todos: se cancela entre canales.
Se cambia fiabilidad por determinismo: una captura que no dispara se repite; una desalineada da un perfil erróneo sin avisar.
Evidencia: pruebas de banco, sin medición comparativa publicada
Fuentes: Documento de tesis, 04_arquitectura.tex (sec. broadcast vs unicast); comportamiento de ACK en unicast: estándar 802.11.
El jitter se mide con un disparo falso y un osciloscopio: 128 órdenes, 200 a 400 µs
Método
CMD_SCOPE_START: cada nodo emite un pulso de 1 ms por un GPIO, sin muestrear ni responder por radio
El osciloscopio mide la separación entre los flancos del maestro y de los esclavos
SCOPE_MULTI repite el disparo 128 veces, separado 1 s
200–400 µs
separación entre flancos GPIO, 3 nodos, 128 órdenes START por broadcast
Sin relación con la posición relativa entre maestro y esclavos (maestro a ≈ 5 m)
Resultado preliminar: no es una especificación garantizada.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.10; documento de tesis, 04_arquitectura.tex (método, resultado y límites).
Esta medición no incluye el inicio real del ADC ni la deriva posterior
Qué mide
Llegada de la orden y flanco GPIO en cada ESP32
Con los nodos juntos, por el alcance de las puntas
Qué falta
Inicio efectivo del ADC: al entrar en muestreo se reinicia el modulador ΔΣ, con un retardo fijo y común nunca calibrado
Deriva relativa de los relojes durante la captura
Experimentos pendientes
Señal de referencia común a todos los nodos y fase relativa entre trazas
Nodos separados decenas de metros
Repetibilidad, nº de nodos, temperatura, canal Wi-Fi
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.10 y 5; documento de tesis, 04_arquitectura.tex (limitaciones). La señal de referencia común es propuesta propia.
Tras el disparo, cada nodo muestrea con su reloj local y la deriva se acumula
fs,i = fs(1 + εi)
ti[n] = t0,i + n / (fs(1 + εi))
Δt = ε_rel · T
ε relativo | T = 1 s | T = 10 s
10 ppm | 10 µs | 100 µs
50 ppm | 50 µs | 500 µs
Dos relojes que difieren en ε se separan ε·T al cabo de T
Con 50 ppm y 10 s, la deriva (500 µs) supera al jitter de inicio
Falta saber si el reloj del ADC es un cristal o el oscilador interno
TABLA ILUSTRATIVA: ε NO MEDIDO
Fuentes: Resumen firmado, ec. 16 y 17. Valores de ε: ilustrativos (cristales típicos de decenas de ppm), no medidos en el sistema.
Notes: [Slide larga 87: El disparo se prepara en dos pasos y se ejecuta con una sola orden por broadcast] La secuencia tiene preparación y ejecución. ARM verifica que los nodos estén disponibles y reserva recursos. PRESTART configura la longitud de la captura, reinicia contadores y deja el PSoC armado. El maestro espera la confirmación de todos y recién ahí difunde una única orden START por broadcast. Cada esclavo, al recibirla, eleva de inmediato su línea SYNC_TO_PSOC, y ese flanco local inicia la máquina de estados del PSoC. Entre el armado y el disparo los esclavos quedan en silencio de radio, y durante el muestreo no envían confirmación del START. La orden única busca reducir la dispersión de inicio respecto de órdenes independientes por canal. Abajo, el retorno: lo capturado se guarda en el nodo y se descarga después. El GPIO15 del maestro es solo un marcador para el osciloscopio. [Slide larga 88: El disparo va por broadcast: el unicast agrega retransmisiones distintas en cada nodo] El comando de disparo se emite en broadcast, no como envíos dirigidos a cada esclavo. Tres razones. Primera: un envío unicast espera confirmación y retransmite si no la recibe, y esa retransmisión es la mayor fuente de varianza, porque es distinta en cada nodo. El broadcast no tiene acuse ni reintento: se emite una vez o no llega. Segunda: con unicast el maestro transmite N veces en secuencia, y el último nodo recibe después del primero; con broadcast hay una sola trama que todos demodulan del mismo evento en el aire, y el error no crece con el número de nodos. Tercera: la latencia entre que el firmware manda y la antena emite no es determinista, pero en broadcast ocurre una sola vez y del lado del emisor, así que es común y se cancela entre canales. Lo que degrada el MASW es el jitter relativo entre canales, no el absoluto. Nota para mí: el repositorio dice que en las pruebas cualquier variante distinta del broadcast desincronizaba a los esclavos, pero no tengo la medición comparativa; Fernando la va a pedir y conviene hacerla con SCOPE_MULTI. Además, la documentación de ESP-IDF no describe el acuse de capa de enlace en unicast; el comportamiento es el del estándar 802.11. [Slide larga 89: El jitter se mide con un disparo falso y un osciloscopio: 128 órdenes, 200 a 400 µs] Para medir el jitter usamos un disparo falso. El comando CMD_SCOPE_START hace que cada nodo emita un pulso de un milisegundo por un GPIO dedicado, sin iniciar el muestreo ni responder por radio. Con el osciloscopio se mide la separación entre los flancos del maestro y de los esclavos, y esa separación es directamente la latencia de sincronización. El estado SCOPE_MULTI repite el disparo 128 veces, separado un segundo, y así se acumula la estadística sin operador. En el ensayo con tres nodos y 128 órdenes START por broadcast, los flancos quedaron separados entre 200 y 400 microsegundos. Se ensayaron distintas posiciones relativas entre maestro y esclavos y no se encontró relación con la posición, que es lo esperable: a estas distancias el tiempo de vuelo, de nanosegundos, es despreciable frente a la latencia de despacho. Es un resultado preliminar. Nota para mí: el resumen habla de 200 a 400 microsegundos y el repositorio de menos de unos 400, con el maestro a unos 5 metros; son compatibles. No tengo la distribución, los percentiles ni el peor caso, y eso es lo que Fernando va a pedir. [Slide larga 90: Esta medición no incluye el inicio real del ADC ni la deriva posterior] Hay que declarar lo que esta medición no dice. Mide la llegada de la orden y el flanco GPIO en cada ESP32, con los nodos cerca entre sí porque las puntas del osciloscopio tienen alcance limitado. No mide el inicio efectivo de los ADC ni la deriva posterior de sus relojes. Al entrar en muestreo se reinicia el modulador delta sigma, lo que introduce un retardo de grupo que es fijo e igual en todos los nodos, así que no agrega jitter relativo, pero nunca se calibró y desplaza el t igual a cero real respecto del flanco de sincronismo. Es un sesgo común, y se puede corregir en cuanto se mida. Faltan también repetibilidad entre encendidos, dependencia con el número de nodos, la temperatura y la ocupación del canal Wi-Fi. El experimento que cierra lo esencial, y es una propuesta mía, es inyectar una señal de referencia común a todos los nodos, por ejemplo una senoidal, y medir la fase relativa entre las trazas: eso incluye el inicio del ADC y la deriva, de punta a punta. [Slide larga 91: Tras el disparo, cada nodo muestrea con su reloj local y la deriva se acumula] Una vez iniciada la captura, la posición temporal de cada muestra la fija el reloj local de cada nodo. Para el nodo i, la frecuencia efectiva es fs por uno más ε i, y el instante de la muestra n es t0 i más n sobre fs por uno más ε i. Dos nodos cuyos relojes difieren en ε relativo se separan ε por T al cabo de T segundos. Con 10 partes por millón, un registro de 10 segundos acumula 100 microsegundos; con 50 partes por millón, 500, que es más que el jitter de inicio medido. Esos valores son ilustrativos, porque no medimos ε. La pregunta que hay que contestar es de dónde sale el reloj del ADC: si es un cristal, hablamos de decenas de ppm; si fuera el oscilador interno del PSoC, la tolerancia sería mucho peor y la deriva dominaría. Mide el resumen en trabajos futuros: medir el inicio efectivo de los ADC y la deriva relativa durante la captura. Nota para mí: verificar la fuente del reloj del ADC en el proyecto del PSoC antes de la defensa.

## Slide 21
Descarga en lotes, escalabilidad y nodo HAMMER
Los registros se descargan en lotes numerados, con CRC y reintento si algo falla
Fuentes: Diagrama propio (Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio, p. 12); resumen firmado, sec. 4.8; documento de tesis, 04_arquitectura.tex.
El número de nodos está limitado por los pares de ESP-NOW y por la descarga secuencial
Verificado
ESP-IDF v5.5: hasta 20 pares; cifrados: hasta 17, 7 por defecto
Carga útil por trama: 250 B (v1.0) o 1470 B (v2.0)
Inferencia
Con un par para el broadcast, quedarían unos 19 nodos por maestro
La descarga recorre un nodo por vez: el tiempo crece con N
Sin medir
Jitter y descarga con más de 3 nodos
Efecto de la ocupación del canal Wi-Fi
Qué versión de ESP-NOW usa el firmware
Fuentes: Espressif, ESP-IDF v5.5, API de ESP-NOW (docs.espressif.com); documento de tesis, 04_arquitectura.tex (experimentos pendientes). Inferencias propias.
El nodo HAMMER registra el impacto con un sensor ICP y el mismo firmware que los nodos GEO
ETIQUETAS EN INGLÉS (figuras originales)
Sensor de impacto PCB 086D20, alimentado con corriente constante; luego desacople, protección, PGA, pasa-bajos y ADC
Da el instante y la forma del impacto: alinea trazas, mide repetibilidad y detecta rebotes
Misma estructura de control, adquisición y almacenamiento que el nodo GEO
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.7 y fig. 13; PCB Piezotronics (2025); documento de tesis, 03_excitacion.tex (principio ICP, esquema en PSoC Creator).
Notes: [Slide larga 92: Los registros se descargan en lotes numerados, con CRC y reintento si algo falla] Terminada la captura, los datos se descargan con un esquema de solicitud de lotes, uno por vez, nodo por nodo. El maestro pide el lote con su número de secuencia; el esclavo lo recupera de la microSD o de la arena de RAM y lo envía con nodo, secuencia, marca de tiempo y CRC. El maestro confirma con un acuse y pasa a la siguiente secuencia. Si hay tiempo de espera agotado o un rechazo, se repite el mismo par nodo y secuencia. El original permanece en el nodo, de modo que una pérdida o demora del enlace no modifica las muestras adquiridas. La descarga se pausa y se reanuda según la presencia del cliente WebSocket. [Slide larga 93: El número de nodos está limitado por los pares de ESP-NOW y por la descarga secuencial] Escalabilidad. Lo que está verificado en la documentación de ESP-IDF 5.5 es que ESP-NOW admite hasta 20 dispositivos emparejados, y hasta 17 con cifrado, 7 por defecto, y que la carga útil por trama es de 250 bytes en la versión 1 y de 1470 en la versión 2. Lo que infiero: si el maestro necesita un par para el broadcast y uno por cada nodo, quedarían del orden de 19 nodos; para un arreglo de 24 canales habría que reorganizar. Y como la descarga recorre un nodo por vez, el tiempo total crece con el número de nodos. Lo que no medimos: jitter y descarga con más de tres nodos, el efecto del canal Wi-Fi, y qué versión de ESP-NOW usa nuestro firmware. Nota para mí: el límite de pares y de cifrados depende de la configuración del SDK; verificar en el firmware si usa cifrado y si el par de broadcast cuenta contra los 20. [Slide larga 94: El nodo HAMMER registra el impacto con un sensor ICP y el mismo firmware que los nodos GEO] El nodo HAMMER usa el mismo firmware que el nodo GEO. El martillo lleva un sensor de impacto PCB 086D20, que se alimenta con corriente constante, el esquema ICP. La señal se desacopla y se protege antes de entrar a la cadena, y atraviesa una etapa de ganancia programable y un pasa-bajos antes del ADC. Su función es doble: da el instante de disparo y la forma del impacto. Con eso se alinean las trazas de posiciones sucesivas, se evalúa la repetibilidad y se detectan rebotes o contactos múltiples para aceptar o rechazar capturas. Nota para mí: la figura de la izquierda es el principio ICP de PCB, con etiquetas en inglés, y la de la derecha es nuestro esquema en PSoC Creator; ambas están marcadas.

## Slide 22
Del flujo completo del sistema a la operación de campo
Del impacto al perfil Vs(z): el flujo completo del sistema
En el campo
Impacto, ondas Rayleigh, nodos con SM-24, AFE y ADC; captura y registro local
En el camino
El maestro reensambla las trazas; el navegador arma un ZIP y lo envía por Tailscale
Análisis (en parte pendiente)
Servidor, alineación, apilado y dispersión están diseñados; picking e inversión son trabajo futuro
Fuentes: Diagrama propio (Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio, p. 1); resumen firmado, sec. 4.9 y 6.
La interfaz web del maestro configura, revisa y decide cada captura
Se configuran ganancia, rango del ADC, duración y ruta de señal
Se preparan los nodos, se inicia la captura y se ven las señales del HAMMER y del geófono
Cada captura se conserva, se descarta o se envía
Se detecta mal acople, impactos múltiples o ruido antes de mover el receptor.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.9 y fig. 15.
Una sesión de campo: del navegador al servidor, con el maestro en el medio
El maestro crea su propio punto de acceso: no hace falta infraestructura
Calibración y captura se coordinan por ESP-NOW
Se revisa, se decide y recién entonces se envía por la red del cliente y Tailscale
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.9 y fig. 14; diagrama propio (drawio, p. 2).
Notes: [Slide larga 95: Del impacto al perfil Vs(z): el flujo completo del sistema] Este es el mapa de todo lo que sigue. A la izquierda, lo que ya vimos: el martillo excita un suelo estratificado y las ondas Rayleigh dispersivas llegan a los nodos esclavos, cada uno con su SM-24, su AFE y su ADC. Cada nodo captura y guarda en local, en la SD o en la arena de RAM del ESP32. El maestro pide los registros en orden y los reensambla. Desde el navegador de campo se arma un ZIP con las señales y los metadatos y se envía, por la red privada de Tailscale, a un servidor FastAPI. Ahí se alinea, se apila y se calcula la dispersión, y el objetivo final es el perfil de velocidad de onda S contra la profundidad. Hay que ser claro con el tribunal en un punto: la inversión y la extracción de curvas de dispersión son trabajo futuro, así que esa última caja todavía no está demostrada. Nota para mí: el diagrama es del drawio, no del resumen firmado; el resumen describe la interfaz web, el envío al servidor y el procesamiento en escritorio. [Slide larga 96: La interfaz web del maestro configura, revisa y decide cada captura] La interfaz web es la herramienta de campo. Se abre desde un teléfono o una notebook conectada a la red del maestro. Desde ahí se configura la ganancia, el rango del ADC, la duración y la ruta de señal, se preparan los nodos y se inicia la captura. Al terminar se ven de inmediato la señal del HAMMER y la del geófono. Esa revisión inmediata es lo que importa operativamente: permite detectar un geófono mal acoplado, un impacto doble o un ruido excesivo, y repetir la captura antes de mover el receptor a la posición siguiente. Después se decide: conservar, descartar o enviar. Nota para mí: la captura de pantalla está en español con algunas etiquetas en inglés; es la figura 15 del resumen firmado. [Slide larga 97: Una sesión de campo: del navegador al servidor, con el maestro en el medio] Este diagrama recorre una sesión completa por carriles: el usuario con su navegador, el ESP32 maestro, los nodos esclavos y el servidor de análisis. Primero el maestro levanta su propio punto de acceso, llamado GeoNetwork, y sirve la página desde su memoria. El usuario se conecta, carga la red de datos móviles o Wi-Fi que va a usar para salir a Internet y la dirección del servidor. Después pide la calibración, y el maestro reenvía el comando por ESP-NOW a los PSoC. Con el sistema calibrado, se inicia la captura con la secuencia ARM, PRESTART y START que ya vimos, y el maestro pide los esclavos en orden, reensambla y transmite por WebSocket. El usuario revisa y decide si conserva. Si conserva, el maestro entrega un ZIP al navegador, y el navegador lo envía por la red del cliente al servidor, a través de Tailscale. El servidor valida y publica la captura como raw aceptado. Una regla de diseño: el original no se modifica nunca.

## Slide 23
Geometría: 21 posiciones, límites de Δx y L, y su incertidumbre
El arreglo: 21 posiciones del receptor, un HAMMER fijo y 40 m de apertura
FIGURA MÍA, A REGENERAR EN EL REPO
L = (Nr − 1)·Δx
Nr = 21 posiciones, Δx = 2 m: L = 40 m
No se conservaron coordenadas ni azimut de los extremos
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.10.2; documento de tesis, 04_validacion.tex (campaña) y 02_requerimientos.tex (ec. de apertura). Esquema: cálculo propio.
La separación y la apertura fijan las longitudes de onda que se pueden medir
λmín ≳ 2Δx
Δx corto: sin aliasing espacial
L ≳ λmáx
L largo: se resuelven ondas largas
Con Δx = 2 m: λ ≳ 4 m; a c = 150 m/s, sin aliasing hasta 37,5 Hz
Con L = 40 m y L ≳ 1,5·λmáx: f ≳ 5,6 Hz a c = 150 m/s
Subarreglo de 22 a 42 m (L = 20 m): 8 Hz (λ = 21,5 m) ya es comparable con L
FIGURA MÍA (CÁLCULO PROPIO)
Fuentes: Documento de tesis, 02_requerimientos.tex y 04_validacion.tex (atribuye a Foti et al., 2018: L ≳ λmáx y L ≳ 1,5·λmáx; L ≳ 2·λmáx es criterio de la tesis). Cálculos con c = 150 m/s.
Un receptor móvil sintetiza el registro; no equivale a un MASW simultáneo
Qué se hace
Un nodo GEO recorre la línea
El HAMMER fijo registra cada impacto
Se alinea por el HAMMER y se promedia por posición
Qué supone
Fuente repetible entre golpes
Terreno estable durante la campaña
Posiciones conocidas
Qué no demuestra
Captura simultánea de varios canales
Sincronización entre nodos en campo
Igual fase y magnitud entre placas
Lin y Ashlock (2016) fijan el receptor y mueven la fuente; acá es al revés.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 3 y 4.10; documento de tesis, 04_validacion.tex (Lin y Ashlock, 2016).
Un error en la posición de los receptores se paga en velocidad de fase
δc/c ≈ δ(Δx)/Δx
INFERENCIA PROPIA
Con Δx = 2 m, un error de 10 cm es un 5 % en c
Un error aleatorio se promedia al ajustar 21 posiciones; uno sistemático, como una cinta mal calibrada, no
Hoy las posiciones se miden con cinta y se anotan a mano; no se conservaron coordenadas ni azimut
Para verificarlo
Medir las posiciones con cinta y con otro método, tres veces, y propagar la incertidumbre a la curva de dispersión
Antes de invertir un perfil hay que declarar la incertidumbre de la geometría.
Fuentes: Relación SASW: documento de tesis, 01_contexto.tex (c = 2πfΔx/Δφ); campaña: 04_validacion.tex y sec. de limitaciones. Propagación: derivación propia.
Notes: [Slide larga 98: El arreglo: 21 posiciones del receptor, un HAMMER fijo y 40 m de apertura] La geometría de la campaña es simple. La fuente y el HAMMER quedan fijos en un extremo de la línea. Un único nodo GEO recorre 21 posiciones entre 10 y 50 metros de la fuente, con un paso de 2 metros, de modo que la apertura es L igual a Nr menos uno por Δx, o sea 40 metros. El punto de impacto permaneció fijo a varios metros del extremo del campo de fútbol y solo se movió el receptor, por una línea paralela a los laterales de la cancha. Una limitación que hay que decir antes de que la pregunten: no se conservaron coordenadas ni azimut de los extremos del tendido. Nota para mí: la figura es mía, no del resumen; hay que regenerarla en el repo. Los 2 metros son pasos nominales, no medidos con instrumento; lo retomo en la última slide de este grupo. [Slide larga 99: La separación y la apertura fijan las longitudes de onda que se pueden medir] Dos límites de la geometría. El primero es el aliasing espacial: con receptores separados Δx, la longitud de onda mínima que se puede interpretar es unas dos veces Δx. Con 2 metros, es 4 metros, y con una velocidad de fase de 150 metros por segundo eso da hasta 37,5 hertz. El segundo es la apertura: no se pueden resolver longitudes de onda mayores que el tendido. La tesis cita a Foti y colaboradores, que proponen que L sea al menos lambda máxima, con un ejemplo conservador de 1,5 veces, y adopta además un criterio más estricto de dos veces. Con 40 metros y el criterio de 1,5, la lambda máxima es unos 27 metros, y a 150 metros por segundo eso equivale a unos 5,6 hertz. La figura muestra, en el plano frecuencia y velocidad, la región donde la geometría es válida: entre la recta de aliasing y la recta de apertura. En el subarreglo de 22 a 42 metros, de 20 metros de apertura, la tesis llega a 8 hertz con una longitud de onda de 21,5 metros, que ya es comparable al tendido. Observación crítica mía, y es inferencia: con offset mínimo de 10 metros y longitudes de onda de 20 a 27 metros, el primer receptor puede quedar en campo cercano; es un criterio habitual de la literatura que no verifiqué contra el PDF de Foti. Discrepancia entre criterios: la tesis, en trabajo futuro, cita a Comina et al. (2011) con λmáx > 60 m para estimar Vs,30 con confiabilidad, y reconoce que con 40 m ese criterio no se cumple; Foti 2018 es menos exigente. Responden a objetivos distintos (Vs,30 frente a curva de dispersión), pero hay que decirlo si preguntan. Nota para mí: confirmar capítulo y página de Foti 2018 y el criterio de Comina (no verificado en el artículo). [Slide larga 100: Un receptor móvil sintetiza el registro; no equivale a un MASW simultáneo] Hay que nombrar el alcance del experimento con precisión. El registro espacio-tiempo de la campaña se construye a partir de eventos distintos: un solo nodo GEO que se desplaza, mientras el HAMMER en posición fija registra cada excitación. Eso es adquisición secuencial, y no es lo mismo que un MASW convencional, donde todos los receptores registran el mismo golpe. Lin y Ashlock demostraron que simular un arreglo multicanal con un solo receptor puede dar imágenes de dispersión comparables, bajo condiciones controladas, pero con el receptor fijo y la fuente móvil, que es lo inverso de lo que hicimos. Esto supone una fuente repetible y un terreno que no cambia entre golpes: el HAMMER corrige la referencia de tiempo, pero no la variación de amplitud ni de contenido espectral entre impactos. Y no demuestra operación simultánea de canales, sincronización entre nodos, ni igualdad de magnitud y fase entre placas distintas. La expresión adquisición simultánea de 21 canales sería incorrecta y no se usa. Experimento que lo cerraría, propuesta mía: repetir con dos o más nodos GEO simultáneos sobre el mismo golpe y comparar contra el registro secuencial. [Slide larga 104: Un error en la posición de los receptores se paga en velocidad de fase] Esta slide es una advertencia propia, y es una inferencia mía, no un resultado de la tesis. En SASW, la velocidad de fase es c igual a 2 pi f Δx sobre Δφ. Si la separación que se usa para calcular es distinta de la real, el error relativo en c es el mismo que el error relativo en Δx: 10 centímetros de error sobre 2 metros son un 5 por ciento. Con 21 posiciones y un ajuste de la fase contra la distancia, los errores aleatorios de cada posición se promedian, pero un error sistemático, por ejemplo una cinta métrica mal calibrada o un paso real distinto del nominal, no se promedia: desplaza toda la curva. En la campaña los 2 metros son nominales: la posición de cada punto se midió con cinta métrica y se anotó a mano, y no se conservaron coordenadas ni azimut de los extremos. El experimento que resuelve esto es barato: medir las posiciones con cinta y con otro método, tres veces, y propagar la incertidumbre. Un posible camino futuro es UWB con ranging, que mediría la distancia entre nodos y atacaría a la vez el error de posición y el de sincronización. Brunetti se fija en los 400 microsegundos de sincronización; Vicente puede ir directo a esta incertidumbre geométrica, que pesa más.

## Slide 24
De la captura al registro espacio–tiempo y al servidor
Una captura real: el impacto del HAMMER marca el tiempo y el geófono lo sigue
Arriba: el HAMMER; su pico fija el instante del impacto
Medio: el geófono crudo, con su nivel de continua
Abajo: la vista de trabajo, centrada y filtrada, para alinear
Fuentes: Documento de tesis, 06_metodologia_validacion.tex (ejemplo de adquisición real, 24 m). Figura del repo; no está en el resumen firmado.
Cada posición se alinea con el HAMMER y se promedia traza por traza
Se aceptan las capturas revisadas
Se alinean con el impacto del HAMMER
Se llevan a una fs común
Se promedian muestra a muestra
Se ordenan por distancia
La mediana fue de unos 30 golpes por posición; se descartaron 9 de 607 registros.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.9 y 4.10.2, fig. 16; documento de tesis, 04_validacion.tex (607 candidatos, 598 procesados, mediana de ~30 golpes).
El resultado: un registro espacio–tiempo de 21 trazas promediadas
El tren de ondas llega más tarde al aumentar la distancia
Cada traza está normalizada por su máximo: no se comparan amplitudes
Primeros 4 s tras el impacto
Demuestra adquisición secuencial; la curva de dispersión y la inversión siguen pendientes.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.10.2 y fig. 17b.
El servidor conserva el original y procesa copias derivadas
Se valida el paquete y se publica el original sin modificarlo (SHA-256, escritura atómica)
El procesamiento corre en una cola independiente, sobre copias
Picking e inversión: por hacer
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.9; documento de tesis, 03_diseno.tex (fig. d_servidor_ingesta); drawio, p. 20. Los detalles SHA-256 y AnalysisJob no están en el resumen.
Notes: [Slide larga 101: Una captura real: el impacto del HAMMER marca el tiempo y el geófono lo sigue] Esta es una captura real a 24 metros. El canal de arriba es el del HAMMER, crudo: el pico marca el instante del impacto, y es la referencia de tiempo común. El del medio es el geófono crudo, que se conserva con su nivel de continua para no perder información. El de abajo es la vista de trabajo, centrada y filtrada con el FIR, que es la que se usa para alinear y procesar. Nota para mí: esta figura no está en el resumen firmado; viene del documento de tesis, y la leyenda dice Start 71, que es el nombre interno de la captura. [Slide larga 102: Cada posición se alinea con el HAMMER y se promedia traza por traza] El procesamiento posterior se hace con una interfaz de escritorio. Cada captura se alinea en el tiempo usando como referencia el impacto detectado en el HAMMER. En la figura se ve la señal del martillo con el disparo detectado, y abajo la respuesta del geófono alineada y superpuesta a las demás capturas de la misma posición, en gris. Para cada posición se toman las capturas marcadas como aceptadas y revisadas, se alinean, se llevan a una frecuencia de muestreo común, se promedian muestra a muestra, y después se ordenan por distancia. La mediana fue de unos 30 golpes por posición. De 607 registros candidatos, 598 pasaron la auditoría de calidad. Nota para mí: son números de la tesis, no del resumen firmado; el resumen habla de 265 impactos en 15 distancias solo para el análisis de SNR aparente, que es otro subconjunto: no son contradictorios, pero conviene aclararlo si preguntan. Brunetti podría preguntar por la alineación: la precisión de la alineación está limitada por la tasa de muestreo del canal HAMMER y por cómo se detecta el disparo; no está cuantificada. [Slide larga 103: El resultado: un registro espacio–tiempo de 21 trazas promediadas] Este es el resultado de la campaña: las 21 trazas promediadas, ordenadas por distancia. El eje horizontal es el tiempo relativo al impacto, hasta 4 segundos, y el vertical la distancia fuente-receptor, de 10 a 50 metros. Se ve cómo el tren de ondas se desplaza hacia tiempos mayores a medida que aumenta la distancia, y cómo se dispersa. Cada traza se normalizó por su propio máximo para poder verla, así que la figura no permite comparar amplitudes absolutas entre posiciones. Lo que demuestra es la viabilidad operativa de construir un registro espacio-tiempo con adquisiciones sucesivas. Lo que no demuestra es una curva de dispersión ni un perfil Vs: eso es trabajo futuro, y ahí el tribunal puede preguntar con razón. [Slide larga 105: El servidor conserva el original y procesa copias derivadas] El servidor de análisis recibe el ZIP con las señales y los metadatos. Valida el paquete, calcula un hash, y publica la captura original de forma atómica y sin modificarla. El procesamiento científico corre en una cola independiente y cancelable, sobre copias: preprocesamiento, organización de trazas, productos intermedios como waterfall, f-k, wiggle y dispersión, y al final picking e inversión. El resumen firmado dice solo que el servidor valida y preserva los archivos originales y que el procesamiento se hace sobre copias derivadas. Los detalles de SHA-256, AnalysisJob y la cola vienen del diagrama y del documento de tesis. Nota para mí: la parte de picking e inversión aparece en el diagrama, pero es trabajo futuro; no la presente como hecha.

## Slide 25
La SNR aparente es alta sobre 10 Hz y no distingue señal de ruido bajo 10 Hz
La SNR aparente compara la energía después del impacto con la de antes
SNRap(f) = 10·log10( Ppost(f) / Ppre(f) )
Ventanas de 1 s antes y después de cada impacto, sin valor medio y con ventana Hann
Mediana de los espectros previos y posteriores en cada distancia
Un valor cercano a 0 dB: después del impacto la energía apenas se distingue de la previa
Resolución espectral de unos 1 Hz: se analizan bandas, no picos aislados
Es “aparente”: la ventana posterior contiene a la vez la respuesta y el ruido.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.10.1, ec. 19.
Por debajo de 10 Hz la señal apenas se distingue del ruido; arriba, la SNR es alta
Banda | SNR aparente (mediana)
1–5 Hz | 0,5 dB
5–10 Hz | 2,1 dB
10–20 Hz | 16,7 dB
20–50 Hz | 24,4 dB
265 impactos en 15 distancias con al menos 3 registros utilizables
Ninguna distancia superó 10 dB de mediana bajo 10 Hz
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.10.1, fig. 17a.
No se puede atribuir la baja SNR a un solo elemento: cómo separar las causas
Fuente
Hipótesis: la maza manual entrega poca energía bajo 10 Hz
Prueba: excitador de mayor energía y repetibilidad, misma geometría (resumen)
Acople y terreno
Hipótesis: ruido ambiente o acople del geófono
Prueba: piso de ruido sin golpear, con el geófono acoplado y desacoplado (propuesta mía)
Geófono y electrónica
Hipótesis: el SM-24 pierde sensibilidad bajo 10 Hz y el ruido del AFE no está medido
Prueba: entrada terminada para aislar la electrónica; comparar con un geófono de 4,5 Hz (propuesta mía)
El resultado integra excitador, acople, propagación, geófono y electrónica.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.10.1 y 5. Las pruebas de acople y de entrada terminada son propuestas propias.
Notes: [Slide larga 106: La SNR aparente compara la energía después del impacto con la de antes] Para evaluar el contenido frecuencial de las capturas de campo se tomaron ventanas de un segundo inmediatamente antes y después del marcador de cada impacto. A cada segmento se le quitó el valor medio y se aplicó una ventana Hann. Para cada distancia se calcularon las medianas de los espectros posteriores, Ppost, y de los previos, Ppre, y la relación señal-ruido aparente es diez veces el logaritmo de su cociente. Se llama aparente porque la ventana posterior contiene la respuesta del impacto y el ruido que había durante la adquisición. Un valor cercano a 0 dB indica que, en esa banda, la energía registrada después del impacto apenas se distingue de la previa. Con ventanas de un segundo la resolución espectral efectiva es de unos 1 Hz; el relleno con ceros solo interpola la gráfica. Por eso se analizan bandas y tendencias. Observación crítica mía: no es una SNR en sentido estricto, porque el ruido previo no es necesariamente estacionario respecto del ruido posterior al impacto. [Slide larga 107: Por debajo de 10 Hz la señal apenas se distingue del ruido; arriba, la SNR es alta] Estos son los resultados de SNR aparente. En el panel superior de la figura, la densidad espectral por distancia; en el inferior, la SNR aparente, con la banda baja de interés sombreada y la frecuencia natural nominal del SM-24 en 10 hertz. Con 265 impactos en 15 distancias, la mediana fue de 0,5 dB entre 1 y 5 hertz y de 2,1 dB entre 5 y 10. En bandas superiores sube a 16,7 dB entre 10 y 20 hertz y a 24,4 dB entre 20 y 50. Ninguna de las 15 distancias tuvo una mediana superior a 10 dB por debajo de 10 hertz. Es el resultado más importante y menos cómodo de la campaña: justo en la banda baja que el proyecto quiere extender, la señal apenas se distingue del ruido. Nota para mí: no usar el 18,9 dB y 4,9 dB por distancia del documento de tesis sin aclarar que es otra agrupación; no coincide con las bandas del resumen firmado. [Slide larga 108: No se puede atribuir la baja SNR a un solo elemento: cómo separar las causas] El resumen es claro: estos resultados integran excitador, acoplamiento, propagación, geófono y electrónica, y no permiten atribuir la baja SNR por debajo de 10 hertz a un único elemento. Eso es una limitación y a la vez un plan. Lo que propone el resumen es un excitador de mayor energía y repetibilidad en esa región, comparando con la misma geometría. Dos pruebas más, propuestas mías: medir el piso de ruido sin golpear, con el geófono acoplado y desacoplado, que aísla el ruido ambiente; y terminar la entrada del AFE para medir el ruido de la electrónica, referido a la entrada, y compararlo con el del geófono. Un geófono de 4,5 hertz co-ubicado sería un control más. Vicente va a preguntar si bajo 10 hertz se está midiendo suelo o ruido, y la respuesta honesta es que todavía no se puede separar.

## Slide 26
Qué está demostrado, qué sigue y qué riesgos conocemos
Qué está demostrado y qué falta, por nivel de evidencia
Componente | Evidencia | Qué falta
Geófono SM-24 | Modelo con parámetros nominales | Respuesta extremo a extremo en bajas frecuencias
AFE PGA–ADC | Medido: barridos de magnitud y fase contra el modelo | Extensión al conjunto con el geófono: hoy es predicción
Calibración de offset | Medido: converge, por configuración de ganancia | Variación con el tiempo y las condiciones
Sincronización | Parcial: flancos GPIO, 3 nodos, 200–400 µs | Inicio efectivo del ADC y deriva de relojes
Campo | 21 posiciones secuenciales con un receptor móvil | Adquisición simultánea; fuente más repetible; SNR bajo 10 Hz
Dispersión e inversión | Sin hacer | Curvas, modos, perfil Vs y contraste con SPT o con el SEV 01
Verde: medido. Naranja: modelo o medición parcial. Rojo: pendiente.
Fuentes: Resumen firmado, sec. 4.5, 4.10 y 5; documento de tesis, 08_trabajos_futuros.tex (SEV 01 y SPT).
Trabajo futuro: cinco pasos desde la adquisición hacia la caracterización del suelo
Paso | Para qué
Excitador de mayor energía y repetibilidad | Extender la banda útil bajo 10 Hz y evaluar el aprovechamiento de la compensación del SM-24
Medir el inicio efectivo del ADC y la deriva de relojes | Cuantificar el error de fase por frecuencia y la banda de coherencia temporal
Caracterizar el offset residual en el tiempo | Precisar el margen dinámico de cada ganancia
Más nodos GEO y adquisición simultánea | Acercarse al MASW convencional (depende de financiamiento)
Curvas de dispersión, modos e inversión | Pasar de verificar la adquisición a estimar Vs con la profundidad
Fuentes: Resumen firmado, sec. 5; documento de tesis, 08_trabajos_futuros.tex.
Si ESP-NOW no alcanza, UWB es un candidato fundado, no una prestación disponible
Korsimaa et al., 2025
DWM1000 de bajo costo: jitter de ±4 ns (IC 95 %) en un millón de transmisiones, hasta 25 m
Wicsync (Xue, 2021)
Menos de 3 ns con 10 nodos hasta 75 m, pero con DW1000, FPGA, DAC y VC-TCXO
Pérez-Solano, 2022
0,14 ns con marcas internas del transceptor; ≈31 ns al pasar al temporizador del microcontrolador
UWB además mide distancias entre nodos: atacaría a la vez el error de sincronización y el de posición.
Debe medirse hasta el inicio del ADC, no por la resolución nominal del radio.
Fuentes: Korsimaa et al. (2025), HardwareX 24, e00713; Xue et al. (2021), Measurement 183, 109760; Pérez-Solano et al. (2022), Comput. Commun. 186, 80–89; documento de tesis, 08_trabajos_futuros.tex.
Riesgo conocido: un rearranque por watchdog puede ocultar una falla de sincronismo
Qué pasa
Si pasan el tiempo de captura más 2,5 s y el esclavo no recibió ningún lote del PSoC, el watchdog ejecuta START_NOW
Por qué importa
Conserva la marca temporal del disparo original: los datos parecen completos pero empezaron segundos tarde y no sirven para fase
Corrección pendiente
Quitar START_NOW de todo flujo sincronizado; ante CAPTURE_SYNC_STALL, abortar y enviar NACK; agregar prueba de regresión
No afecta las capturas que arrancan bien; oculta un fallo excepcional.
Fuentes: Documento de tesis, 08_trabajos_futuros.tex (sincronización). No figura en el resumen firmado.
Notes: [Slide larga 109: Qué está demostrado y qué falta, por nivel de evidencia] Esta tabla es la que Enrique va a mirar con más atención, porque distingue modelo, simulación, medición eléctrica, caracterización del AFE y validación extremo a extremo. El geófono está en el nivel de modelo con parámetros nominales. El AFE entre PGA y ADC se midió con barridos de magnitud y fase y se contrastó con el modelo; extenderlo al conjunto con el geófono es una predicción. La calibración de offset converge y los códigos se conservan por ganancia. La sincronización tiene una medición parcial, los flancos GPIO de los ESP32, y falta el inicio efectivo de los ADC. El campo demuestra viabilidad operativa de la adquisición secuencial. La dispersión y la inversión no se hicieron. Nota para mí: el contraste contra SPT o contra el SEV 01, medido en la misma cancha por terceros, es el criterio de éxito último que aún no se realizó, según el documento de tesis. [Slide larga 110: Trabajo futuro: cinco pasos desde la adquisición hacia la caracterización del suelo] El resumen ordena el trabajo futuro en cinco pasos. Primero, un excitador de mayor energía y repetibilidad en la banda baja, comparando con la misma geometría. Segundo, medir directamente el inicio efectivo de los ADC y la deriva relativa de sus relojes, para cuantificar el error de fase por frecuencia y delimitar la banda de coherencia. Tercero, caracterizar el offset residual y su variación con el tiempo y las condiciones. Cuarto, ampliar el arreglo con más nodos GEO para adquisiciones simultáneas, según financiamiento. Quinto, extraer curvas de dispersión, identificar modos e invertir para estimar Vs con la profundidad. El documento de tesis agrega, como validación definitiva, contrastar contra el SEV 01 medido en la misma cancha, y menciona que con 40 metros de apertura el criterio de Comina para Vs,30 no se cumple. [Slide larga 111: Si ESP-NOW no alcanza, UWB es un candidato fundado, no una prestación disponible] Si el ESP-NOW no cumple el presupuesto de fase, UWB es el candidato fundado. Korsimaa y colaboradores publican en HardwareX un distribuidor inalámbrico de disparo con módulos DWM1000 de bajo costo, con jitter de más o menos 4 nanosegundos con intervalo de confianza del 95 por ciento sobre un millón de transmisiones, probado hasta 25 metros. Wicsync reporta menos de 3 nanosegundos con diez nodos hasta 75 metros, pero con una arquitectura mucho más especializada. Pérez-Solano obtuvo 0,14 nanosegundos usando marcas internas del transceptor y unos 31 al trasladar la referencia al temporizador del microcontrolador, que muestra que la interfaz entre dominios de reloj puede dominar el error. Advertencia mía: comparar los más o menos 4 nanosegundos con nuestros 200 a 400 microsegundos no es 1 a 1, porque son estadísticas distintas: un intervalo de confianza sobre un millón de disparos contra el rango observado en 128 disparos con 3 nodos. Y hay que medir de punta a punta hasta el inicio del ADC. [Slide larga 112: Riesgo conocido: un rearranque por watchdog puede ocultar una falla de sincronismo] Es un defecto pendiente que conviene conocer antes de que lo encuentre Brunetti. En la ruta de recuperación de capturas almacenadas en RAM, si después del tiempo de captura previsto más 2,5 segundos el esclavo no recibió ningún lote del PSoC, el watchdog ejecuta START_NOW automáticamente. Ese segundo arranque conserva la marca temporal del disparo original, así que una falla podría terminar produciendo datos aparentemente completos pero iniciados varios segundos tarde, y por tanto inválidos para el análisis de fase. No es una fuente de retardo en las capturas que arrancan correctamente. La corrección pendiente es eliminar START_NOW de todo flujo sincronizado y, ante CAPTURE_SYNC_STALL, abortar y enviar un NACK al maestro, como ya se hace en el camino de SD. Nota para mí: esto viene del documento de tesis, no del resumen firmado; decidir con el tutor si se muestra o va al anexo.

## Slide 27
Conclusiones: la adquisición secuencial es viable; falta validar el MASW multicanal
Se diseñó una plataforma distribuida: nodos GEO, un excitador instrumentado (HAMMER) y un maestro inalámbrico
El AFE del SM-24 compensa su respuesta en bajas frecuencias y calibra el offset con un ajuste automático
En campo se obtuvo un registro espacio–tiempo de 21 posiciones con un receptor móvil
Bajo 10 Hz la SNR aparente es de 0,5 a 2,1 dB: la banda baja sigue sin resolverse
Falta cuantificar la sincronización efectiva, verificar la respuesta extremo a extremo y adquirir en simultáneo
Se verificó la adquisición; la caracterización geotécnica es la etapa siguiente.
Resumen firmado: resumen, sec. 4.10 y 5.
Notes: Cierro con cinco conclusiones, en el orden en que las demostramos. Uno: se diseñó una plataforma distribuida y ampliable. Dos: el AFE compensa la respuesta del SM-24 en bajas frecuencias y calibra el offset automáticamente. Tres: en campo se construyó un registro espacio-tiempo de 21 posiciones con un receptor desplazado. Cuatro: por debajo de 10 hertz la SNR aparente es de 0,5 a 2,1 dB, así que la banda baja que motiva el proyecto aún no se resuelve con esta fuente y esta cadena. Cinco: para validar el sistema como MASW multicanal hay que cuantificar la sincronización efectiva entre nodos, verificar la respuesta extremo a extremo en bajas frecuencias y hacer adquisiciones simultáneas. Los resultados demuestran la viabilidad operativa, y es lo que decimos, sin pasar de ahí.

## Slide 28
Preguntas
Elías David Álvarez · Tutor: Dr. Enrique A. Vargas Cabral
Notes: Cierre y preguntas. Nota para mí: ajustar nombres, institución y fecha según la portada final.

## Slide 29
Referencias
Referencias (1 de 2)
Bangash, A. A., Khan, K. A. y Akhter, G. (2017). Spreadsheets for understanding seismic energy partitioning equations. Computer Applications in Engineering Education, 25(3), 441–448.
Espressif Systems (s. f.). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. docs.espressif.com.
Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J. y Strobbia, C. (2014). Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization. CRC Press. doi:10.1201/b17268.
Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. Bull. Earthquake Eng., 16(6), 2367–2420. doi:10.1007/s10518-017-0206-7.
Infineon Technologies (2024). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. Doc. 001-84932, Rev. *O.
Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 9, 365–373.
Korsimaa, J., Weber, P., Häggström, E. y Salmi, A. (2025). Wireless trigger distribution with nanosecond jitter based on ultra-wideband. HardwareX, 24, e00713.
Kramer, S. L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall.
Lin, S. y Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. Soil Dyn. Earthquake Eng., 87, 82–92. doi:10.1016/j.soildyn.2016.04.013.
Llorens, C. D. et al. (2016). Development and programming of Geophonino. Computers & Geosciences, 94, 1–10.
Fuentes: Lista a completar y verificar contra los PDF: faltan por confirmar las fuentes marcadas “por confirmar” en las slides.
Referencias (2 de 2)
Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S. y Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. Sensors, 23(6), 3082. doi:10.3390/s23063082.
Park, C. B., Miller, R. D. y Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. SEG Expanded Abstracts, 1377–1380.
Park, C. B., Miller, R. D. y Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. Geophysics, 64(3), 800–808. doi:10.1190/1.1444590.
Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R. y Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. The Leading Edge, 37(10), 724–730.
PCB Piezotronics (2025). Model 086D20 ICP impact hammer: specification sheet, rev. J.
Pérez-Solano, J. J., Felici-Castell, S., Soriano-Asensi, A. y Segura, J. (2022). Time synchronization enhancements in wireless networks with ultra wide band communications. Comput. Commun., 186, 80–89.
Samtani, N. C. y Nowatzki, E. A. (2006). Soils and Foundations Reference Manual, vol. I. FHWA-NHI-06-088.
Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure.
Tailscale Inc. (2026). What is Tailscale? Documentación técnica.
Xue, B., Li, Z., Lei, P., Wang, Y. y Zou, X. (2021). Wicsync: a wireless multi-node clock synchronization solution based on optimized UWB. Measurement, 183, 109760.
Fuentes: Faltan: Pazos et al. (2005), Hakimitoroghi et al. (2017), Zhang (2025), Álvarez, González y Vargas (URUCON), Texas Instruments (ΔΣ), Wood y Cox (2012), Comina et al. (2011), Socco y Strobbia (2004), Xia et al. (1999).
Notes: [Slide larga 115: Referencias (1 de 2)] Lista de referencias tomada del resumen firmado y de las fuentes añadidas durante la preparación. Nota para mí: completar y verificar cada entrada contra su PDF. [Slide larga 116: Referencias (2 de 2)] Lista de referencias tomada del resumen firmado y de las fuentes añadidas durante la preparación. Nota para mí: completar y verificar cada entrada contra su PDF.